PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA MŁAWA

Mława 2006

Tytuł opracowania:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA MŁAWA

Wykonawca:

Biuro Planowania i Doradztwa Strategicznego w Warszawie

ul. Miedziana 3A/13

00-814 Warszawa

Autorzy opracowania:

dr hab. inż. Janusz Mikuła

mgr Wojciech Mikuła

Mława 2006

SPIS TREŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA	5

1.1. Wymagania prawne stawiane gminnym planom gospodarki odpadami	5

II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z II POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA I PLANÓW WYŻSZEGO RZĘDU	8

2.1. Ramy prawne gospodarki odpadami w UE	8

2.2. Cele polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami	8

2.3. Cele i zadania w gospodarce odpadami zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO)	11

2.4. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego	16

2.5. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego	29

III. DANE PODSTAWOWE O MIEŚCIE. CHARAKTERYSTYKA MIASTA MŁAWA	40

3.1. Położenie	40

3.2. Ludność	41

3.3. Użytkowanie terenu	42

3.4. Rolnictwo	42

3.5. Rynek pracy	43

3.6.  Infrastruktura	45

3.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa	45

3.6.2. Wodociągi	46

3.6.3. Sieć gazowa	46

3.6.4. Elektryfikacja	46

3.6.5. Ciepłownictwo	47

3.6.6. Drogi	47

3.6.7. Układ kolejowy	49

3.6.8. Komunikacja autobusowa	49

3.7. Budowa geologiczna	50

3.8. Warunki hydrogeologiczne	51

3.9. Wody gruntowe	52

3.10. Wody powierzchniowe	53

3.11.  Warunki klimatyczne	55

3.12. Charakterystyka złóż kopalin	56

3.13. Gleby	56

3.14. Lasy	57

3.15.  Szata roślinna, świat zwierząt	58

3.16. Formy ochrony przyrody	60

IV. GOSPODARKA ODPADAMI W MIEŚCIE MŁAWA – STAN AKTUALNY	61

4.1. Sektor komunalny	61

4.2. Komunalne osady ściekowe	67

4.3. Odpady opakowaniowe	67

4.4. Sektor gospodarczy	68

4.4.1 Odpady przemysłowe	68

4.4.2. Odpady medyczne i weterynaryjne	87

4.4.3. Wyeksploatowane pojazdy	94

4.4.4. PCB	95

4.4.5. Oleje odpadowe	96

4.4.6. Baterie i akumulatory	96

4.4.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	97

4.5. Odpady azbestowe	98

4.6. Podsumowanie	101

V. PROGNOZA ILOŚCI WYTWORZONYCH ODPADÓW	104

5.1. Metodyka opracowania prognozy	104

5.2. Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych	108

5.3. Prognoza ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego	118

5.3.1. Odpady przemysłowe	118

5.3.2. Odpady medyczne i weterynaryjne	120

VI. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ	122

6.1.  Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym	122

6.2. Cele i kierunki działań w sektorze gospodarczym	125

6.3. Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych	129

6.4. Odpady z pojazdów samochodowych	129

6.5. Odpady azbestowe	130

6.6. PCB	130

6.7. Oleje odpadowe	131

6.8. Baterie i akumulatory	131

6.9. Urządzenia elektryczne i elektroniczne	131

6.10. Osady ściekowe	132

VII. MODEL SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA MŁAWY	133

7.1. Wytyczne organizacyjne systemu	133

7.2. Wytyczne techniczno-logistyczne systemu	134

7.2.1. Zbiórka odpadów zmieszanych	134

7.2.2. Zbiórka surowców wtórnych	134

7.2.3. Zbiórka bioodpadów	134

7.2.4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	135

7.2.5. Zbiórka odpadów niebezpiecznych	135

7.2.6. Środki transportu	136

7.2.7. Zakład Gospodarki Odpadami	136

7.2.7.1. Zakład Recyklingu	137

7.2.7.2. Kompostownia	145

7.2.7.3. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych	146

7.2.7.4. Zakład utylizacji odpadów budowlanych	146

7.2.7.5. Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	147

7.3. Podsumowanie	148

VIII. 	HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I   SZACUNKOWE KOSZTY WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  DLA MIASTA MŁAWY	153

IX. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO	159

9.3. Edukacja ekologiczna	162

XII. ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA MŁAWA	165

LITERATURA	172

STRESZCZENIE	174

# I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 04 czerwca 2004 r. pomiędzy Burmistrzem Gminy Miejskiej w Mławie, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława a Biurem Planowania i Doradztwa Strategicznego w Warszawie ul. Miedziana 3A/13, 00-814 Warszawa.

## 1.1. Wymagania prawne stawiane gminnym planom gospodarki odpadami

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001) w rozdziale 3 określa ramy i zakres planów gospodarki odpadami oraz sposób i tryb ich uzgadniania.

Art. 15.

- Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa.

- Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany zgodnie z planami wyższego szczebla.

- Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami określa w szczególności:

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- projektowany system gospodarowania odpadami.

- Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2003.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.):

§ 3.	Gminny plan gospodarki odpadami określa:

1)	aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a)	rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

b)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d)	istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

e)	rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

f)	wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

uwzględniając podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2)	prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3)	działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a)	działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b)	działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c)	działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

d)	działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

4)	projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację

- sposób finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchomienia środków finansowych i ich źródeł;

6) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

§ 5. 1. 	Sporządzanie wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami jest procesem wieloetapowym i cyklicznie ponawianym, obejmującym:

1)	zaplanowanie procesu, wybór zespołu opracowującego projekt planu gospodarki odpadami, złożonego z osób posiadających doświadczenie w zakresie planowania strategicznego oraz wiedzę na temat istniejących systemów gospodarki odpadami i wariantowych rozwiązań technicznych dotyczących gospodarki odpadami;

2)	ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami;

3)	zebranie podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, w tym określenie:

a)	położenia geograficznego obszaru, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, z ewentualnym jego podziałem na rejony pomocnicze (w szczególności powiaty, gminy, sołectwa, strefy przemysłowe czy rejony obsługi),

b)	sytuacji demograficznej i gospodarczej, w tym przedstawienie informacji o wielkości i rozmieszczeniu ludności, z uwzględnieniem zabudowy zagrodowej oraz jedno- i wielorodzinnej, rodzaju i zakresu działalności, wskutek której są wytwarzane odpady, obiektach infrastruktury, terenach zieleni i zadrzewień;

c)	danych dotyczących działalności przemysłowej, w tym przedstawienie informacji o liczbie podmiotów wraz z rodzajem ich produkcji lub działalności oraz określeniem wielkości podmiotów - w podziale na małych, średnich i dużych przedsiębiorców;

4)	określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami;

5)	ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami;

6)	wariantowe przedstawienie strategii oraz celów i zadań;

7)	wybór strategii oraz celów i zadań, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami;

8)	ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 8 lat;

9)	ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres 4 lat;

10)	przygotowanie, w przypadku planów wojewódzkich, prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko, a w przypadku planów powiatowych i gminnych - przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko;

11)	opracowanie projektu planu gospodarki odpadami;

12)	przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania;

13)	uchwalenie planu.

2.	Ocena realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami nie dotyczy sporządzania pierwszego projektu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami.

3.	Jeżeli dla danego obszaru zostały wyznaczone określone cele lub zadania w planie gospodarki odpadami wyższego szczebla, to sposób realizacji tych celów i zadań powinien zostać zawarty również w planie gospodarki odpadami, który dotyczy danego obszaru.

- Propozycje lokalizacji dla obiektów gospodarki odpadami zawarte w planach gospodarki odpadami uwzględniają ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub wskazują konieczność zmiany tych ustaleń.

§ 6. 1. Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami są sporządzane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej.

2.	Plany, o których mowa w ust. 1, zawierają co najmniej następujące rozdziały:

1)	wstęp;

2)	analizę stanu gospodarki odpadami;

3)	prognozę zmian;

4)	założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami;

5)	zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat;

6)	harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat;

7)	wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów wojewódzkich i wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów powiatowych i gminnych oraz sposób ich uwzględniania w planie;

8)	sposób monitoringu i oceny wdrażania planu;

9)	streszczenie w języku niespecjalistycznym.

3.	Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w wojewódzkim planie gospodarki odpadami przedstawia się graficznie przy pomocy systemów informacji geograficznych (GIS), wprowadzonych dla potrzeby obsługi wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

4.	Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w powiatowym i gminnym planie gospodarki odpadami przedstawia się graficznie przy pomocy dowolnej techniki.

# II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z II POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA I PLANÓW WYŻSZEGO RZĘDU

## 2.1. Ramy prawne gospodarki odpadami w UE

Dyrektywa Rady 75/442/EEC w sprawie odpadów, zmieniona dyrektywą Rady 91/156/EEC, określa ramy prawne dla gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie wymóg zapewnienia odzysku lub usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia zakazu wyrzucania i zwałowania odpadów oraz zakazu funkcjonowania niekontrolowanych wysypisk odpadów. Dyrektywa ustanawia hierarchię zasad dotyczących odpadów:

- Państwa członkowskie mają obowiązek zapobiegać tworzeniu się lub ograniczać ilość odpadów i ich szkodliwość.

- Jeżeli działania wymienione w pkt.1 nie są możliwe, państwa członkowskie powinny propagować odzysk odpadów poprzez takie działania, jak recykling.

- Składowanie odpadów na wysypiskach lub ich spalanie.

Państwa członkowskie mają obowiązek utworzenia zintegrowanego systemu urządzeń technicznych do usuwania odpadów, aby umożliwić Wspólnocie jako całości osiągnięcie samowystarczalności w usuwaniu odpadów. Dyrektywa określa, że zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci koszty usuwania odpadów muszą być pokryte przez jednostki posiadające odpady i/lub producentów wyrobów, z których odpady pochodzą.

W Polskich odpadach komunalnych zużyte opakowania, a szczególnie opakowania jednorazowego użycia, są głównym składnikiem. Ich udział określany jest wagowo na ok. 30%, a w ujęciu objętościowym wynosi ok. 50%. Szczegółowe przepisy Unii w zakresie odpadów z opakowań zawarte są w dyrektywie 94/62/EEC. Cele dotyczące odzyskiwania i recyklingu określone w dyrektywie muszą być wdrożone w ciągu pięciu lat od uchwalenia aktów prawnych wdrażających dyrektywę w państwach członkowskich. Postanowiono, że:

- 50 - 65% odpadów z opakowań musi być odzyskane;

- 25 - 45% wszystkich odpadów z opakowań musi być poddane recyklingowi, przy czym co najmniej 15% każdego materiału, z którego zrobiono opakowanie, musi być poddane recyklingowi.

Zgodnie z tą dyrektywą recykling obejmuje przetworzenie i organiczny recykling (kompostowanie). Pojęcie recykling w w/w dyrektywie nie obejmuje spalania. Polska będąc państwem członkowskim Unii Europejskiej będzie musiała się podporządkować tym wymaganiom.

## 2.2. Cele polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami

Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.

Cel nadrzędny o charakterze ogólnym został uszczegółowiony poprzez określenie celów krótkoterminowych, średnioterminowych oraz perspektywicznych.

Cele te uwzględniają potrzebę realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zobowiązań ustalonych na szczeblu międzynarodowym oraz wymogów prawa Unii Europejskiej (w szczególności tzw. dyrektywy ramowej o odpadach). Cele krótkoterminowe, z kolei, odnoszą się do problemów wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami w przeszłości i związanych z tym zagrożeń środowiska.

W szczególności priorytetami krótkookresowymi, odnoszącymi się bezpośrednio do działań związanych z gospodarowaniem odpadami są:

  - uszczegółowienie zasad gospodarowania takimi odpadami, jak: oleje odpadowe, odpady PCB/PCT, zużyte baterie i akumulatory, odpady z produkcji dwutlenku tytanu, osady ściekowe, opakowania;

  - sprecyzowanie zasad zmniejszania zagrożeń środowiska stwarzanych przez azbest,

  - określenie szczegółowych warunków postępowania z odpadami (wykorzystywania, termicznego przekształcania odpadów i stosowania innych form unieszkodliwiania, składowania, transportu itp.),

  - przygotowanie programów likwidacji odpadów niebezpiecznych, zawierających metale ciężkie (rtęć, ołów, kadm) i trwałe zanieczyszczenia organiczne (PCB) zarówno odpadów wytwarzanych jak i już nagromadzonych, a także przyspieszenie realizacji  programu likwidacji mogilników z nieodpowiednimi dla dzisiejszych zabiegów agrotechnicznych środkami ochrony roślin i innymi substancjami niebezpiecznymi,

  - identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

  - przygotowanie programu  działań zmierzających do zmniejszenia zawartości metali ciężkich w bateriach,

  - zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi zasadami bliskości i samowystarczalności,

  - ograniczania ilości odpadów składowanych na składowiskach,

  - utrzymywanie średniej rocznej ilości odpadów komunalnych na poziomie 300 kg na mieszkańca.

Priorytety krótkookresowe wymagają podjęcia szeregu działań zmierzających do wprowadzenia instrumentów organizacyjnych, informacyjnych i ekonomicznych oraz mechanizmów rynkowych. Wśród nich wymienić można:

  - tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów identyfikacji, ewidencji i rejestracji odpadów oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów,

  - opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

  - rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych, jak kaucje, opłaty produktowe, system preferencji podatkowych,

  - wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod postępowania z odpadami,

  - przeprowadzenie ogólnokrajowej inwentaryzacji instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - rozpoczęcie prac nad skonstruowaniem odpowiedniego systemu cyklicznej sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania odpadami zarówno na potrzeby kraju, jak i Wspólnoty Europejskiej (co 3 lata).

W horyzoncie czasowym 2004-2010 przewidywane są działania intensyfikujące te, które zostały założone w priorytetach krótkoterminowych (np. realizację planów gospodarki odpadami). Ponadto przewiduje się w szczególności:

  - dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z roku 1990.

  - wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,

  - tworzenie kompleksowych systemów odzysku surowców wtórnych z odpadów, m.in. makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów gumowych, puszek aluminiowych; odzyskiwanie i recykling co najmniej 50% papieru i szkła,

  - stworzenie kompleksowego systemu odzysku, w tym recyklingu materiałów z odpadów opakowaniowych, w tym jednolitego systemu ewidencji tych odpadów; opracowanie i wdrożenie harmonogramu osiągnięcia określonego stopnia odzysku i recyklingu, z uwzględnieniem Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 94/62/WE w sprawie opakowań, zużytych akumulatorów i baterii);

  - zewidencjonowanie urządzeń zanieczyszczonych PCB i podjęcie działań technicznych dla eliminacji tych urządzeń i bezpiecznego usuwania olejów odpadowych, zawierających  powyżej 50 ppm PCB/PCT,

  - wprowadzenie systemów ewidencji zakładów posiadających rocznie ponad 500 litrów olejów odpadowych,

  - podejmowanie działań w celu eliminacji PCB, w tym, w pierwszej kolejności przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń zawierających powyżej 5 litrów PCB oraz do końca 2010 r. oczyszczenie wszelkich urządzeń i instalacji zawierających te substancje;

  - tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku,

  - rozpoczęcie budowy systemu zintegrowanej sieci zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów (powiązanej z innymi państwami Unii Europejskiej), szczególnie odpadów niebezpiecznych;

  - realizacja programu likwidacji mogilników, w których składowane są przeterminowane środki ochrony roślin i inne substancje niebezpieczne;

  - opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy Rady 1993/31/WE w sprawie składowania odpadów,

  - składowanie jedynie unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych,

  - zakończenie realizacji programu termicznego przekształcania odpadów medycznych;

  - wycofanie z produkcji i użytkowania substancji i materiałów niebezpiecznych reglamentowanych przez dyrektywy UE i międzynarodowe przepisy prawne.

## 2.3. Cele i zadania w gospodarce odpadami zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO)

Cele i zadania w gospodarowaniu odpadami

Sektor komunalny

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami w części dotyczącej odpadów pochodzących z sektora komunalnego przy rozpatrywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność:

  - odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla osiągnięcia w 2010 r. redukcji ilości tych odpadów kierowanych do składowania do poziomu 75% odpadów wytworzonych w 1995 r. (4 380 tys.), redukcji do poziomu 50% odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych w roku 2013 (również w odniesieniu do odpadów wytworzonych w 1995 r.),

  - zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do osiągnięcia w roku 2007,

  - poziomu odzysku – 50%,

  - poziomu recyklingu – 25%,

  - wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę; założono uzyskanie co najmniej 20% poziomu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych wydzielonych w 2006 r. oraz 50% poziomu w roku 2010. Założony poziom selektywnej zbiórki w 2014 r. – 70%.

  - Wydzielenia odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę zapewniającą uzyskanie co najmniej 15% poziomu selektywnej zbiórki – w roku 2006, 40% w roku 2010 oraz 60% w roku 2014,

  - Wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę celem unieszkodliwienia; założony poziom selektywnej zbiórki: 15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w 2005 r., 50% w 2010 r. i 80% w 2014 r.

Realizacja  wyżej wymienionych celów w zakresie redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych, tzw. odpady zielone, komunalne osady ściekowe, odpady papieru i tektury, materiały naturalne typu drewno, tekstylia) wymagać będzie budowy w Polsce do roku 2006 instalacji odzysku i unieszkodliwiania o łącznej przepustowości na poziomie ok. 720 tys. Mg odpadów, w tym:

  - 680 tys. Mg odpadów typu organicznego wchodzących w strumień odpadów komunalnych,

  - około 36 tys. Mg komunalnych osadów ściekowych (ok. 10% całości wytworzonych osadów).

Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) prowadzone będzie głównie metodami kompostowania i fermentacji beztlenowej.

Preferuje się kojarzenie, gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi i budowę wspólnych zakładów odzysku i unieszkodliwiania.

Uzyskanie do roku 2007 poziomu 48% recyklingu odpadów opakowaniowych papieru i tektury  wiąże się z budową systemu zbiórki tych opakowań, budową zakładów segregacji oraz uszlachetniania pozyskanych surowców oraz docelowo budową instalacji termicznego przekształcania odpadów. Instalacje te powinny zabezpieczyć przyjmowanie w roku 2007 ok. 1 800 tys. Mg odpadów papieru i tektury.

W omawianym okresie 2004-2006 w sektorze komunalnym powinny być również podjęte działania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia wydzielenia w ramach selektywnej zbiórki:

  - 20% odpadów wielkogabarytowych (200 tys. Mg),

  - 15% odpadów budowlanych (370 tys. Mg),

  - 15% odpadów niebezpiecznych (17 tys. Mg wchodzących w strumień odpadów komunalnych).

Należy również uwzględnić budowę odpowiednich linii technologicznych demontażu i sortowania zebranych odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, a także budowę gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych przed ich transportem do instalacji unieszkodliwiania.

W okresie od 2007-2010 r. powinna nastąpić intensyfikacja działań, które spowodują rozbudowę i budowę nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, związanych także z termicznym przekształcaniem odpadów. Łączna  przepustowość obiektów w tym sektorze określona jest na poziomie 4 100 tys. Mg w skali roku. Instalacje związane z kompostowaniem, fermentacją beztlenową, biologiczno-mechanicznym przetwarzaniem oraz termicznym przekształceniem powinny mieć przepustowość na poziomie 3 270 tys. Mg w skali roku. Na tę przepustowość składają się:

  - organiczne odpady komunalne – 2 070 tys. Mg,

  - osady ściekowe – 150 tys. Mg,

  - odpady opakowaniowe z papieru – 1 050 tys. Mg.

W wymienionym okresie następować powinna dalsza rozbudowa i budowa instalacji demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Budowa i eksploatacja instalacji odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów spowoduje znaczną redukcję ilości odpadów składowanych. Szacuje się, że pojemność składowisk odpadów komunalnych w Polsce w okresie do 2006 r. wynosić powinna 47 937 tys. m3, w latach 2007-2010 – 44 580 tys. m3, a w latach 2011 – 2014 – 40 715 tys. m3.

Zamykać się będzie stare składowiska nie spełniające wymogów  technicznych oraz dążyć do maksymalnego ograniczenia ilości składowisk w kraju. Szacuje się, że w okresie do 2006 r. powstanie w kraju  ok. 50 nowoczesnych ponadlokalnych składowisk, a w latach 2006-2010 dalszych 50 obiektów.

Sektor gospodarczy

Na podstawie analizy stanu gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym wskazano, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „II Polityce ekologicznej państwa”, następujące cele do osiągnięcia w latach 2004-2014:

  - dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r. (w 1990 r. procesom odzysku poddawano 77,1 mln Mg),

  - rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

  - wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych),

  - identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

  - wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu,

  - rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zastosowania odpadów,

  - kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Potrzeby organizacyjne:

  - rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

  - kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

  - dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

  - uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14 000),

  - kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania/minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszania ich szkodliwości,

  - kontynuacja badań nad nowymi technologiami w zakresie odzysku/unieszkodliwiania odpadów,

  - organizacja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

  - ewidencja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

  - ewidencja zakładowych składowisk odpadów przemysłowych,

  - uwzględnienie w planach gospodarki odpadami na poziomie powiatu i gminy wykazu zwałowisk odpadów wydobywczych przeznaczonych do odzysku lub rekultywacji,

  - sporządzenie wykazu terenów pogórniczych zdegradowanych, przeznaczonych do rekultywacji,

  - prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów, oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania,

  - opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji,

  - utworzenie nowej struktury lub wykorzystanie istniejącej, prowadzącej bazę danych o najlepszych dostępnych technikach (BAT/BREF) dla przemysłu i usług związanych z wytwarzaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydającej rekomendacje i wytyczne dotyczące zużycia materiałów, energii i wody w procesach produkcyjnych,

  - opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania  i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego,

  - organizacja systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt,

  - monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym.

Potrzeby  inwestycyjne

  - budowa 6 instalacji do stabilizacji odpadów przy wykorzystaniu odpadów z przemysłu energetycznego – do zagospodarowania osadów ściekowych, szlamów, zawiesin o wydajności 120 m3/h,

  - budowa 8 instalacji do wytwarzania betonów samozagęszczalnych o wydajności 120 m3/h z zastosowaniem popiołów lotnych,

  - budowa 8 nowych i modernizacja 15 obecnie istniejących instalacji przygotowujących materiały na bazie odpadów z przemysłu energetycznego d wykorzystania w technologiach górniczych – podsadzania podziemnych wyrobisk górniczych o wydajności 100 tys. Mg/rok,

  - budowa 2 linii technologicznych do przetwarzania produktu odsiarczania spalin metodą półsuchą na materiał przydatny do stabilizacji gruntu, makroniwelacji, rekultywacji i budowy dróg. Wydajność linii technologicznej powinna wynosić 15 tys. Mg/rok,

  - budowa 3 instalacji aktywacji popiołów konwencjonalnych jako dodatku poprawiającego parametry użytkowe betonu,

  - budowa 4 instalacji do produkcji spoiw cementujących dla potrzeb  budownictwa drogowego i geotechnicznego na bazie popiołów konwencjonalnych i fluidalnych. Wydajność instalacji 7,0 Mg/h,

  - budowa instalacji do wytwarzania kruszyw granulowanych na bazie popiołu lotnego i żużla. Wydajność instalacji 50 tys. m3/rok,

  - budowa 9 instalacji do wytwarzania materiałów do makroniwelacji i rekultywacji terenu przy wykorzystaniu odpadów energetycznych. Wydajność instalacji ok. 36 tys. m3/rok,

  - budowa instalacji do wytwarzania spoiw cementowo-popiołowych zastępujących cement. Wydajność instalacji 100 tys. Mg/rok,

  - budowa 10 instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na bazie odpadów energetycznych do wykonywania stabilizacji gruntów, podbudów, nawierzchni drogowych o wydajności 30 tys. m3/rok,

  - budowa 6 instalacji do magazynowania popiołu lotnego z okresu szczytu zimowego na okres letni o pojemności 60 tys. m3,

  - rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów,

  - modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych,

  - budowa systemu do unieszkodliwiania odpadów poubojowych:

  - urządzenie zbiornic zwierząt padłych,

  - modernizacja istniejących zakładów utylizacyjnych,

  - budowa 4 nowych zakładów utylizacyjnych,

  - dostosowanie istniejących instalacji do spalania mączek i tłuszczów do norm obowiązujących w UE,

  - wdrożenie instalacji do wdmuchiwania pyłów stalowniczych o zawartości  > 10% Zn w hutach żelaza i stali.

Odpady niebezpieczne

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami w części dotyczącej odpadów niebezpiecznych przy rozpatrywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność:

  - całkowitego zniszczenia i wyeliminowania PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

  - zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 103, poz. 872),

  - zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

  - likwidacji do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

  - zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających freony CFC HCFC do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24  maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 103, poz. 872),

  - zapewnienia odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

  - minimalizacji ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a także poprzez eliminację nieprawidłowych  praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

Potrzeby organizacyjne

Organizacja gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON). Punkty gromadzenia odbierałyby odpady niebezpieczne (w tym zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne jako zawierające odpady niebezpieczne) od mieszkańców i przeterminowane odczynniki chemiczne ze szkół niższego szczebla bez ponoszenia opłat, odpłatnie zaś (na zasadzie usługi) od małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadaniem stacji przeładunkowych (jedna na ok. 50 punktów gminnych) będzie magazynowanie, przygotowywanie do wysyłki i przesyłanie do właściwych instalacji zebranych odpadów. Transport odpadów niebezpiecznych do i ze stacji przeładunkowych może być realizowany bądź środkami własnymi będącymi na wyposażeniu stacji lub poprzez specjalistyczne firmy transportowe posiadające stosowne zezwolenia. Koszty unieszkodliwiania odpadów zebranych od mieszkańców i ze szkół powinny być pokrywane z funduszy gminnych.

Konieczne jest również doskonalenie istniejącej zbiórki odpadów: akumulatorów, olejów itp. w sieciach organizowanych przez producentów i organizacje odzysku. Ponadto celowym jest prowadzenie kontroli prawidłowości gospodarki odpadami poprzez kontynuację dotychczasowych działań w zakresie  monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a także wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów u źródła powstawania.

Potrzeby inwestycyjne

Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami niebezpiecznymi niezbędne jest:

  - wybudowanie instalacji do termicznego  przekształcania szerokiej gamy  odpadów niebezpiecznych o wydajności 20 tys. Mg/rok lub alternatywnie instalacji do plazmowego spalania odpadów.

  - Wybudowanie ogólnokrajowego składowiska odpadów niebezpiecznych o pojemności 500 tys. Mg,

  - Budowa 40 składowisk dla odpadów azbestowych o łącznej pojemności 6 650 tys. Mg lub alternatywnie dobudowanie oddzielnych kwater dla odpadów azbestowych na istniejących składowiskach odpadów,

  - Modernizacja lub wybudowanie nowych składowisk na odpady niebezpieczne w hutach metali nieżelaznych: miedzi, ołowiu, cynku i aluminium,

  - Uruchomienie instalacji do unieszkodliwiania urządzeń chłodniczych,

  - Budowa stacji do dekontaminacji transformatorów zawierających PCB,

  - Uruchomienie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania zużytych  urządzeń elektrycznych i elektronicznych (po usunięciu elementów szczególnie niebezpiecznych typu: elementy zawierające rtęć, PCB, akumulatory i baterie itp.),

  - Budowa 2 492 gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON),

  - Budowa 43 stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON).

## 2.4. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego

Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym

Dla odpadów komunalnych wytwarzanych w województwie mazowieckim zostały określone szczegółowe cele do osiągnięcia: krótkookresowe na lata 2004 – 2007 oraz długookresowe na lata 2008-2011.

Cele krótkookresowe 2004-2007

- kampania edukacyjno-informacyjna obywateli województwa mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia ponad lokalnych struktur organizacyjnych,

- objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20%,

- odpadów budowlanych na poziomie 15%,

- odpadów niebezpiecznych na poziomie 15%

- odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- skierowanie w roku 2007 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- rozwój instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk, inwentaryzacja starych składowisk odpadów w celu ich rekultywacji a także intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, bądź rozbudowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

Cele długookresowe 2008-2011

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- objęcie wszystkich (100%) mieszkańców woj. mazowieckiego zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- dalsza organizacja i doskonalenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągniecie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu:

- odpady wielkogabarytowe na poziomie 55%,

- odpady budowlane poziomie 45%,

- odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych 57%

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów.

Projektowany system gospodarki odpadami z sektora komunalnego

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, zaplanowanej redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów. Ponadto proponuje się realizację założonych celów poprzez tworzenie

regionalnych obszarów gospodarki odpadami, w których funkcjonować będą poszczególne obiekty gospodarki utworzone na potrzeby danego regionu.

Niezwykle istotnym zagadnieniem w projektowanym systemie jest funkcjonowanie składowisk zgodnie z wymogami ochrony środowiska, stąd w osobnym rozdziale przedstawiono plan zamykania składowisk w latach 2004-2011 oraz konieczny plan rozbudowy lub budowy nowych miejsc deponowania odpadów.

Ważnym zagadnieniem w aspekcie realizacji celów planu tj. zmniejszenie odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych jest ich właściwe zbieranie.

Aby umożliwić selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku.

W celu zachęcenia mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

- Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996.132.622 z późn. zm.).

- Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Instrumenty finansowe.

- Edukacja społeczna.

Na podstawie możliwego pozysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych z odpadów komunalnych określono niezbędne moce przerobowe instalacji do odzysku i unieszkodliwiania omawianych odpadów. Należy więc przyjąć, że do roku 2011 w województwie mazowieckim powinny funkcjonować instalacje o wydajności około 60 tys. Mg/rok dla przeróbki odpadów wielkogabarytowych, około 100 tys. Mg/rok dla odpadów budowlanych i około 7,5 tys. Mg dla odpadów niebezpiecznych pozyskiwanych ze strumienia odpadów komunalnych.

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- w 2010 roku 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku

- w 2013 roku 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku

Planowane zdolności produkcyjne obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Rozbudowa i budowa zakładów przeróbki odpadów ulegających biodegradacji

Dla odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie na terenie województwa mazowieckiego zalecana jest realizacja inwestycji obejmująca:

- budowę centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji beztlenowej,

- budowę mechaniczno-biologicznych instalacji przerobu odpadów.

Prognozuje się także, że odpady organiczne powstające na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną poddawane będą kompostowaniu we własnym zakresie.

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego przewiduje, że do roku 2011 na terenie powiatu mławskiego w Zakładzie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Płocka 102 powstanie kompostownia o wydajności ok. 10 000 Mg/rok.

Sortownie

Pozyskane selektywnie odpady kierowane będą na linie do segregacji. W Planie zaleca się jako bardziej efektywne, stosowanie linii do doczyszczania surowców zebranych w wyniku selektywnej zbiorki (odpady opakowaniowe lub wysegregowane surowce wtórne takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło). Ostateczny wybór stosowanej technologii segregacji odpadów będzie w gestii lokalnych decydentów, a ilość przerabianych odpadów uwarunkowany jest odzyskiem głównie opakowań.

Cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi w latach 2004-2011

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego w obszarze odpadów opakowaniowych przewiduje następujące cele i zdania:

System gospodarki odpadami opakowaniowymi w skali województwa powinien zapewnić osiągnięcie następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

- do końca 2007 r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%;

- do końca 2011 r. poziomów określonych w krajowych regulacjach wynikających z nowelizacji  Dyrektywy 94/62/EC.

Lata 2004-2007

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają wspierać działania zmierzające do osiągnięcia w skali województwa w roku 2007 ustalonych ustawowo poziomów odzysku i recyklingu, co jest związane z poddaniem odzyskowi około 315 tys. Mg, w tym wtórne przetworzenie około 231,5 tys. Mg odpadów opakowaniowych. W okresie tym na terenie województwa należy dokonać rozbudowy potencjału technicznego do segregacji odpadów opakowaniowych przydatnych do recyklingu (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) oraz w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i ich transportu;

Lata 2008-2011

W okresie tym należy:

- zmodernizować istniejące zakłady recyklingowe;

- zrealizować nowe inwestycje w zakresie technologii recyklingu i odzysku energii pod kątem zmian krajowych poziomów odzysku i recyklingu (np. recykling chemiczny odpadów z tworzyw sztucznych, odzysk energii z odpadów opakowaniowych pozostawionych w odpadach komunalnych, produkcja paliwa zastępczego, itp.);

- rozbudować potencjał techniczny do segregacji odpadów opakowaniowych przydatnych do recyklingu (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) oraz w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i ich transportu;

Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach.

Lata 2004-2011

Administracja publiczna popiera wszelkie działania (zgodne z wymaganiami ochrony środowiska) polegające na ograniczeniu masy deponowanych na składowiskach selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych.

Celowi temu służy:

- Ewidencja odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów;

- Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc nagromadzenia oraz właściwej segregacji prowadzonej w zakładach/stacjach segregacji polegającej na przygotowaniu odpadów zgodnie z wymaganiami znormalizowanymi lub technicznymi warunkami odbioru określonymi przez zakłady przetwórcze.

Wprowadzenie standardów dotyczących jakości i czystości surowców wtórnych uzyskanych z odpadów opakowaniowych oraz wdrożenie we wszystkich gminach miejskich województwa selektywnej zbiórki opakowań poużytkowych przydatnych do recyklingu

Lata 2004-2011

- Pozyskiwanie surowców pochodzących z odpadów opakowaniowych powinno być prowadzone pod kątem opracowanych dla województwa warunków technicznych odbioru. Selektywne zbiórki powinny być prowadzone w odniesieniu do odpadów przydatnych do recyklingu.

Utworzenie wojewódzkiej bazy danych i doskonalenie systemu monitoringu

Lata 2004-2011

Wdrożenie systemu monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych (przyjmowanie sprawozdań z grupy OPAK oraz OŚ-OP1) oraz jego doskonalenie.

Uzgodnienia z organizacjami odzysku oraz zarządami gmin działań operacyjnych umożliwiających poprawę sytuacji w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych, a także prowadzących do podnoszenia poziomów odzysku i recyklingu

Lata 2004-2014

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają współpracować i wspierać działania operacyjne organizacji odzysku oraz zarządów gmin umożliwiające poprawę sytuacji w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych, a także prowadzące do podniesienia poziomów odzysku i recyklingu na terenie województwa.

Działania informacyjno-edukacyjne

Lata 2004-2011

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają wspierać, popierać i uczestniczyć we wszelkich formach działalności informacyjno-edukacyjnych, prowadzonych na terenie województwa, mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu takich odpadów. Do działań o takim charakterze należy zaliczyć:

- Seminaria, konferencje i szkolenia organizowane przez jednostki naukowo-badawcze, organizacje odzysku, stowarzyszenia branżowe, izby gospodarcze, itp.

- Programy, konkursy i akcje selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych organizowane na terenie gmin województwa mazowieckiego przez zarządy gmin i związki gmin, organizacje odzysku itp.;

- Opiniowanie projektów, programów i wydawnictw, które mają na celu poprawienie sytuacji w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych, ujednolicenie kolorystyki pojemników do gromadzenia poszczególnych grup odpadów opakowaniowych, wdrożenie standardów jakościowych dla surowców wtórnych pochodzących z odpadów opakowaniowych itp.;

- Zapewnienie doradztwa merytorycznego dla działań edukacyjnych prowadzonych przez władze samorządowe gmin dla lokalnych społeczności województwa w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych. Edukacja ta powinna zapewnić akceptację przez mieszkańców wstępnej segregacji odpadów na poziomie gospodarstwa domowego;

- Doskonalenie zakresu informacji prowadzonej przez administrację urzędu marszałkowskiego w ramach państwowego monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych.

Odpady wielkogabarytowe, budowlane

Odzyskiem i zagospodarowaniem odpadów wielkogabarytowych i budowlanych zajmować się będą specjalne zakłady. Zakłady te wyposażone będą w linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych i przekształcania (gruzu budowlanego - kruszarki, przesiewacze wibracyjne itp.) i ewentualne doczyszczanie dowiezionych odpadów budowlanych. Zakłady te będą skoncentrowane w pobliżu silnie zurbanizowanych obszarów. Otrzymany materiał będzie wykorzystany ponownie lub do celów budowlanych oraz do rekultywacji składowisk. Nominalna zdolność przerobowa zakładów powinna zapewniać zagospodarowanie w roku 2006 ok. 18,5 tys. Mg odpadów wielkogabarytowych i około 28,0 tys. Mg odpadów budowlanych a w roku 2011 ponad 55,8 tys. Mg odpadów wielkogabarytowych i ponad 93,6 tys. Mg odpadów budowlanych.

Regionalne zakłady gospodarki odpadami

W województwie mazowieckim planuje się utworzenie 8 obszarów, w których działać będą regionalne zakłady gospodarki odpadami. Regionalne zakłady gospodarki odpadami (RZGO) będą mieć charakter ponadlokalny, co spowoduje lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz obniży jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne tych obiektów.

W planie nie proponuje się ostatecznych lokalizacji poszczególnych RZGO, gdyż ostateczny wybór lokalizacji i rodzaju instalacji uzależniony będzie od decyzji władz gminnych i inwestorów. Podobnie, ostateczny wybór przynależności do podanego obszaru zależeć będzie od decyzji władz lokalnych.

Wojewódzki plan przewiduje, że jednym z regionalnych obszarów gospodarki odpadami komunalnymi będzie region mławski, który powstanie od 2011 roku i obejmował będzie:

- gminy powiatu przasnyskiego

- gminy powiatu żuromińskiego

- gminy powiatu mławskiego

Prognozowana liczba ludności objęta działalnością tego regionu wyniesie 207 974 osób.

Podejmowane działania w kierunku prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi powinny być racjonalne i optymalne pod względem ekonomicznym, z tego powodu zakłada się, że do roku 2011 powinny funkcjonować jedynie składowiska posiadające rozwiązania na skalę regionalną, w powiecie mławskim będzie to składowisko odpadów w Uniszkach Cegielnia.

Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego jest: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w ostateczności ich bezpieczne składowanie.

Aktualnie, relatywnie niski poziom odzysku wytwarzanych w województwie odpadów z sektora gospodarczego (ok. 43%) powinien być zwiększony, przy zachowaniu dotychczasowych, podstawowych kierunków ich wykorzystywania w największych ilościach – odzysk do procesów produkcyjnych, wykorzystywanie w pracach inżynieryjnych, do prac rekultywacyjnych, do nawożenia w rolnictwie, w budownictwie komunikacyjnym, w produkcji materiałów budowlanych.

Konieczne jest również zwiększenie stopnia unieszkodliwiania niektórych odpadów (np. osadów ściekowych) poprzez wprowadzenie metod chemicznych, biologicznych i termicznych.

Niezbędna stanie się budowa nowych instalacji służących do tego celu, lub modernizacja istniejących obiektów w celu przystosowania ich do unieszkodliwiania różnego typu odpadów.

Jednym z celów nadrzędnych w perspektywie 2004-2011 roku jest ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko – w szczególności tych nie spełniających wymogów ekologicznych oraz mogilników. Konieczne jest zatem podjęcie działań w kierunku modernizacji składowisk czynnych oraz rekultywacji składowisk odpadów przemysłowych wyłączonych z eksploatacji, z uwzględnieniem możliwości odzysku zdeponowanych odpadów.

Cel nadrzędny gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym:

Zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz zwiększenie stopnia ich odzysku.

Cele szczegółowe na lata 2004 - 2011:

Zapobieganie i minimalizacji ilości, a także ograniczenie toksyczności odpadów

Kierunki działań i zadania:

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi mało – lub bezodpadowymi, szczególnie w zakresie odpadów w największym stopniu składowanych

- prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami dla podmiotów z sektora gospodarczego,

- wdrażanie w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej Produkcji oraz norm serii ISO 14000

Zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych do 75% (dwukrotne zwiększenie w porównaniu ze stanem z 1990 r., kiedy procesom odzysku poddawano średnio 37,2 % odpadów);

Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem

Kierunki działań i zadania:

- organizacja sprawnego systemu odzysku surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT);

- utworzenie i wspieranie rynku zbytu dla materiałów z odzysku;

- stworzenie warunków dla wykorzystania w pierwszym rzędzie produktów odpadowych przed naturalnymi surowcami,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zastosowania odpadów, szczególnie w zakresie odpadów w największym stopniu składowanych,

- organizacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od małych i średnich wytwórców odpadów.

Dla wraków pojazdów:

- zwiększenie stopnia odzysku i unieszkodliwienia pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

Dla odpadów z energetyki i ciepłownictwa

- budowa instalacji do wytwarzania kruszyw granulowanych na bazie popiołu lotnego i żużla,

- budowa instalacji do wytwarzania materiałów do makroniwelacji i rekultywacji terenu przy wykorzystaniu odpadów energetycznych,

- budowa instalacji do stabilizacji odpadów przy wykorzystaniu odpadów z przemysłu energetycznego (do zagospodarowania osadów ściekowych, szlamów, zawiesin),

- budowa instalacji do wytwarzania betonów samozagęszczalnych,

- budowa linii technologicznej do przetwarzania odpadów z odsiarczania spalin metodą półsuchą na materiał przydatny do stabilizacji gruntu, makroniwelacji i rekultywacji, budowy dróg,

- budowa instalacji do produkcji spoiw cementujących dla potrzeb budownictwa drogowego i geotechnicznego na bazie popiołów konwencjonalnych i fluidalnych,

- budowa instalacji aktywacji popiołów konwencjonalnych jako dodatku poprawiającego parametry użytkowe betonu,

- budowa instalacji do wytwarzania spoiw cementowo-popiołowych zastępujących cement,

- budowa instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na bazie odpadów energetycznych do wykonywania stabilizacji gruntów, podbudów, nawierzchni drogowych,

- budowa instalacji do magazynowania popiołu lotnego z okresu szczytu zimowego na okres letni.

Dla zużytych opon:

- organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadowych opon.

Dla odpadów budowlanych i poremontowych:

- organizacja systemu zbiórki, magazynowania i przerobu odpadów budowlanych i poremontowych.

Dla odpadów z przemysłu rolno – spożywczego:

- dążenie do zwiększania stopnia odzysku odpadów z przemysłu rolno - spożywczego, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie paszowe i nawozowe oraz pozostałe przyrodnicze,

- koordynacja działań w zakresie gospodarki odpadami z zadaniami programu pilotażowego "Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu"

- budowa systemu unieszkodliwiania odpadów poubojowych:

* urządzenie zbiornic zwierząt padłych,

* modernizacja zakładów utylizacyjnych,

* budowa 2 nowych zakładów utylizacyjnych,

* dostosowanie instalacji do spalania mączek i tłuszczów.

Dla odpadów z przemysłu drzewno – papierniczego:

- wspieranie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych,

- doskonalenie metod i technik procesów przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem energii,

- stosowanie metod termicznego przekształcania odpadów drzewnych zawierających m.in. impregnaty, kleje, lakiery, powłoki sztuczne w instalacjach termicznych dostosowanych do wymagań ochrony środowiska.

Dla odpadów budowlano – remontowych z sektora gospodarczego:

- selektywna zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów budowlanych przez podmioty wytwarzające,

- budowa linii do odzysku odpadów budowlanych i poremontowych,

- zakup instalacji przewoźnych do recyklingu gruzu budowlanego.

Ograniczenie negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami na środowisko

Kierunki działań i zadania:

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości 
i samowystarczalności;

- ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, w szczególności zaś odpadów nie przetworzonych;

- sukcesywna likwidacja wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych;

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji składowisk odpadów nie spełniających norm ochrony środowiska, modernizacja składowisk eksploatowanych oraz rekultywacja składowisk nieczynnych;

- przekształcanie zamykanych składowisk w inne obiekty związane z gospodarką odpadami (punkty zbiórki, segregacji i przeładunku odpadów),

- budowa kwater na odpady przemysłowe przy budowie nowych składowisk i przy rozbudowie składowisk istniejących,

- wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego lub nieprawidłowego składowania.

Osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym

Kierunki działań i zadania:

- utworzenie Centrum Organizacji Gospodarki Odpadami;

- utworzenie lub powołanie w ramach już istniejących instytucji, ośrodka informacji o gospodarce odpadami, w tym o technologiach BAT/BREF i procesach technologicznych w zakresie przekształcania i unieszkodliwiania odpadów (2004 r.),

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych);

- prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- zbudowanie szczelnego systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt,

- przeprowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania odpadów z przemysłu rolno - spożywczego,

- bieżące prowadzenie rozeznania podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie przez gminy miejskie i wiejskie oraz egzekwowanie obowiązków dotyczących postępowania z takimi odpadami oraz konsekwentne egzekwowanie zaleceń pokontrolnych,

- uproszczenie systemu kar w zakresie niewłaściwego postępowania z odpadami,

- szkolenie pracowników zajmujących się sprawami związanymi z gospodarką odpadami w urzędach i instytucjach wszystkich szczebli,

- stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy organami zobowiązanymi do prowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami,

- wzmocnienie finansowe i kadrowe organów ochrony środowiska.

###### Zwiększenie wiedzy wytwórców z sektora gospodarczego na temat zasad gospodarki odpadami

Kierunki działań i zadania:

- zorganizowanie przy Urzędzie Marszałkowskim punktu konsultacyjnego dla wytwórców z sektora gospodarczego udzielającego informacji z zakresu właściwego gospodarowania odpadami;

- utworzenie telefonicznej „gorącej linii” dla wytwórców z sektora gospodarczego udzielającej informacji o sposobach i możliwościach postępowania z odpadami, a także o ich obowiązkach w tym zakresie,

- kontynuacja prac badawczo - rozwojowych nad metodami minimalizacji powstawania odpadów i zwiększenia odzysku odpadów z różnych grup przemysłu,

- wydanie poradników postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów,

- prowadzenie ustawicznych działań informacyjno – edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mających na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów.

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

z sektora gospodarczego

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym proponuje się przyjąć następujące zasady postępowania:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów

2. Minimalizacja powstających odpadów

3. Optymalizacja ostatecznego usuwania odpadów.

4. Konieczność prowadzenia działań naprawczych

5. Zasada najbliższego otoczenia

Projekt systemu gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego stanowić będzie integralną część kompleksowego systemu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim. Specyfika tego segmentu polega na tym, że każdy wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za sposób postępowania z odpadami, a jednocześnie dysponuje pewną swobodą wyboru metody zagospodarowania tych odpadów. Ograniczeniami, a jednocześnie wytycznymi są w tym przypadku zapisy prawa w zakresie gospodarki odpadami oraz aspekty ekonomiczne. Podmioty dysponują swobodą w wyborze metody zagospodarowania odpadów, a włączenie się wytwórcy do systemu jest dobrowolne.

System gospodarki odpadami dla sektora gospodarczego w województwie mazowieckim składa się z następujących elementów:

- wytwórców odpadów,

- obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- sfery kontrolno – nadzorującej, składającej się z jednostek i instytucji mających stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami,

- segmentu edukacyjno – informacyjnego.

Projektowany system gospodarki odpadami z sektora gospodarczego opierać się będzie na następujących założeniach:

- gospodarka odpadami jest częścią rynku i podlega takim samym zasadom, jak pozostałe sektory działalności,

- wytwórcy odpadów i podmioty oferujące usługi współpracują z sobą w celu uzyskania jak największego stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

- rolą jednostek samorządowych jest stymulacja podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia przez nich wymaganych standardów w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami, oraz umożliwienie im (w zakresie własnych kompetencji) zgodnego z prawem odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno – edukacyjnych dla podmiotów wytwarzających odpady, wspieranie działań logistycznych dla zwiększania stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów, prowadzenie nadzoru nad gospodarką odpadami, udzielanie stosownych pozwoleń i opinii,

- rolą organów kontroli jest prowadzenie monitoringu, czy gospodarka odpadami odbywa się w sposób określony w aktach prawnych i niniejszym Planie, a także, czy istniejące i projektowane obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów spełniają wymogi określone w normach ochrony środowiska.

Szczegółowe zadania dla poszczególnych elementów uczestniczących w systemie przedstawiono poniżej:

Zadania dla wytwórców odpadów z sektora gospodarczego

- prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,

- prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarki tymi odpadami,

- opracowanie zakładowej instrukcji gospodarki odpadami, która określi szczegółowe zasady zbiórki odpadów na stanowiskach pracy, sposób gromadzenia i przekazywania odpadów do dalszego przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania,

- w uzasadnionych przypadkach wykonanie badania składu poszczególnych odpadów celem potwierdzenia ich przydatności do odzysku lub unieszkodliwienia,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

- prowadzenie działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem),

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14 000),

Zadania dla administracji samorządowej, rządowej i urzędów kontrolnych:

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- podjęcie uchwały o obowiązku złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz  o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez wytwórców odpadów, wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania, opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji,

- wspieranie działań dla odbioru z zakładów odpadów organicznych nadających się do kompostowania,

- monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym - prowadzenie bazy danych o gospodarce odpadami; w tym celu należy uzyskać od wytwórców dane:

  - pełny wykaz odpadów wytwarzanych przez podmiot,

  - informacje o sposobach gospodarki wytworzonymi odpadami,

  - informacje o firmach obsługujących podmiot w zakresie gospodarki odpadami,

  - informacje o posiadaniu odpowiednich zezwoleń.

Dla sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego niezbędne jest powstanie następujących jego elementów:

- sieci zbiornic odpadów pochodzących od małych i średnich wytwórców, w oparciu o istniejące lub planowane zakłady unieszkodliwiania odpadów, punkty gromadzenia odpadów, gminne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych lub istniejące obiekty (np. magazyny, stacje benzynowe, warsztaty, punkty usług wulkanizacyjnych, itp.),

- systemu zbiórki, odzysku lub unieszkodliwienia zużytych opon,

- systemu zbiórki i transportu zużytych olejów,

- systemu zbiórki i odzysku lub unieszkodliwienia wraków pojazdów,

- systemu zbiórki odpadów budowlanych i poremontowych,

- systemu zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów z przemysłu utylizacyjnego.

Osady ściekowe

Cele i kierunki działań

Kierunki działań w celu poprawy gospodarki osadami ściekowymi i zwiększenia stopnia ich wykorzystania oraz unieszkodliwiania na terenie województwa mazowieckiego są następujące:

- wykorzystanie do celów rolniczych,

- wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów na cele rolnicze,

- tworzenie mieszanek z innymi materiałami, w tym odpadami, a następnie wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów,

- kompostowanie, a następnie wykorzystanie do celów rolniczych lub do niwelacji i rekultywacji terenów,

- stabilizacja chemiczna, w celu dalszego odzysku lub unieszkodliwienia,

- termiczne unieszkodliwienie (np. spalanie),

- suszenie i granulacja,

- składowanie na odpowiednio przystosowanych obiektach.

Celem nadrzędnym w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi jest:

Zwiększenie stopnia bezpiecznego wykorzystania osadów ściekowych wraz z poprawą ich jakości

Cele długoterminowe na lata 2004 – 2011 w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

    - zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków, a tym samym zmniejszenia ilości wytwarzanych osadów,

- zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych, poprzez wprowadzenie procesów stabilizacji i odwadniania osadów i/lub dalszej przeróbki (np. kompostowanie), czego efektem będzie zmniejszenie objętości wytworzonych osadów,

- zwiększenie stopnia kontroli wytwarzania i zagospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi,

- ograniczenie deponowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów, w tym na terenach oczyszczalni, do maksimum 20% wytwarzanej ilości w roku 2010, z wyjątkiem składowania osadów o ponadnormatywnych parametrach zanieczyszczeń,

- zwiększenie ilości kompostowanych osadów ściekowych, do minimum 15% wytwarzanej ilości w roku 2010,

- zwiększenie ilości osadów ściekowych poddanych termicznym metodom przeróbki i unieszkodliwiania (suszenie i spalanie) do minimum 10% wytwarzanej ilości w roku 2010,

- zwiększenie ilości osadów ściekowych wykorzystywanych przyrodniczo i przemysłowo do minimum 55% wytwarzanej ilości w roku 2010,

- sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2010,

- zmniejszenie stopnia zagrożenia środowiska, spowodowanego przez niewłaściwe składowanie osadów ściekowych.

Cele krótkoterminowe w zakresie gospodarki osadami ściekowymi na lata 2004 – 2007 są następujące:

    - objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w województwie, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych osadów ściekowych

    - zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin i powiatów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów,

    - zwiększenie stopnia ustabilizowania osadów ściekowych oraz ograniczenie wykorzystywania osadów nieustabilizowanych,

    - zwiększenie stanu świadomości społecznej w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

Odpady niebezpieczne

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi proponuje się przyjąć następujące sposoby postępowania dla poszczególnych rodzajów odpadów:

- kontrolowane unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB do 2010 r. w instalacjach krajowych i zagranicznych,

- określenie możliwości dofinansowania unieszkodliwiania dla posiadaczy odpadów zawierających PCB,

- zorganizowanie systemu zbiórki zużytych olejów powstających w rozproszeniu,

- przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów zawierających azbest oraz opracowanie harmonogramu usuwania azbestu na terenie poszczególnych powiatów wraz ze wskazaniem możliwości finansowania usuwania odpadów w szczególności dla budownictwa jednorodzinnego,

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- likwidacja mogilników do 2010 roku,

- organizacja systemu zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- organizacja nadzoru weterynaryjnego w zakresie powstawania i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt gospodarskich (HRM).

- organizację systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych od mieszkańców, w tym zubożających warstwę ozonową

- zapewnienie poziomu odzysku przyjętych pojazdów, zgodnie z wymogami projektu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych.

Cele krótkookresowe w latach 2004-2007

    - minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez wprowadzenie technologii mało i bezodpadowych oraz najlepszych dostępnych technologii (BAT)

- intensyfikacja działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- uczestniczenie wytwórców w programach zarządzania środowiskowego ISO 14 000 oraz zasad Czystszej Produkcji,

- sukcesywne wycofywanie funkcjonujących urządzeń zawierających PCB,

- sukcesywna likwidacja wycofanych urządzeń zawierających PCB poprzez kontrolowane unieszkodliwianie lub dekontaminację,

- sukcesywna likwidacja mogilników,

- uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych w wysokości 50% ilości wprowadzanej na rynek,

- uzyskanie poziomu recyklingu olejów smarowych w wysokości 25%,

- sukcesywny odzysk z rynku akumulatorów ołowiowych,

- odzysk i recykling na poziomie 60% akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych,

- odzysk i recykling na poziomie 45% akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych,

- odzysk i recykling na poziomie 30% pozostałych baterii ( z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych),

- usunięcie ok. 20% wyrobów zawierających azbest,

- sukcesywne wprowadzanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w gabinetach weterynaryjnych,

- sukcesywne wprowadzanie systemu zbiórki odpadów specyficznych powstających w wyniku prowadzenia praktyk lekarskich,

- ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 85% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić ma odpowiednio: dla samochodów skonstruowanych po 1980 roku - do 80% średniej masy pojazdu, dla samochodów skonstruowanych przed 1980 rokiem – do 75% średniej masy pojazdu.

- osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M do 31 stycznia 2006 r., zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu urządzeń zawierających CFC i HCF w wysokości 45% dla urządzeń klimatyzacyjnych, 60% dla urządzeń chłodniczych poza gospodarstwami domowymi oraz 40% dla chłodziarek i zamrażarek pochodzących z gospodarstw domowych,

- edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych.

Cele długookresowe w latach 2008-2011

    - kontynuacja wdrażania technologii BAT oraz uczestniczenia wytwórców w programach zarządzania środowiskowego i zasad Czystszej Produkcji

    - całkowita likwidacja wycofanych urządzeń zawierających PCB poprzez kontrolowane unieszkodliwianie lub dekontaminację do 2010 roku,

    - całkowita likwidacja mogilników do 2010 roku,

    - uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych do 2007 roku w wysokości 50% ilości wprowadzanej na rynek,

    - uzyskanie poziomu recyklingu olejów smarowych w ilości 35% do 2007 r.

    - sukcesywne zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu olejów smarowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

    - odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych,

    - odzysk i recykling na poziomie 70% akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych,

    - odzysk i recykling na poziomie 50% akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych,

    - odzysk i recykling na poziomie 50% pozostałych baterii ( z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych),

    - usunięcie ok. 30% wyrobów zawierających azbest,

    - objęcie systemem zbiórki, transportu i unieszkodliwiania wszystkich wytwórców odpadów weterynaryjnych,

    - objęcie systemem zbiórki wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne,

    - ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 95% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić powinny – do 85% średniej masy pojazdu

    - osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu urządzeń zawierających CFC i HCF w wysokości 50% dla urządzeń klimatyzacyjnych, 70% dla urządzeń chłodniczych poza gospodarstwami domowym oraz 50% dla chłodziarek i zamrażarek pochodzących z gospodarstw domowych.

## 2.5. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego

Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego jest:

minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko

Określony powyżej cel strategiczny (w zakresie gospodarki odpadami) będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizowanie przyjętych kierunków działań przy założeniu standardów odzysku odpadów. Kierunkami tymi są:

- Unikanie powstawania odpadów;

- Odzysk odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny;

- Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych;

- Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi.

##### Cele krótkookresowe 2004–2007

w zakresie organizacji systemu:

uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie mławskim, prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób systemowy w układzie ponadlokalnym,

uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, likwidacja „dzikich wysypisk”,

prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mieszkańców powiatu w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

budowa obiektów gospodarki odpadami umożliwiających odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

inwentaryzacja starych składowisk odpadów w celu ich rekultywacji a także intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, oraz rozbudowa składowiska regionalnego wg standardów UE.

cele ilościowe:

- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich.

- deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 80% wytworzonych odpadów komunalnych.

- skierowanie w 2007 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

  - opakowania z papieru i tektury:             45%,

  - opakowania ze szkła: 	                          35%,

  - opakowania z tworzyw sztucznych: 	22%,

  - opakowania metalowe: 	        	             35%,

  - opakowania wielomateriałowe: 	20%,

  - odpady wielkogabarytowe: 		26%,

  - odpady budowlane: 			20%,

  - odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych):         22%,

##### Cele średniookresowe 2008–2011

w zakresie organizacji systemu:

- dalsza organizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnięcie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

cele ilościowe:

    - Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu mławskiego zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.

    - Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 62% wszystkich odpadów komunalnych.

    - Skierowanie w 2011 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

    - Osiągnięcie w 2011 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 		50%,

- opakowania ze szkła: 			45%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 	30%,

- opakowania metalowe: 			45%,

- opakowania wielomateriałowe: 		30%,

- odpady wielkogabarytowe: 			55%,

- odpady budowlane: 			45%,

- odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych): 	             57%.

Cele długookresowe na lata 2012 – 2014:

  - Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 57% wszystkich odpadów komunalnych.

  - Skierowanie w 2014 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 48% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

  - Osiągnięcie w 2014 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 		55%,

- opakowania ze szkła: 			50%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 	35%,

- opakowania metalowe: 			50%,

- opakowania wielomateriałowe: 		35%,

- odpady wielkogabarytowe: 			54%,

- odpady budowlane: 			44%,

- odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych):  	             54%.

Tabela  1.  	Poziomy recyklingu dla poszczególnych grup odpadów w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie mławskim

|  | Lata |
| --- | --- |
| Rodzaj odpadu | 2006 | 2010 | 2015 |
|  | Limit % | Ilość Mg | Limit % | Ilość Mg | Limit % | Ilość Mg |
| Odpady biodegradowalne | 18 | 1093,9 | 25 | 1615,5 | 52 | 3538,4 |
| Odpady wielkogabarytowe | 26 | 414,2 | 50 | 796,8 | 54 | 858,4 |
| Odpady budowlane | 20 | 922,9 | 40 | 2319,3 | 44 | 3482,6 |
| Odpady niebezpieczne | 22 | 45,6 | 50 | 103,2 | 54 | 4274,1 |
| Opakowania z papieru i tektury | 45 | 797,4 | 50 | 994,3 | 55 | 1235,5 |
| Opakowania ze szkła | 35 | 593,1 | 45 | 848,7 | 50 | 1041,4 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 22 | 154,9 | 30 | 229,3 | 35 | 280,8 |
| Opakowania metalowe | 35 | 63,6 | 45 | 86,4 | 50 | 103,3 |
| Opakowania wielomateriałowe | 20 | 39,5 | 30 | 66,4 | 35 | 87,5 |

Wyznaczone cele strategiczne oraz kierunki działań wymagają podjęcia konkretnych przedsięwzięć realizacyjnych (zadań strategicznych) prowadzących do ich osiągnięcia. Ich zestawienie przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie zadań strategicznych na lata 2004 – 2011 prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami

| Kierunki działania | Zadania strategiczne |
| --- | --- |
| Unikanie powstawania odpadów komunalnych | uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami; wskazanie zasad ograniczania ilości opakowań. |
| Odzysk odpadów | stworzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów. Zakłada się wyposażenie gospodarstw domowych w niezbędną ilość pojemników i worków foliowych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz wysegregowanych odpadów opakowaniowych i surowcowych; stworzenie systemu gromadzenia odpadów podlegających biodegradacji (odpady organiczne z gospodarstw domowych, odpady zielone, odpady drewna, papier i tektura złej jakości); stworzenie systemu transportu selektywnie gromadzonych odpadów; budowa instalacji do segregacji odpadów opakowaniowych i surowcowych; budowa kompostowni selektywnie gromadzonych odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych; stworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowa zaplecza technicznego dla ich demontażu; |
| Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych | stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych poprzez organizację zbiórki okresowej oraz budowę gminnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych; stworzenie systemu transportu odpadów niebezpiecznych poprzez powołanie podmiotu lub zlecenie firmie specjalistycznej; Unieszkodliwianie odpadów w instalacjach specjalistycznych |
| Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi | stworzenie zaplecza dla przetwarzania biologicznego odpadów kierowanych na składowisko. |

Dla realizacji określonych powyżej celów strategicznych, kierunków działań oraz zadań strategicznych konieczne jest stworzenie sprawnego systemu gospodarki odpadami.

Cele i kierunki działań w sektorze gospodarczym

Celem strategicznym gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym dla powiatu mławskiego jest:

Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania, zwiększenie stopnia ich odzysku oraz ograniczenie toksyczności odpadów

Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011:

- Udział gospodarczo wykorzystywanych odpadów przemysłowych w 2011 r. na poziomie 75% ogólnej ilości wytworzonych odpadów.

- Pełna ewidencja i kontrola strumienia wytwarzanych odpadów przemysłowych.

- Prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami dla podmiotów z sektora gospodarczego.

- Wdrażanie w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej Produkcji oraz norm serii ISO 14000

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji,

- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów,

- organizacja sprawnego systemu odzysku surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT);

- utworzenie i wspieranie rynku zbytu dla materiałów z odzysku,

- stworzenie warunków dla wykorzystania w pierwszym rzędzie produktów odpadowych przed naturalnymi surowcami,

- organizacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od małych i średnich wytwórców odpadów.

Dla zużytych opon:

- organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadowych opon.

Dla odpadów budowlanych i poremontowych:

    - organizacja systemu zbiórki, magazynowania i przerobu odpadów budowlanych i poremontowych.

Dla odpadów z przemysłu rolno – spożywczego:

- dążenie do zwiększania stopnia odzysku odpadów z przemysłu rolno - spożywczego, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie paszowe i nawozowe oraz pozostałe przyrodnicze,

- koordynacja działań w zakresie gospodarki odpadami z zadaniami programu pilotażowego "Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu"

- budowa systemu unieszkodliwiania odpadów poubojowych:

- urządzenie zbiornic zwierząt padłych,

- modernizacja zakładów utylizacyjnych,

Dla odpadów z przemysłu drzewno – papierniczego:

wspieranie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych,

- doskonalenie metod i technik procesów przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem energii,

- stosowanie metod termicznego przekształcania odpadów drzewnych zawierających m.in. impregnaty, kleje, lakiery, powłoki sztuczne. w instalacjach termicznych dostosowanych do wymagań ochrony środowiska.

Osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym

Kierunki działań i zadania:

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych);

- prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- zbudowanie szczelnego systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt,

- przeprowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania odpadów z przemysłu rolno - spożywczego,

- bieżące prowadzenie rozeznania podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie przez gminy miejskie i wiejskie oraz egzekwowanie obowiązków dotyczących postępowania z takimi odpadami oraz konsekwentne egzekwowanie zaleceń pokontrolnych,

- szkolenie pracowników zajmujących się sprawami związanymi z gospodarką odpadami w urzędach i instytucjach wszystkich szczebli,

- stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy organami zobowiązanymi do prowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami,

- wzmocnienie finansowe i kadrowe organów ochrony środowiska.

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym proponuje się przyjąć następujące zasady postępowania:

          - Zapobieganie powstawaniu odpadów

          - Minimalizacja powstających odpadów

          - Optymalizacja ostatecznego usuwania odpadów

- Konieczność prowadzenia działań naprawczych

- Zasada najbliższego otoczenia

Projekt systemu gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego w powiecie mławskim stanowić będzie integralną część kompleksowego systemu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego w województwie mazowieckim. Specyfika tego segmentu polega na tym, że każdy wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za sposób postępowania z odpadami, a jednocześnie dysponuje pewną swobodą wyboru metody zagospodarowania tych odpadów. Ograniczeniami, a jednocześnie wytycznymi są w tym przypadku zapisy prawa w zakresie gospodarki odpadami oraz aspekty ekonomiczne. Podmioty dysponują swobodą w wyborze metody zagospodarowania odpadów, a włączenie się wytwórcy do systemu jest dobrowolne.

System gospodarki odpadami dla sektora gospodarczego w województwie mazowieckim składa się z następujących elementów:

- wytwórców odpadów,

- obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- sfery kontrolno – nadzorującej, składającej się z jednostek i instytucji mających stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami,

- segmentu edukacyjno – informacyjnego.

Projektowany system gospodarki odpadami z sektora gospodarczego opierać się będzie na następujących założeniach:

- gospodarka odpadami jest częścią rynku i podlega takim samym zasadom, jak pozostałe sektory działalności,

- wytwórcy odpadów i podmioty oferujące usługi współpracują z sobą w celu uzyskania jak największego stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

- rolą jednostek samorządowych jest stymulacja podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia przez nich wymaganych standardów w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami, oraz umożliwienie im (w zakresie własnych kompetencji zgodnego z prawem) odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno – edukacyjnych dla podmiotów wytwarzających odpady, wspieranie działań logistycznych dla zwiększania stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów, prowadzenie nadzoru nad gospodarką odpadami, udzielanie stosownych pozwoleń i opinii,

- rolą organów kontroli jest prowadzenie monitoringu, czy gospodarka odpadami odbywa się w sposób określony w aktach prawnych i niniejszym Planie, a także, czy istniejące i projektowane obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów spełniają wymogi określone w normach ochrony środowiska.

Szczegółowe zadania dla poszczególnych elementów uczestniczących w systemie przedstawiono poniżej:

Zadania dla wytwórców odpadów z sektora gospodarczego

- prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,

- prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarki tymi odpadami,

- opracowanie zakładowej instrukcji gospodarki odpadami, która określi szczegółowe zasady zbiórki odpadów na stanowiskach pracy, sposób gromadzenia i przekazywania odpadów do dalszego przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania,

- w uzasadnionych przypadkach wykonanie badania składu poszczególnych odpadów celem potwierdzenia ich przydatności do odzysku lub unieszkodliwienia,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

- prowadzenie działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem),

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14 000).

Zadania dla administracji samorządowej i urzędów kontrolnych:

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- podjęcie uchwały o obowiązku złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz  o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez wytwórców odpadów, wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania, opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji,

- wspieranie działań dla odbioru z zakładów odpadów organicznych nadających się do kompostowania,

- monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym - prowadzenie bazy danych o gospodarce odpadami; w tym celu należy uzyskać od wytwórców dane:

  - pełny wykaz odpadów wytwarzanych przez podmiot,

  - informacje o sposobach gospodarki wytworzonymi odpadami,

  - informacje o firmach obsługujących podmiot w zakresie gospodarki odpadami,

  - informacje o posiadaniu odpowiednich zezwoleń.

Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych

Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011:

- Minimalizacja ilości powstawania odpadów.

- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

poprzez:

- objęcie wszystkich podmiotów z terenu powiatu wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne zorganizowanym systemem zbiórki odpadów,

- weryfikację firm posiadających i ubiegających się o pozwolenie na transport i zbiórkę odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu powiatu,

- minimalizację ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych wymagających unieszkodliwiania termicznego unieszkodliwiania poprzez segregację odpadów u źródeł ich powstawania,

- opracowanie programu edukacyjnego dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi dla pracowników służby zdrowia i klinik weterynaryjnych.

- organizacje nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

Dla usprawnienia systemu zbierania odpadów pochodzenia zwierzęcego, 
proponuje się wybudowanie na terenie powiatu magazynu – chłodni do tymczasowego magazynowania padłych zwierząt. Wielkość takiego magazynu powinna przewidywać możliwość przechowania ok. 5 Mg masy padłych zwierząt. Problem można również rozwiązać poprzez wybudowanie odpowiedniej liczby grzebowisk, np. jedno na powiat. Proponuje się, by realizację systemu zbiórki tych odpadów powierzyć gminom.

Odpady z pojazdów samochodowych

Cel ekologiczny do 2014 roku

- Ograniczanie powstawania odpadów z pojazdów samochodowych oraz zwiększanie ich odzysku i recyklingu.

- Utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

Zgodnie z wymogami opracowywanej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zakłada się, że:

  - po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

  - dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75%, a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

  - po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy o postępowaniu z wyeksploatowanymi samochodami oraz z projektem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stacje demontażu będą zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 r. do bezpłatnego przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów, w przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę produktową. Środki z opłaty produktowej przeznaczone będą na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu pojazdów, których demontażu nie wykonano na podstawie umowy z przedsiębiorcami lub organizacjami odzysku.

Odpady azbestowe

Cel ekologiczny do 2014 roku

- Zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

poprzez:

- zinwentaryzowanie odpadów zawierających azbest w sektorze komunalnym i gospodarczym i przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu,

- organizację kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego demontażu, w tym szkolenie firm budowlanych zajmujących się demontażem płyt azbestowo-cementowych (w latach 2004-2015),

- usuwanie wyrobów zawierających azbest w celu zrealizowania obowiązku usunięcia tych wyrobów do 2032 r. zgodnie z programem usuwania azbestu – usunięcie ok. 20% wyrobów zawierających azbest w okresie od 2004 do 2007 roku.

Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy). Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Gminy powiatu mławskiego   współfinansować będą transport i unieszkodliwianie tych odpadów, korzystając z funduszy ochrony środowiska i programów regionalnych.

PCB

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Całkowite wyeliminowanie odpadów zawierających PCB ze środowiska do 2010 r. (poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB),

poprzez:

- kontynuację inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB zlokalizowanych na terenie powiatu mławskiego oraz przygotowanie harmonogramu ich unieszkodliwiania i dekontaminacji (do końca 2004 r.),

- likwidację urządzeń zawierających PCB (zakończenie prac do końca 2010 roku),

- przygotowanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB nie podlegających rejestracji,

- opracowanie planu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB poniesionych przez posiadaczy,

- podniesienie świadomości przedsiębiorców, dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB (w latach 2004-2011).

Oleje odpadowe

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Uzyskanie poziomu odzysku olejów odpadowych (smarowych) do roku 2007 w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek, i poziomu recyklingu w wysokości 25%,

poprzez:

- zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze - przez np. informowanie o punktach, które przyjmują oleje odpadowe,

- uświadomienie mieszkańcom zasad prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w latach 2004-2011).

Baterie i akumulatory

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Stuprocentowy odzysk akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r., 70% w 2007 r.,

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% w 2007 r.,

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych ) – 30% w 2006 r. i 50% w 2007 r.

poprzez:

- poprawę organizacji zbiórki akumulatorów i baterii z rozproszonych miejsc powstawania  – informowanie o punktach przyjmujących zużyte akumulatory i baterie,

- uświadomienie mieszkańcom miasta sposobów prawidłowego postępowania z odpadowymi bateriami i akumulatorami (w latach 2004-2015).

Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Cel:

- Osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M do 31 stycznia 2006 r., zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

poprzez:

- organizację selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych  z gospodarstw domowych (punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy tzw. GPZON),

- prowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców powiatu o sposobach wdrażania selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Osady ściekowe

Cele i kierunki działań

Kierunki działań w celu poprawy gospodarki osadami ściekowymi i zwiększenia stopnia ich wykorzystania oraz unieszkodliwiania na terenie województwa mazowieckiego są następujące:

- wykorzystanie do celów rolniczych,

- wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów na cele rolnicze,

- tworzenie mieszanek z innymi materiałami, w tym odpadami, a następnie wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów,

- kompostowanie, a następnie wykorzystanie do celów rolniczych lub do niwelacji i rekultywacji terenów,

- stabilizacja chemiczna, w celu dalszego odzysku lub unieszkodliwienia,

- składowanie na odpowiednio przystosowanych obiektach.

Celem nadrzędnym w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi jest:

Zwiększenie stopnia bezpiecznego wykorzystania osadów ściekowych wraz z poprawą ich jakości

Cele długoterminowe na lata 2004 – 2011 w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

1.  zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków, a tym samym zmniejszenia ilości wytwarzanych osadów,

2. zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych, poprzez wprowadzenie procesów stabilizacji i odwadniania osadów i/lub dalszej przeróbki (np. kompostowanie), czego efektem będzie zmniejszenie objętości wytworzonych osadów,

3.  zwiększenie stopnia kontroli wytwarzania i zagospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi,

4.  ograniczenie deponowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów, w tym na terenach oczyszczalni, do maksimum 20% wytwarzanej ilości w roku 2010, z wyjątkiem składowania osadów o ponadnormatywnych parametrach zanieczyszczeń,

5.  zwiększenie ilości kompostowanych osadów ściekowych, do minimum 15% wytwarzanej ilości w

roku 2010,

6. zwiększenie ilości osadów ściekowych wykorzystywanych przyrodniczo i przemysłowo do minimum 55% wytwarzanej ilości w roku 2010,

7.  sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2010,

8.  zmniejszenie stopnia zagrożenia środowiska, spowodowanego przez niewłaściwe składowanie osadów ściekowych.

Cele krótkoterminowe w zakresie gospodarki osadami ściekowymi na lata 2004 – 2007 są następujące:

1.  objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w powiecie, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych osadów ściekowych

2.   zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin i powiatu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów,

3.   zwiększenie stopnia ustabilizowania osadów ściekowych oraz ograniczenie wykorzystywania osadów nieustabilizowanych,

4.   zwiększenie stanu świadomości społecznej w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

# III. DANE PODSTAWOWE O MIEŚCIE. CHARAKTERYSTYKA MIASTA MŁAWA

## 3.1. Położenie

Mława – miasto położone na północnym Mazowszu, przy międzynarodowej trasie  nr 7, łączącej Warszawę z północną Polską, w odległości 130 km od Warszawy. Mława jest miastem powiatowym i należy do województwa Mazowieckiego. Graniczy z gminami: Iłowo (województwo warmińsko – mazurskie),  Szydłowo,  Wiśniewo, oraz Lipowiec Kościelny.

Rys. 1. Położenie Miasta Mławy na tle podziału administracyjny powiatu mławskiego

Wg podziału fizyczno – geograficznego Polski miasto należy do makroregionu Nizin Środkowopolskich.

Geodezyjne położenie miasta wyznaczają współrzędne: 200 20` długości geograficznej wschodniej oraz 530 15` szerokości geograficznej północnej.

Obszar okolic Mławy stanowi pewną geograficznie odrębną całość, którego centrum stanowi Mława. Jest to obszar morfologicznie jednolity, nazywany też „suchym pojezierzem”. W okolicach Mławy przebiega granica ostatniego zlodowacenia.

Moreny mławskie stanowią dział wodny Wisły i Narwi.

Miasto rozlokowało się na łagodnych falach terenu przeciętych doliną niewielkiego cieku Seracz wpadającego do rzeki Mławki, dopływu Wkry. Okolice miasta są zabagnione, największe z bagien zwane Niemyje występuje po płn.-wsch. stronie miasta, w odległości ok. 2 km.

Tabela 3. Powierzchnia Miasta Mławy

| l.p. | Wyszczególnienie | powierzchnia | [%] powierzchni powiatu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ha] | [km²] |  |
| 1 | Powiat mławski | 117115 | 1171 | 100,0 |
| 2 | Gmina miejska Mława | 3486 | 35 | 3,0 |

Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

## 3.2. Ludność

Powierzchnia miasta wynosi 34,86 km2, zamieszkuje ją 29 623 mieszkańców, w tym 14 162 mężczyzn oraz 15 461 kobiet.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 846 os./km2 (średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 62,22 os./km2).

Tabela 4. Ludność na podstawie bilansów (stan w dniu 31.11.2004)

| Gmina | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Na 1 km2 powierzchni | Kobiety na 100 mężczyzn | Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m. Mława | 29 623 | 14 162 | 15 461 | 846 | 109 | 57 |

Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

Tabela 5.  Struktura wiekowa ludności

|  | Wiek 0-18 lat | Wiek produkcyjny | Wiek poprodukcyjny |
| --- | --- | --- | --- |
| Kobiety | 7 333 | 9 488 | 2 721 |
| Mężczyźni |  | 9 393 | 1 243 |

Tabela 6. Ruch naturalny ludności (w 2004 r.)

| Powiat Gmina | Małżeństwa | Urodzenia żywe | Zgony | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | w tym niemowląt |  |
|  | w liczbach bezwzględnych | na 1000 ludności |
| m. Mława | 166 | 306 | 287 | 1 | 19 | 0,1 |

Tabela 7.  Migracje stałe i czasowe

| Powiat Gmina | Migracje stałe | Migracje czasowe |
| --- | --- | --- |
|  | napływ | odpływ | saldo | zameldowani czasowo | mieszkańcy czasowo nieobecni | saldo |
| m. Mława | 298 | 405 | -107 | - | - | - |

## 3.3. Użytkowanie terenu

Zamieszczone poniżej zestawienie przedstawia ogólną strukturę użytkowania terenu w mieście Mława.

Tabela 8. Bilans użytkowania terenu

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2. 3. 4. 5. | Grunty rolne Sady Łąki trwałe Pastwiska trwałe Grunty rolne zabudowane | 1 533,84 34,86 174,30 69,72 104,58 | 44 1 5 2 3 |
| 6. | Użytki leśne, zadrzewienia i zakrzewienia | 836,64 | 24 |
| 7. 8. | Tereny mieszkalne Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 418,32 34,86 | 12 1 |
| 9. 10. 11. | Drogi Koleje Nieużytki | 174,30 69,72 34,86 | 5 2 1 |
|  | RAZEM | 3 486,00 | 100 |

## 3.4. Rolnictwo

Załączone poniżej zestawienie obrazuje strukturę użytków rolnych na terenie miasta.

Tabela  9. Użytki rolne

| Formy użytkowania terenu | Powierzchnia [ha] | Odsetek powierzchni [%] |
| --- | --- | --- |
| - grunty orne | 1 533,84 | 84,62 |
| - łąki trwale | 174,3 | 9,61 |
| - pastwiska | 69,72 | 3,85 |
| - sady i ogrody | 34,86 | 1,92 |
| RAZEM | 1 812,72 | 100,00 |

Strukturę gospodarstw indywidualnych na terenie Miasta Mława obrazuje zamieszczona poniżej tabela.

Tabela 10. Ilość i wielkość gospodarstw rolnych

| Indywidualne gospodarstwa rolne | Ogółem liczba gospodarstw | Powierzchnia gruntu w [ha] fizycznych |
| --- | --- | --- |
| Grupy obszarowe o powierzchni ogólnej w [ha] fizycznych od – do | A – powyżej 1 –2 | 176 | 2769 |
|  | B– 2 – 5 | 169 |  |
|  | C– 5 –7 | 68 |  |
|  | D– 7– 10 | 41 |  |
|  | E– 10– 15 | 30 |  |
|  | H–15 i więcej | 18 |  |
| RAZEM | 502 |  |

## 3.5. Rynek pracy

Tabela 11. Pracujący w gospodarce narodowej (stan w dniu 31.12.2003)

| Powiat Gmina | Ogółem | W tym kobiety | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybołówstwo i rybactwo | Przemysł i budownictwo | Usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rynkowe | nierynkowe |
| m. Mława | 6375 | 3270 | 13 | 2703 | 1820 | 1839 |

Tabela 12. Bezrobocie (stan na 31 12. 2003)

|  | Miasto Mława | Powiat mławski |
| --- | --- | --- |
| Bezrobotni ogółem | 4 175 | 9 408 |
| - w tym kobiety | 2 139 | 4 580 |
| Stopa bezrobocia (%) | 18,1 | 25,8 |

Podmioty gospodarcze

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych ogółem w systemie REGON w  Mławie (wg GUS, stan na 31.12.2004 r.) wynosi ogółem 2792.

Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własności i wybranych szczególnych form prawnych (stan w dniu 31.12.2004)

| Nazwa | Ogółem | sektor publiczny | sektor prywatny | osoby fizyczne | spółki prawa handlowego | spółki z udziałem kapitału zagranicznego | spółdzielnie | fundacje | stowarzyszenia i organizacje społeczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 4631 | 195 | 4436 | 3769 | 137 | 19 | 33 | 1 | 126 |
| Mława | 2792 | 95 | 2697 | 2281 | 106 | 14 | 16 | 1 | 47 |

## 3.6.  Infrastruktura

### 3.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Ogółem w 2002 r. pobrano 1,5  mln m3 wody. Z ogólnej ilości pobranej wody 7,3 % stanowiła eksploatacja sieci wodociągowej i 10,1 % na cele przemysłowe.

W strumieniu wody pobranej przez jednostki komunalne 100 % stanowią wody podziemne. Woda pobrana na cele przemysłowe stanowi 10,1 %  ogólnego poboru wód podziemnych.

Tabela 15.  Pobór wody w latach 2002 – 2003 w Mławie

| Rok | Pobór wody | Cele komunalne | Cele przemysłowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Powierz- chniowe | Podzie- mne | Powierz- chniowe | Podzie- mne | Powierzchniowe | Podziemne |
|  |  |  |  |  |  | Produ-kcyjne | Nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie |  |
|  | tys. m3/rok |
| 2002 | 1507,0 | - | 1507,0 | - | 1129,6 | - | - | 151,5 |
| 2003 | 1348,9 | - | 1348,9 | - | 1136,5 | - | - | 53,2 |

Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do długości sieci wodociągowej wynosi  55,13 %.

Tablica 16.  Infrastruktura komunalna (2004 r.)

| Nazwa | Długość sieci wodociągowej w km | Długość sieci kanalizacyjnej w km | Długość sieci gazowej w km |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 1003,9 | 115,8 | 195,0 |
| Mława | 89,0 | 48,1 | 82,0 |

Na terenie m. Mławy istnieje system kanalizacji rozdzielczej, wyznaczony ukształtowaniem terenu miasta, stanem i sposobem jego zagospodarowania, wreszcie obecnością dwóch cieków – Seracza i Starego Rowu, stwarzających korzystne warunki odprowadzania wód deszczowych.

Sieć kanalizacji sanitarnej, pracująca w układzie grawitacyjno – pompowym, odprowadza:

–  ścieki bytowo – gospodarcze z mieszkalnictwa i usług,

–  ścieki z terenów przemysłowych i przemysłowo – składowych,

–  wody infiltracyjne.

Ścieki te kierowane są na miejską, centralną mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków, zlokalizowaną w płd. – zach. części miasta, przy ul. Płockiej, na terenie o pow. ok. 8,5 ha.

Sieć kanalizacji deszczowej, pracująca w układzie grawitacyjnym, odprowadza:

–  wody opadowe,

–  wody drenażowo – melioracyjne.

Ścieki te kierowane są do 2-ch lokalnych cieków – Seracza i Starego Rowu, przepływających przez teren miasta.

Tablica 17.  Oczyszczalnia ścieków w Mławie

| L.p. | Zarządzający | Rodzaj Oczyszczalni | Roczna ilość ścieków tys. m3/rok | Odbiornik ścieków | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN w Mławie | biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów | 1.751,70 | Seracz Mławka Wkra | przekroczenie: azot amonowy |

### 3.6.2. Wodociągi

Zaopatrzenie m. Mławy w wodę odbywa się przy pomocy miejskiego wodociągu centralnego zasilanego wodami podziemnymi oraz z indywidualnych studni wierconych, będących w posiadaniu poszczególnych użytkowników (zakładów przemysłowych i instytucji).

Istniejące studnie kopane stanowią drugorzędne źródło wody, o niewielkim znaczeniu, wykorzystywane lokalnie do celów gospodarczych i porządkowych.

Zasoby wód podziemnych z formacji czwartorzędowych, zasilające istniejące ujęcia, są wystarczające do pokrycia bieżących potrzeb użytkowników w relacji średniego poboru dobowego.

Tabela 18. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych

| Powiat Gmina | Sieć w km | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych | Zdroje uliczne | Zużycie wody z wodociągów w dam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wodociągowa rozdzielcza | kanalizacyjna | wodociągowe | kanalizacyjne |  |  |
|  | stan w dniu 31.12.2004 |  |  |
| Miasto Mława | 89,0 | 46,1 | 3496 | 1197 | 2 | 1085,1 dam3/rok |

### 3.6.3. Sieć gazowa

Miasto jest zaopatrywane w gaz przewodowy wysokiego ciśnienia z gazociągu relacji Ciechanów – Mława – Olsztyn. Zasilanie w gaz jest od strony wschodniej miasta z dwóch stacji redukcyjno – pomiarowych  I0 zlokalizowanych przy ul. Dalekiej  i przy ul. Warszawskiej.

### 3.6.4. Elektryfikacja

Miasto jest zaopatrywane w energię elektryczną z dwóch  głównych punktów zasilania (GPZ). GPZ jest rozdzielnią energetyczną 11/15 kV, w której następuje transformacja napięcia z poziomu 110 kV na 15 kV oraz rozdział mocy na linie 15 kV zasilające poszczególne punkty odbiorcze tj. stacje transformatorowe 15/0,4 kV.

GPZ-ty zlokalizowane są:

- Przy ulicy Płockiej  - GPZ Olechinek;

- Przy ulicy Nowej  - GPZ Mława.

GPZ-ty zasilane są  z linii wysokiego napięcia (WN) 110 kV pracującej w układzie pierścieniowym (zamkniętym) ciągu Ciechanów – Olechinek – Mława – Nidzica.

Układ pierścieniowy zapewnia dwustronne zasilenie o zwiększonej pewności dostawy energii w przypadku awaryjnego wyłączenia któregokolwiek odcinka linii 110 kV. W obu GPZ-tach zainstalowane są dwa transformatory pracujące w układzie H.

### 3.6.5. Ciepłownictwo

Miasto jest zaopatrywane w energię cieplną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) i nie posiada powiązania z innymi systemami cieplnymi z zewnątrz.

### 3.6.6. Drogi

Na obrzeżu intensywnego zagospodarowania miasta po jego wschodniej stronie biegnie droga krajowa nr 7 prowadząca ruch z Warszawy w kierunku Gdańska i Olsztyna.

Układ dróg wojewódzkich przebiega przez obszar Mławy w następujących relacjach:

- droga nr 544 prowadząca ruch z Działdowa w kierunku Mławy i Przasnysza

- droga nr 563 łącząca Mławę z Żurominem i Sierpcem

- droga nr 615 wyprowadzająca ruch z Mławy w kierunku Ciechanowa.

Konstrukcja układu wymienionych dróg powoduje, że rozrząd ruchu na drogach wojewódzkich oraz pomiędzy tymi drogami a drogą krajową odbywa się w większości przypadków poprzez drogę nr 544 przechodzącą przez centrum Mławy.

W szczególności układ uliczny centrum obciążony jest tranzytowym ruchem towarowym biegnącym z Działdowa, Iłowa i Żuromina w kierunku Warszawy.

Tabela 19. Drogi krajowe i wojewódzkie na terenie miasta Mława

| Numer drogi | Nazwa drogi | Gmina |
| --- | --- | --- |
| DROGI KRAJOWE |
| 7 | Warszawa - Elbląg | Strzegowo, Stupsk, Wiśniewo, Mława, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna |
| DROGI WOJEWÓDZKIE |
| 544 | Brodnica-Przasnysz | Mława, Szydłowo |
| 563 | Rypin-Mława | Lipowiec Kościelny, Mława, |
| 615 | Mława-Ciechanów | Szydłowo, Stupsk |

Sieć dróg powiatowych w mieście obsługuje i wyprowadza ruch w następujących kierunkach:

- ulica Szreńska w kierunku Sierpca

- ulica Podmiejska w kierunku Turzy

- ulica Studzieniec w kierunku Dźwierzni

- ulica Padlewskiego w kierunku Windyk

- ulica Nowowiejska w kierunku Dębska.

Długość dróg powiatowych wynosi 26 km.

Rys 2. Główne połączenia drogowe Mławy

Długość sieci ulicznej Mławy wynosi 126,2 km.

Ulicę główną ruchu przyspieszonego (GP) stanowi droga nr 7 przebiegająca przez miasto na obrzeżu jego intensywnego zagospodarowania.

Podstawową osią układu ulic głównych (G) przebiegającą przez centrum miasta stanowi ciąg ulic położony na przebiegu drogi nr 544: Gdyńska, Piłsudskiego, Żwirki, Padlewskiego, Warszawska. Układ ten uzupełniają promieniście biegnące ulice: Żuromińska, Padlewskiego, Grzebskiego, Płocka.

Układ ulic zbiorczych (Z) łączy poszczególne rejony zagospodarowania przestrzennego i wyprowadza ruch na układ dróg głównych.

Sieć uliczną uzupełnia układ ulic lokalnych (L), wśród którego wyróżniono na rysunku funkcjonalnie ważniejsze ulice lokalne zbierające ruch z większych i bardziej zainwestowanych terenów.

Tablica 20. Długości sieci drogowej w podziale na klasy i rodzaje nawierzchni

| Klasa Ulicy | Długość ulic (km) | Rodzaje nawierzchni |
| --- | --- | --- |
|  |  | asfalt | trylinka, kostka | tłuczeń | Grunt |
|  |  | km | % | km | % | km | % | km | % |
| GP | 5.97 | 5.97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 13.39 | 13.39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 17.25 | 17.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 89.62 | 35.23 | 39.31 | 0.17 | 0.19 | 1.11 | 1.24 | 53.11 | 59.26 |
| Razem | 126.23 | 71.84 | 56.91 | 0.17 | 0.13 | 1.11 | 0.88 | 53.11 | 42.08 |

Tylko około 57% sieci ulic posiada nawierzchnie asfaltowe. Aż 42% sieci stanowią ulice o nawierzchniach gruntowych. Układ ulic głównych i zbiorczych w całości wyposażony jest w nawierzchnie asfaltowe. Problemem tutaj są przekroje uliczne a w szczególności szerokości jezdni. Układ ten w całości stanowią ulice jednojezdniowe o dwóch lub trzech pasach ruchu.

Tylko około 40% spośród ulic lokalnych posiada nawierzchnie asfaltowe, reszta tzn. około 60% to ulice gruntowe. Stosunkowo dobrze wyposażony w nawierzchnie asfaltowe jest obszar centrum a w miarę oddalania od niego sytuacja się pogarsza. Pozytywny wyjątek stanowi tutaj dzielnica przemysłowa położona w północnej części miasta.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne w zakresie układu drogowego powinny rozwiązywać następujące główne problemy:

- wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta

- dostosowanie przekrojów ulicznych układu podstawowego do potrzeb ruchowych i wymagań jego bezpieczeństwa

- modernizacja przekroczeń kolejowych - budowa wiaduktów

- modernizacja nawierzchni lokalnego układu ulicznego.

### 3.6.7. Układ kolejowy

Przez miasto przebiega magistralna zelektryfikowana dwutorowa  linia kolejowa w relacji Warszawa – Gdańsk. Aktualnie prędkość na tej linii wynosi 120 km/godz. Planowana jest modernizacja linii do prędkości 160 km/godz. Obsługa miasta odbywa się poprzez dworzec zlokalizowany w północno – zachodniej części miasta. Na trasie w szczycie sezonowym kursuje 16 par pociągów ekspresowych oraz 10 par pociągów nieekspresowych. Poza szczytem ilość pociągów wynosi odpowiednio 14  i  6 par.

Miasto powiązane jest z Warszawą i Działdowem podmiejską komunikacją kolejową. Obsługę miasta w zakresie przewozów podmiejskich obok wymienionego wyżej dworca zapewnia przystanek Mława Miasto zlokalizowany w sąsiedztwie centrum Mławy. W relacjach podmiejskich kursuje 14 par pociągów na dobę. Najbliżej Mławy są zlokalizowane przystanki: Wyszyny i Iłowo .

Obsługa miasta towarowym transportem kolejowym odbywa się na wspólnym dworcu z komunikacją pasażerską. Urządzenia do przeładunku zlokalizowane są wzdłuż ulicy Brukowej. Podstawowy asortyment towarów do przeładunku stanowią: benzyna, olej napędowy i opałowy, węgiel, nawozy i bloki granitowe. W zakresie przewozów towarowych kolej normalnotorowa współpracuje z koleją wąskotorową.

W sąsiedztwie dworca kolei normalnotorowej zlokalizowany jest dworzec kolei wąskotorowej relacji Mława - Przasnysz. Jest to obiekt zabytkowy, a kursy na tej trasie odbywają się w sposób nieregularny.

### 3.6.8. Komunikacja autobusowa

Układ komunikacji autobusowej miasta tworzą linie dalekobieżne oraz linie podmiejskie. Miasto nie posiada miejskiej komunikacji autobusowej.

Linie dalekobieżne komunikacji autobusowej kursują w kierunku Warszawy, Gdańska,  Ciechanowa, Przasnysza, Bydgoszczy, Torunia, Żuromina, Działdowa, Iłowa, Lidzbarku, Ostródy, Sierpca, Płocka, Szreńska, Bieżunia, Białut, Dzierzgowa i Dębska.

Miasto obsługiwane jest poprzez wspólny z podmiejską komunikacją autobusową dworzec zlokalizowany w centrum w pobliżu skrzyżowania ulic: Padlewskiego i Żwirki oraz przez sieć przystanków.

## 3.7. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna rejonu Mławy odznacza się dużym stopniem komplikacji. Występują tu utwory czwartorzędowe o bardzo zmiennej miąższości, od ok. 60 - 80 m na północy miasta, do ok. 200 m w rejonie na południowy-zachód od centrum. Podłoże czwartorzędu tworzą trzeciorzędowe iły pstre pliocenu, których strop znajduje się na wysokości od ok. 50 m p.p.m. w depresji na południowy-zachód od centrum do ok. 100 m n.p.m. w rejonie przy północnej granicy miasta. Głębiej (160 - 200 m) leżą lądowe, mioceńskie piaski i mułki z wkładkami węgla brunatnego miocenu, a te z kolei spoczywają na morskich piaskach i mułkach oligocenu. Strop oligocenu znajduje się na głębokości 280 - 320 m. Osady starszego czwartorzędu oraz górnego trzeciorzędu są sfałdowane glacitektonicznie oraz porozcinane przez erozję rzeczną (kopalne doliny) w okresach interglacjalnych i interstadialnych.

Na piętro czwartorzędowe składają się osady co najmniej sześciu zlodowaceń reprezentowane przez siedem cykli glacjalnych (młodsze zlodowacenie środkowopolskie - Warty - reprezentują dwie stadialne serie glacjalne rozdzielone utworami interstadialnymi). Każdy cykl składa się z przeważnie nieciągłego poziomu glin zwałowych oraz warstw transgresywnych i recesyjnych serii osadów zastoiskowych, wodnolodowcowych i niekiedy rzecznych o ograniczonym rozprzestrzenieniu i zmiennej miąższości. Utwory zlodowaceń najstarszych (Narwi i Nidy) występują wyłącznie w depresji podłoża podczwartorzędowego. Osady zlodowaceń Sanu, Wilgi, Odry i Warty maja większe rozprzestrzenienie. Powyższe osady pochodzenia glacjalnego są rozcięte przez stosunkowo wąskie i głębokie kopalne doliny rzeczne dwóch interglacjałów (kromerskiego i mazowieckiego). Są one wypełnione wodonośnymi osadami akumulacji rzecznej tworzącymi głębsze warstwy wodonośne czwartorzędu.

W strefie powierzchniowej na terenie Mławy występują utwory dwóch faz (ciechanowskiej i mławskiej) stadiału północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego (Warty) oraz utwory młodsze. Przestrzenne rozmieszczenie różnych osadów (gruntów) w strefie powierzchniowej zilustrowano na mapie w skali 1:5000 pt. „Warunki geologiczno-gruntowe i wodne”.

Mapę tę opracowano na podstawie własnych prac terenowych (przeglądowe kartowanie geologiczne i hydrogeologiczne), stosunkowo skąpego materiału wiertniczego (archiwalne wiercenia geotechniczne i hydrogeologiczne), kompilacji z map glebowo-rolniczych, istniejącej mapy geologicznej w skali 1:200000 oraz znanych korelacji pomiędzy rzeźbą terenu, warunkami glebowymi i wodnymi, typem roślinności naturalnej a budową geologiczną strefy powierzchniowej. Ze względu na słaby stopień udokumentowania mapa powyższa nie może być podstawą do działań projektowych i budowlanych, a służyć może jedynie celom planowania przestrzennego.

Rodzaje powierzchniowych utworów geologicznych (gruntów) oznaczono na załączonej mapie symbolami literowymi, a ich charakterystyka geotechniczna znajduje się w następnym rozdziale.

W centralnej, południowej i wschodniej części miasta na powierzchni wysoczyzny polodowcowej są to głównie utwory pochodzenia glacjalnego: gliny morenowe (na mapie oznaczone - G), bezstrukturalne piaski lodowcowe oraz piaski kemów (Pk). Ta ciągła warstwa ma od kilkunastu do 30 metrów miąższości i jest podścielona serią interstadialnych piasków rzecznych i wodnolodowcowych (płytsza warstwa wodonośna czwartorzędu). Na zachodzie wymienione osady glacjalne są na znacznym obszarze pokryte 3 - 8 metrową warstwą piasków wodnolodowcowych (Pw), zaś na północy i zachodzie przez piaski, żwiry i głazy moren czołowych (M) osiągające do 20 m miąższości. Iły i mułki zastoiskowe (Z) zajmują niewielkie powierzchnie w obniżeniach w północnej i wschodniej części miasta, a także występują miejscami dość płytko pod piaskami wodnolodowcowymi i deluwialnymi.

Piaski wodnolodowcowe, pospółki moren czołowych oraz iły i mułki zastoiskowe były przedmiotem eksploatacji. Zorganizowaną eksploatację surowca ceramicznego prowadzono przy nieczynnej obecnie cegielni we wschodniej części miasta. Zasoby surowca ceramicznego zostały wyczerpane a złoże skreślono z rejestru.

Osady młodsze od zlodowacenia Warty występują głównie w różnego rodzaju obniżeniach. Są to peryglacjalne (zlodowacenie Wisły) i holoceńskie piaski rzeczne i deluwialne (Pr) wypełniające doliny, cienkie (0,5 - 1,5 m), peryglacjalne eluwia piaszczyste występujące na osadach różnej genezy (nie zostały oznaczone na mapie) oraz holoceńskie utwory organiczne (H) o miąższości nie przekraczającej 1,5 m. Ponadto w dnach i na zboczach obniżeń wysoczyzny leżą gliny deluwialne (na mapie nie zostały rozdzielone od glin morenowych).

Wszystkie wymienione warstwy leżące w obniżeniach są nieciągłe - mają ograniczone rozprzestrzenienie i zmienną, przeważnie niewielką, miąższość. Istnieje możliwość, że w obniżeniach pod warstwą utworów rzecznych i deluwialnych, mogą występować kopalne osady organiczne i jeziorne reprezentujące interglacjał eemski. Występowania takich osadów dotąd nie udokumentowano, ale analogie do podobnych obszarów wskazują na duże prawdopodobieństwo takiej sytuacji.

Oprócz wymienionych osadów (gruntów rodzimych) na terenie miasta występują miejscami grunty nasypowe o bardzo różnym składzie mechanicznym i miąższości dochodzącej do 3 m. Nasypy występują w centralnej części miasta a także na obrzeżach na terenach poeksploatacyjnych glin i pospółek. Rozpoznanie zasięgu i miąższości nasypów wymaga szczegółowego rozpoznania za pomocą wierceń - na załączonej mapie nie zostały one zaznaczone.

## 3.8. Warunki hydrogeologiczne

W utworach czwartorzędowych na terenie Mławy wyróżniono cztery poziomy wodonośne. Ponadto wody podziemne występują w osadach miocenu i oligocenu, ale nie są wykorzystywane na terenie miasta.

Najpłytszy czwartorzędowy poziom wodonośny - wody gruntowe - występujący wśród gruntów powierzchniowych i nie mający wartości użytkowej, ale rzutujący na warunki geotechniczne terenu, opisano w rozdziale pt. Warunki wodne.

Trzy pozostałe poziomy wodonośne czwartorzędu mają zwierciadło naporowe i tworzą wspólną czwartorzędową warstwę wodonośną stanowiącą praktycznie jedyne źródło wody na terenie miasta. Ciśnienie piezometryczne wszystkich trzech poziomów wodonośnych czwartorzędu jest bardzo podobne, co świadczy, że są one w różnym stopniu powiązane hydraulicznie.

II poziom wód podziemnych występuje wśród interstadialnych piasków i żwirów wodnolodowcowych i rzecznych zlodowacenia Warty. Strop utworów wodonośnych znajduje się na głębokości 20 - 30 m. Występuje on w większej części miasta - z wyłączeniem terenów położonych na zachodzie.

III poziom wodonośny czwartorzędu związany jest z piaszczystymi osadami rzecznymi interglacjałów mazowieckiego i kromerskiego i towarzyszących im serii wodnolodowcowych. Warstwa ma miąższość do 40 m i występuje na głębokości 60 - 110 m. Jest to poziom najbardziej zasobny. Występuje on praktycznie na całej powierzchni miasta.

IV poziom wodonośny ma rozprzestrzenienie ograniczone do depresji podłoża podczwartorzędowego, która znajduje się w rejonie na południowy zachód od centrum Mławy. Utwory wodonośne występują na głębokości ponad 120 m.

Wszystkie poziomy wodonośne czwartorzędu zasilane są przez infiltrację opadów atmosferycznych i powolne przesączanie się przez warstwy izolujących glin. Izolacja ta na terenie miasta jest praktycznie ciągła, ale w rejonie na północ od Mławy istnieje bezpośrednia łączność między poziomem powierzchniowym a wodami wgłębnymi. Tam też znajduje się główny obszar alimentacji wód podziemnych.

Podziemny napływ wód do miasta następuje z północnego-wschodu. W rejonie północnej granicy miasta zwierciadło wody podziemnej stabilizuje się na rzędnej 138 - 140 m n.p.m., a na południowym-zachodzie na rzędnej 132 - 134 m n.p.m. W rejonie największego ujęcia wód podziemnych na terenie Mławy („Padlewskiego”) rysuje się wyraźny lej depresyjny o głębokości do 8 m i powierzchni ponad 6 km2.

## 3.9. Wody gruntowe

Płytszy, przypowierzchniowy poziom wodonośny (wody gruntowe) występuje wśród utworów przepuszczalnych (różnej genezy piasków i żwirów) leżących na  słabo przepuszczalnym podłożu jakie stanowią warstwy gliny zwałowej i utworów zastoiskowych. Z reguły miąższość powierzchniowych, wodochłonnych utworów piaszczystych jest niewielka. Woda gruntowa praktycznie w całości pochodzi z infiltracji opadów atmosferycznych.

Wskaźniki infiltracji opadów oraz warunki filtracji w powierzchniowej warstwie wodonośnej są  zróżnicowane. Dobre i bardzo dobre są  na obszarach zbudowanych z piasków i żwirów wodnolodowcowych (Pw) i utworów czołowomorenowych (M). Poziomy przepływ (odpływ podziemny) wód następuje tu dość szybko, a teren charakteryzuje się niewielkimi wahaniami poziomu wód gruntowych. Jednocześnie są to obszary łatwo poddające się drenażowi.

Na obszarach, gdzie w strefie powierzchniowej występują piaski rzeczne i deluwialne (Pr) oraz piaski lodowcowe i piaski kemów (Pk) wskaźnik infiltracji opadów i warunki filtracji w warstwie wodonośnej są średnie bądź dość słabe. Odpływ podziemny jest utrudniony a teren charakteryzuje się większymi wahaniami zwierciadła wody gruntowej i mniejszą podatnością na drenaż.

Woda gruntowa występuje także wśród niewodonośnych utworów spoistych (gliny zwałowe - G oraz  pyły i iły zastoiskowe - Z). W utworach tych wody gruntowe pojawiają się jako stałe bądź okresowe sączenia występujące na różnych głębokościach. Poziomy przepływ wód na tych obszarach praktycznie nie występuje - warunki wodne regulują głównie spływ powierzchniowy i parowanie. Odpływ wspomagany jest przez rowy melioracyjne i sieć kanalizacji deszczowej (na terenach nią objętych).

Sposób i głębokość występowania wody gruntowej obok czynnika geologicznego (litologii osadu) zależy także od ukształtowania powierzchni terenu. Ukształtowanie terenu sprawia, że spływ powierzchniowy i przepływ podziemny następuje z reguły w kierunku obniżeń, w których wody gruntowe występują z reguły płytko i są drenowane przez cieki powierzchniowe. Zależność wód przypowierzchniowych i wód otwartych w obrębie wszelkiego rodzaju obniżeń terenowych jest ścisła.

Naturalny obieg wody na terenie Mławy jest zakłócony przez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej. Kanalizacja znacznie przyśpiesza odpływ. Wody opadowe bardzo szybko (z pominięciem etapu retencji gruntowej) kierowane są do dolin (Seracz, Stary Rów), których koryta czasami nie są w stanie przyjąć powstających nadwyżek. Rezultat to podtapianie niższych partii dolin.

Wody przypowierzchniowe stanowią podstawowe techniczne ograniczenie w posadawianiu obiektów budowlanych i realizacji urządzeń infrastruktury podziemnej. Obecność wód przypowierzchniowych sprawia także, że płytko występujące grunty spoiste - gliny zwałowe i grunty zastoiskowe mają wysoką wilgotność naturalną co zdecydowanie obniża ich przydatność do bezpośredniego posadowienia. Równocześnie obecność płytkiego poziomu wód gruntowych jest bardzo istotnym czynnikiem kształtującym warunki siedliskowe szaty roślinnej.

Istotnym czynnikiem wpływającym na warunki wodne jest wielkość infiltracji opadów atmosferycznych na powierzchni zbudowanej z konkretnych rodzajów gruntów. I tak na obszarach zbudowanych z gruntów słaboprzepuszczalnych (gliny, pyły i iły), gdzie warunki infiltracji są słabe, urbanizacja prowadząc do uszczelnienia znacznych powierzchni sprawia, że powstaje nadwyżka wód opadowych. Wody te na płaskich obszarach (brak możliwości odpływu powierzchniowego) okresowo stagnują na powierzchni. W takich warunkach, aby utrzymać odpowiedni standard zagospodarowania niezbędna jest kanalizacja deszczowa mogąca szybko owe nadwyżki odprowadzić. Znacznie prostsze i tańsze jest zagospodarowanie na terenach zbudowanych z gruntów przepuszczalnych. Tu kanalizacja deszczowa nie jest niezbędnym warunkiem urbanizacji obszarów o niskiej i średniej intensywności zabudowy.

Na obszarze Mławy, warunki i sposób występowania wód gruntowych są bardzo zróżnicowane:

- obszary podmokłe, gdzie woda gruntowa (pod postacią swobodnego zwierciadła bądź sączeń) znajduje się - przy stanach wysokich - na głębokości mniejszej niż 1 m. Na części obszaru woda może okresowo stagnować na powierzchni. Jednocześnie są to obszary na których mogą lokalnie występować podtopienia spowodowane nadmiernym spływem z sieci kanalizacyjnej.

- obszary z płytko położonym zwierciadłem wody gruntowej / sączeniami. Woda gruntowa przy stanach zbliżonych do wysokiego występuje w strefie 1 - 2 m p.p.t. Okresowo przy wyjątkowym splocie niekorzystnych okoliczności pogodowych woda może występować płycej, a nawet stagnować na powierzchni. Dotyczy to głównie obszarów zbudowanych z gruntów spoistych (G i Z).

- obszary suche - woda gruntowa głębiej niż 2 m p.p.t.

Poziom wód gruntowych na terenie miasta był pierwotnie wyższy i pod wpływem zachodzącej urbanizacji uległ obniżeniu. Szczególnie jest to widoczne w dolinie Seracza, gdzie przez większą część roku woda gruntowa występuje dość głęboko - 2 - 3 m p.p.t. Główne przyczyny obniżenia poziomu wód gruntowych to:

- pogłębienie i wyprostowanie koryta Seracza;

- budowa drenującej wody gruntowe sieci kanalizacyjnej i rowów melioracyjnych;

- ograniczenie infiltracyjnego zasilania powierzchniowej warstwy wodonośnej w wyniku uszczuplenia powierzchni biologicznie czynnej.

Wody poziomu przypowierzchniowego na obszarze miasta są przeważnie silnie zanieczyszczone. Względnie mała objętość powierzchniowej warstwy wodonośnej i najczęściej słaby odpływ podziemny sprawiają, że może tu następować kumulowanie się zanieczyszczeń i postępująca degradacja ich jakości. Mineralizacja ogólna dochodzi do 800 g/dm3. Miejscami woda jest skażona bakteriologicznie. Źródłem zanieczyszczeń są: użytkowane bądź nieużytkowane szamba (na obszarach poza zasięgiem kanalizacji sanitarnej pozostaje ok. 13 tys. mieszkańców Mławy), śmietniska i zanieczyszczenia powierzchniowe, a także rolnictwo. Zanieczyszczone wody gruntowe są drenowane przez cieki powierzchniowe - Seracz i Stary Rów.

Rozkład zanieczyszczeń wód gruntowych na terenie miasta nie jest znany. Ostatnio (lipiec 1999 r.) Sanepid prowadził wyrywkowe badania w tym zakresie. W dwóch, na cztery przebadane próbki gruntowej  wody, pochodzące z zachodniej części miasta, stwierdzono przekroczenie związków azotu i skażenie bakteriologiczne. Można mniemać, że bardziej zanieczyszczone wody poziomu przypowierzchniowego występują w różnego rodzaju obniżeniach dokąd bardzo powoli przemieszczają się z terenów wyżej położonych.

## 3.10. Wody powierzchniowe

Miasto praktycznie w całości jest odwadniane przez dwa niewielkie cieki: Seracz i Stary Rów - dopływy Mławki oraz kilka rowów melioracyjnych o drugorzędnym znaczeniu. Oba cieki są dopływami Mławki i łączą się w rejonie na południowy-zachód od Mławy. Niewielki północno-zachodni fragment powierzchni miasta znajduje się w bezpośredniej zlewni Mławki, która płynie malowniczą doliną wśród wzgórz morenowych poza zachodnią granicą miasta.

Oba cieki odwadniające Mławę mają swój początek na terenie miasta u podnóża wzgórz morenowych. Wododział Seracza i Starego Rowu przebiega przez teren miasta z północnego-wschodu na południowy- zachód.

Seracz

Źródła rzeczki znajdują się w północno-wschodniej części miasta. Płynie ona w dość słabo wykształconej dolinie powstałej poprzez przekształcenie polodowcowych zagłębień wytopiskowych. Koryta tych cieków zostały sztucznie ukształtowane i pogłębione. W górnym odcinku rzeki koryto jest dość uporządkowane. Szerokość dna na tym odcinku wynosi 0,6 - 0,8 m, nachylenie skarp - 1:1,5, głębokość jest zmienna i waha się od 1,0 do 2,5 m. W południowej części miasta szerokość koryta wzrasta do 1,0 m. ogólna długość koryta w granicach miasta wynosi około 6 km. Całkowita powierzchnia zlewni Seracza, do połączenia ze Starym Rowem, wynosi 30,5 km2.

Rzeka przepływa przez centralną część miasta, okrążając od wschodu śródmieście. W związku z tym na jej trasie znajduje się szereg przepustów pod ulicami:

- przepust ramowy 2,0 x 2,0 m w ulicy Padlewskiego (dobry stan techniczny);

- przepust rurowy 2 x ( 1,0 m. w ul. Narutowicza;

- kamienne przepusty łukowe o wymiarach 1,5 x 2,5 m. w ul. Nowowiejskiej i Warszawskiej - oba w nie zadawalającym stanie technicznym;

- dwa przepusty; rurowy 2 x ( 1,5 m. i ramowy 2,0 x 4,0 m. pod ul. Płocką.

Do Seracza, w granicach miasta, uchodzą cztery rowy melioracyjne. Rów - dopływ prawostronny - uchodzący w rejonie torów PKP został przystosowany na odbiornik wód z kanalizacji deszczowej. Ma on głębokość ok. 1,5 m., szerokość w dnie - 1,0 m. dno i skarpy są ubezpieczone płytami betonowymi.

Stary Rów

Źródłowy odcinek rowu znajduje się w rejonie Studzieńca. Wymiary koryta są następujące: szerokość dna - 0,5 m., głębokość - 1,0 m., nachylenie skarp - 1 : 1. Przez tory kolejowe rów przechodzi rurociągiem ( 1,0 m. poniżej torów aż do wlotu rowu R-1 wymiary koryta nie ulegają zmianie, zwiększa się jedynie jego głębokość do 1,2 - 2,5 m. Po połączeniu z rowem Ro szerokość dna rowu zwiększa się do 1,0 m. Długość Starego Rowu w granicach miasta wynosi 3 km, a powierzchnia zlewni - 12,5 km2.

Oba opisane cieki drenują przypowierzchniowy poziom wód gruntowych. Ponadto do obu cieków  zrzucane są ścieki deszczowe z miasta bez wstępnego oczyszczania. Do Seracza zrzucane są także wody z oczyszczalni ścieków sanitarnych w Mławie, która znajduje się w południowej części miasta.

Przepływy w Seraczu i Starym Rowie są bardzo nierównomierne. Obliczone przy pomocy wzorów empirycznych Iszkowskiego i Loewego naturalne przepływy charakterystyczne obu cieków  w m3/sek. przedstawiają się następująco:

Tablica 21.  Naturalne przepływy cieków Seracz i Stary Rów

| Lokalizacja przekroju | Qs | Q1 | Q2 | Q3L | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stary Rów | 0,050 | 0,016 | 0,028 | 0,899 | 2,49 |
| Seracz w przekroju torów PKP | 0,076 | 0,023 | 0,040 | 1,208 | 3,47 |

Qs - średnia roczna woda;

Q1 - średnia niska woda;

Q2 - średnia normalna woda;

Q3L - wielka woda letnia;

Q4 - wielka woda katastrofalna.

Powyższe przepływy nie uwzględniają spływów z kanalizacji sanitarnej i deszczowej z terenu miasta. Spływy te pogłębiają nierównomierność przepływów.

W okresach suchych woda praktycznie stagnuje, a miejscami zanika. Przyczyną jest widoczne zdrenowanie przypowierzchniowego poziomu wód gruntowych. Zjawisko obniżenia się zwierciadła wód gruntowych poziomu przypowierzchniowego, związane głównie z budową kanalizacji, przejawia się między innymi zanikiem w zurbanizowanej części miasta licznych sztucznych i naturalnych niewielkich oczek wodnych, które widoczne są na mapach miasta z 1968 r.

Po intensywnych deszczach oba cieki, a szczególnie Seracz, gwałtownie przybierają. Jest to, na terenie o urozmaiconej rzeźbie (dość wysoki wskaźnik spływu powierzchniowego) i dominujących w podłożu gruntach o niskiej wodochłonności (niski wskaźnik infiltracji opadów), zjawiskiem naturalnym. Jednak z chwilą budowy kanalizacji deszczowej, znacznie przyśpieszającej odpływ powierzchniowy, przybór wody w ciekach, a szczególnie w Seraczu, stał się znacznie gwałtowniejszy. Po długotrwałych i intensywnych opadach prowadzi to do lokalnych podtopień - nadmiar wód nie mieści się w sztucznie ukształtowanym korycie, a małe spadki nie pozwalają na szybszy przepływ. Z czasem w miarę rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej zjawisko to będzie narastać. Istniejące koryto Seracza nie będzie w stanie przyjąć zwiększonej ilości wód opadowych.

Jakość wód powierzchniowych w Mławie nie jest systematycznie badana przez WIOŚ. Badania takie prowadzone są na Mławce na przekrojach: Turza Mała powyżej ujścia i Proszkowo poniżej ujścia Seracza. Porównanie danych z obu przekrojów prowadzi do wniosku, że z wodami Seracza wprowadzany jest do Mławki dość duży ładunek zanieczyszczeń. Ogólna ocena wody Mławki w profilu Turza Mała (II klasa), a po zmieszaniu z wodami Seracza (Proszkowo) obniża się do III klasy (dane z I kw. 1999 r.). Główny udział w tym ma zły stan sanitarny wód Seracza.

Wody Starego Rowu są zanieczyszczone ściekami i nie odpowiadają żadnej klasie czystości od ujścia rowu R-1.

Zły stan czystości wód powierzchniowych na terenie Mławy jest spowodowany tym, że drenują one zanieczyszczone wody gruntowe poziomu przypowierzchniowego oraz przyjmuje zanieczyszczenia spływające ze ściekami deszczowymi, a prawdopodobnie także sanitarnymi. Stan czystości cieków powierzchniowych Mławy zmienia się w zależności od stanu wód. W okresach wysokich stanów zanieczyszczenia są silniej rozcieńczone.

Obok opisanych wód płynących we wschodniej części miasta znajdują się zbiorniki wodne wypełniające wyrobiska po eksploatacji glin - glinianki. Ponadto bardzo nieliczne i małe sztucznie wykopane stawy znajdują się w dolinie Seracza.

## 3.11.  Warunki klimatyczne

Na podstawie danych ze stacji IMIGW w Mławie z lat 1985 - 97 podstawowe parametry meteorologiczne na terenie miasta wahają się w granicach:

- średnia temperatura roczna 6,0 - 8,6oC;

- temperatury skrajne: maksimum 32,5oC, minimum -25,1oC;

- suma opadów 488,3 - 679,3 mm;

- średnia prędkość wiatru 3,4 - 3,7 m/s;

- ilość dni pochmurnych 92 - 127;

- ilość dni z mgłą 65 - 84;

- ilość dni z opadem 175 - 218;

- ilość dni z burzą 20 - 30;

- pokrywa śnieżna (dni) 18 - 120.

Tablica 22. Częstość (w %) wiatrów z różnych sektorów (różą wiatrów)

| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | cisze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,6 | 6,8 | 10,9 | 11,9 | 9,3 | 15,8 | 16,1 | 10,9 | 10,1 |

Stacja meteorologiczna położona jest na wzgórzu na południowo-zachodnich peryferiach miasta i daje obraz warunków klimatycznych zbliżonych do naturalnych dla regionu. W odniesieniu do naturalnych warunków klimatycznych, w obrębie zurbanizowanej części  miasta obserwuje się:

- mniejsze natężenie promieniowania całkowitego o ok.10 -20%,

- wzrost średniej temperatury powietrza o 0,5 - 3,00C, oraz zmniejszenie amplitudy dobowej i rocznej,

- wzrost średniej temperatury minimalnej  o 1,0 - 2,00C,

- wzrost częstości inwersji temperatury powietrza,

- niższą wilgotność względną powietrza,

- wzrost zachmurzenia nieba o 5 - 10%,

- wzrost rocznej sumy opadów o 5 - 15%, w tym większą liczbę opadów ulewnych i większą częstość burz,

- większą częstość występowania zamglenia (szczególnie w zimie),

- znacznie większe zapylenie i liczba jąder kondensacji  oraz stężenie zanieczyszczeń gazowych (SO2 , CO2 , CO),

- mniejszą o 20 - 30% średnią prędkość wiatru i wzrost liczby dni z ciszą atmosferyczną o 5 - 20%,

- deformacje pola prędkości wiatru i  jego kierunku.

## 3.12. Charakterystyka złóż kopalin

Obecnie na terenie gminy brak jest występowania złóż surowców mineralnych o zasobach udokumentowanych, bądź zarejestrowanych. Jedynie znajdują się 4 punkty eksploatacji odsłonięć kopalin. Są one w chwili obecnej zaniechane. Są to czwartorzędowe plejstoceńskie piaski ze żwirem z przeznaczeniem dla budownictwa indywidualnego oraz iły warwowe do produkcji cegły.

Perspektywy zagospodarowania złóż kopalin na terenie Mławy

W granicach miasta Mława wytypowano dwa obszary prognostyczne. Jeden dla (1) iłów i mułków. Obszar (1) położony jest na czwartorzędowych plejstoceńskich glinach zwałowych. Drugi rejon wyznaczono w oparciu o Mapę Geologiczną Polski (2), są to obszary plestoceńskich piasków i żwirów. W perspektywie iły, piaski i żwiry mogłyby być używane do produkcji, która dawałaby dodatkowe zatrudnienie dla mieszkańców Mławy. Wytypowano także jeden rejon prognostyczny dla torfów (3) w płd.-zach. części Mławy.

Pozostaje natomiast otwarty problem perspektyw surowcowych w utworach starszych. I tak w utworach oligoceńskich i płytko występujących utworach kredowych istnieją szanse odkrycia i udokumentowania wód pitnych, które mogą także być wykorzystane do celów energetycznych dla uzysku energii przy pomocy pomp cieplnych. Temperatury tych wód najprawdopodobniej będą w granicach 10-15oC.

W utworach dolnokredowych istnieją możliwości odkrycia i udokumentowania zasobów wód geotermalnych o temp. rzędu ok. 30oC. Niżej w utworach dolno-malmskich istnieją szanse udokumentowania wód geotermalnych o temp. rzędu 35-40oC oraz w utworach piaszczystych doggeru i liasu istnieją szanse odkrycia słabo zmineralizowanych wód geotermalnych. Szanse odkrycia zbiorników geotermalnych istnieją także w utworach triasowych, a szczególnie w węglanowych utworach środkowego triasu i piaszczystych dolnego triasu. Temperatury tych wód mogą być rzędu 40-50oC.

## 3.13. Gleby

Gleby pozostające w użytkowaniu rolniczym (grunty orne, łąki, pastwiska) to 48% ogólnej powierzchni Mławy. Typy gleb i ich wartość użytkowa są bardzo ściśle związane z rodzajem podłoża na którym zostały wykształcone oraz warunkami wodnymi strefy powierzchniowej.

Na terenie wysoczyzny polodowcowej zdecydowanie dominują gleby brunatne wyługowane i kwaśne. Podrzędnie zaś występują gleby brunatne właściwe i czarne ziemie. O rodzaju i urodzajności gleb decyduje głównie rodzaj podłoża.

Stosunkowo najlepsze gleby na terenie miasta wykształciły się na podłożu ze spoistych glin morenowych i zastoiskowych. Są to najczęściej gleby brunatne wyługowane i kwaśne zaliczone głównie do kompleksów żytnich: dobrego (5) i słabego (6). Gleby te zaklasyfikowano przeważnie do IVb i V klasy bonitacyjnej.

Bardziej urodzajne gleby - zaliczone do klasy IVa i III  - występują na bardzo niewielkich powierzchniach we wschodniej części miasta, gdzie w podłożu znajdują się gliny morenowe i zastoiskowe. Na wysoczyźnie polodowcowej są to gleby brunatne właściwe oraz wyługowane kompleksów żytniego bardzo dobrego (4), zaś w obrębie wilgotnych obniżeń - czarne ziemie właściwe zaliczone do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego (8).

Obszary wysoczyzny zbudowane z gruntów piaszczystych charakteryzują się słabszymi glebami. Na powierzchniach zbudowanych ze słabogliniastych piasków lodowcowych i kemowych występują przeważnie gleby brunatne wyługowane i kwaśne klasy V (kompleks żytni słaby - 6), zaś na terenach występowania piasków wodnolodowcowych i czołowomorenowych - klasy VI (kompleks żytni najsłabszy - 7).

Na terenach wilgotnych lub podmokłych obniżeń dolinnych i wytopiskowych występują gleby typu: czarne ziemie właściwe i czarne ziemie zdegradowane, murszowo-mineralne i murszowate oraz torfowe i murszowo-torfowe. W zależności od lokalnych warunków wodnych są to użytki zielone lub grunty orne.

Gleby torfowe i murszowo-torfowe zachowały się w nielicznych trwale podmokłych obniżeniach z gruntami organicznymi w podłożu. Łąki na nich występujące zaliczone zostały przeważnie do słabych użytków zielonych. Użytki zielone na glebach murszowo-mineralnych lub zdegradowanych czarnych ziemiach - zaliczone do średnich -  zajmują nieco wyżej położone miejsca w obniżeniach. W podłożu z reguły występują gliny lub piaski rzeczne i deluwialne podścielone gliną.

Wyższe partie w obrębie obniżeń zajmują grunty orne. Na terenach o przekształconych warunkach wodnych są to głównie czarne ziemie zdegradowane zaliczone głównie do klasy IVb (kompleks żytni dobry - 5).

Tablica 23 .  Udział gleb wg ich przydatności rolniczej

Klasy bonitacyjne gleb

| Typ wskaźnika | Gleby gruntów ornych i sadów | Grunty łąk i pastwisk |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | I | II | III | IV | V | VI |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 0 | 82 | 272 | 468 | 622 | 107 | 0 | 0 | 0 | 145 | 118 | 10 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 11,2 | 19,2 | 25,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 4,8 | 0,4 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 17,5 | 30,2 | 40,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 43,2 | 3,7 |

Tablica 24. Kompleksy przydatności rolniczej gleb

| Typ wskaźnika | Grunty orne i sady | Użytki zielone |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | RN | N | 1z | 2z | 3z |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 0 | 394 | 467 | 422 | 299 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 145 | 128 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 19,2 | 17,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 5,9 | 5,3 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 30,2 | 27,4 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 53,1 | 46,9 |

## 3.14. Lasy

Lasy Mławy położone są w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej w Dzielnicy I – Niziny Północno-Mazowieckiej (mezoregion Wysoczyzny Ciechanowsko-Płońskiej). Pod względem fizyczno-geograficznym obszar lasów zalicza się do podprowincji Niziny Północnomazowieckiej, do mezoregionów Wzniesień Mławskich, Wysoczyzny Ciechanowskiej.

Lasy znajdują się głównie w północnej oraz w północno-wschodniej części miasta i stanowią fragment większego kompleksu leśnego tzw. Lasu Mławskiego, położonego na północ, północny-wschód i północny-zachód od Mławy, należącego do Nadleśnictwa Dwukoły - Lasów Państwowych. Lasy te zajmują siedliska świeże oraz umiarkowanie suche. Na ich terenie dominują powierzchniowo starsze (w wieku od ok. 30 do ok. 90 lat), przeważnie zwarte drzewostany sosnowe lokalnie z domieszką brzozy, dębu szypułkowego oraz robinią akacjową i klonem jesionolistnym w strefie brzegowej. Występują również drzewostany sosnowo-brzozowe i brzozowo-sosnowe ze znaczną domieszką dębu szypułkowego robinią akacjową i klonem jesionolistnym w strefie brzegowej. Lokalnie drzewostan leśny tworzą starsze monokultury sosnowe oraz luźne (widne), przeważnie młode (w wieku do ok. 30 lat) drzewostany brzozowe z domieszką sosny i dębu szypułkowego, drzewostany brzozowo-sosnowe oraz sosnowo-brzozowe z domieszką dębu szypułkowego czasem dodatkowo z  robinią akacjową i klonem jesionolistnym w strefie brzegowej. Na skraju lasów lub w ich sąsiedztwie występują liczne młodniki (młode plantacje) sosnowe, świerkowe i modrzewiowe.

Większość z istniejących na północy i północnym-wschodzie Mławy lasów objętych jest ochroną w ramach Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na południu miasta występują drobnopowierzchniowe lasy. Zajmują one siedliska umiarkowanie wilgotne. Tworzą je drzewostany o różnym stopniu zwarcia, przeważnie w wieku 30 - 50 lat, budowane przez olchę czarną, topolę, wierzbę, kruszynę oraz lokalnie brzozę. Towarzyszą im lokalnie zarośla tworzone przez kępiaste wierzby tzw. łozy.

## 3.15.  Szata roślinna, świat zwierząt

Zgodnie z podziałem geobotanicznym W. Szafera (1972) teren miasta Mławy położony jest w północnej części Okręgu Północnomazowieckiego Krainy Mazowieckiej. Podobnie jak cała Kraina Mazowiecka znajduje się on poza naturalnym zasięgiem występowania jodły, buka, jaworu. Charakterystyczne jest występowanie tu naturalnych placówek świerka, modrzewia polskiego oraz panowanie borów sosnowych o różnej przynależności fitosocjologicznej oraz borów mieszanych.

Współczesna szata roślinna terenu opracowania (tzw. roślinność rzeczywista) ukształtowała się pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem działalności człowieka, a w szczególności takich jej form jak: osadnictwo, rolnictwo, gospodarka leśna. Obecny charakter krajobrazu roślinnego Mławy jest typowy dla tej wielkości miasta (liczącego ok. 30 000 mieszkańców), które w wyniku rozwoju terytorialnego wchłaniało stopniowo okoliczne osady, tereny rolnicze oraz obszary leśne.

Na obszarze miasta Mławy wyróżniono następujące grupy roślinności. Są to:

- Roślinność półnaturalna - lasy i zarośla,

- Spontaniczna roślinność ruderalna - zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i śródłąkowe,

- Roślinność ruderalna w kompleksie z roślinnością kultywowaną - ogrody działkowe, roślinność towarzysząca zabudowie typu zagrodowego,

- Roślinność kultywowana (zieleń urządzona) - kompozycje drzew ozdobnych, lokalnie krzewów ozdobnych, przeważnie na trawnikach.

Na terenie Mławy zarośla występują również w formie drobnopowierzchniowych płatów na obrzeżach miasta przeważnie na terenach podmokłych (obniżenia bezodpływowe, często w bezpośrednim sąsiedztwie oczek wodnych), w sąsiedztwie użytków zielonych lub nieużytków. Tworzą je obok wierzb kępiastych młode topole oraz olchy czarne.

Lasom oraz zaroślom występującym na terenie miasta towarzyszą tereny rolnicze. W partiach wyższych są to grunty orne w niższych użytki zielone: łąki i pastwiska. Na ich terenie występują liczne przeważnie drobnopowierzchniowe zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i śródłąkowe. Głównymi gatunkami drzew i krzewów je tworzącymi są: topola biała, topola osika, wiąz szypułkowy, czeremcha pospolita, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, klon jesionolistny, robinia biała oraz bez czarny.

Na obrzeżach miasta, przeważnie wzdłuż dróg zlokalizowana jest zabudowa typu zagrodowego. Towarzyszy jej roślinność ruderalna tj. samorzutnie rozwijające się zespoły roślinne towarzysząca siedliskom ludzkim.

Elementy roślinności ruderalnej występujące w kompleksie przestrzennym z roślinnością kultywowaną występują również na terenie ogródków działkowych oraz towarzyszą lokalnie zabudowie przemysłowej i składom. Roślinność ogródków działkowych tworzą drzewa i krzewy owocowe (wiśnie, jabłonie, śliwy, grusze, agrest, porzeczki), pojedyncze krzewy rzadziej drzewa ozdobne (żywotniki, jaśminowce, ligustr, forsycje i in.), uprawy warzyw i bylin ozdobnych wraz z  kompleksami ruderalnych chwastów oraz murawami wydepczyskowymi. W otoczeniu zabudowy przemysłowej i składów roślinność tworzą: zespoły chwastów ruderalnych i muraw wydepczyskowych, zadrzewienia i zakrzewienia o różnym stopniu zwarcia tworzone głównie przez topolę, wiąz, czeremchę, brzozę, klon jesionolistny oraz bez czarny, lokalnie występują kultywowane kompozycje drzew i krzewów ozdobnych na trawnikach.

W centralnej części miasta występuje roślinność kultywowana (zieleń urządzona). Tworzą ją przeważnie drobnopowierzchniowe kompozycje drzew ozdobnych (klony pospolite, k. srebrzyste, jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe, d. czerwone, kasztanowce białe, lipy drobnolistne, robinie akacjowe, jarząby pospolite, brzozy brodawkowate, graby pospolite, świerki pospolite, ś. kłujące, modrzewie europejskie i in.), występujące często w kompleksie z kompozycjami krzewów ozdobnych (żywotniki, jałowce, forsycje, jaśminowce, ligustr i in.) na trawnikach. Występują one na terenie zieleńców miejskich, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wysokiej, zabudowy niskiej typu miejskiego, obiektów usługowych oraz na terenie cmentarzy.

Wiele z ulic ścisłego centrum miasta obsadzonych jest drzewami. Aleje drzew tworzą kasztanowce białe, klony srebrzyste, topole, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, jarząby zwykłe, robinie akacjowe) w wieku do ok. 60 lat.

Najcenniejszym elementem zieleni urządzonej na terenie Mławy jest Park Miejski im. Dąbrowszczaków. Jest on położony w samym centrum miasta między ul. H. Sienkiewicza, ul. St. Żeromskiego, ul. St. Wyspiańskiego i ul. Wł. Reymonta. Powierzchnia parku wynosi 3,6 ha. Początki parku sięgają końca XIX wieku, kiedy to na bazie założonej pierwotnie alei powstał park krajobrazowy z osnową geometryczną, tworzoną przez aleję drzew. Park zachował się w granicach sprzed II wojny światowej, zachowany został również dawny układ oparty o oś biegnącą przez środek parku. Na terenie parku znajduje się wartościowy drzewostan, który tworzy blisko 470 drzew i krzewów ozdobnych w blisko 120 gatunkach. Wiek rosnących tu drzew jest znacznie zróżnicowany, najstarsze drzewa mają ok. 200 lat, najmłodsze ok. 10 lat. Dominują w nim następujące gatunki drzew i krzewów ozdobnych:

lipa drobnolistna - 102 szt.,

klon zwyczajny -  93szt.,

kasztanowiec biały - 11 szt.,

świerk pospolity - 23 szt.,

robinia biała - ok. 70 szt.,

klon jawor - ok. 26 szt,

kasztanowiec „Barmannii” – 92 szt.

Na terenie parku występują również: grab pospolity, dąb czerwony, wiśnia ozdobna, świerk kłujący odmiana modra, modrzew europejski, głóg jednoszyjkowy, a z gatunków rzadkich klon palmowy. Przy wejściu do parku od strony ul. St. Żeromskiego rośnie drzewo pamiątkowe tzw. Dąb Niepodległości, a sześć drzew rosnących na jego terenie spełnia warunki do nadania im statusu pomnika przyrody, a co za tym idzie objęcia ochrona prawną. Są to:

- Grab pospolity dwupniowy o średnicy pni: 89 cm i 68 cm,

- Grab pospolity o średnicy pnia: 68 cm,

- Klon zwyczajny o średnicy pnia: 92 cm,

- Klon zwyczajny o średnicy pnia: 85 cm,

- Klon zwyczajny o średnicy pnia: 82 cm,

- Klon zwyczajny o średnicy pnia: 100 cm.

Stan utrzymania parku jest dobry. Park objęty jest ochroną konserwatorską. Obecnie trwa modernizacja parku.

Na terenie Mławy znajdują się cztery drzewa pomniki przyrody, są to: lipa drobnolistna o obwodzie pnia 394 cm, rosnąca przy ul. Studzieniec 114, oraz trzy lipy drobnolistne o obwodach pni 260 cm, 220 cm, 276 cm, rosnące wokół figurki znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Studzieniec i ul. Brzozowej.

Mimo, że generalnie stan utrzymania zieleni urządzonej na terenie miasta jest zadawalający, wiele z istniejących nasadzeń wymaga uporządkowania oraz uzupełnień. Do uzupełnień istniejącej zieleni oraz przy wprowadzaniu nowych nasadzeń należałoby zrezygnować ze stosowania pospolitych szybkorosnących gatunków jak: wierzba biała, topola czarna, topola osika, klon jesionolistny na rzecz gatunków szlachetnych dobrze znoszących warunki miejskie jak np. modrzew europejski, daglezja zielona, świerk kłujący, klon pospolity, jesion wyniosły, dąb czerwony, jarząb pospolity.

Fauna jest typowa dla środkowej Polski. Z dużych zwierząt w okolicach Mławy można spotkać sarnę, rzadziej jelenia. Ponadto w rejonie Mławy spotyka się wędrujące łosie. Poza tym w lasach wokół Mławy występuje większość gatunków zwierząt i ptaków typowych dla ekosystemów leśnych i leśno-polnych.

## 3.16. Formy ochrony przyrody

Obszary chronionego krajobrazu

Większą część kompleksu leśnego porastającego pas moren mławskich zlokalizowanego na terenie miasta Mławy znajduje się w Zieluńsko-Rzęgnowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje w powiecie mławskim gminy: Dzierzgowo, Szreńsk, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny, miasto Mławę,

większą część kompleksu leśnego porastającego pas moren mławskich

Pomniki przyrody

Tablica 25 . Pomniki przyrody w Mławie

| Lp. | nazwa pomnika | lokalizacja | bliższa lokalizacja | obwód pnia w metrach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. | m. Mława | ul. Studzieniec 114, teren nieruchomości A.Z. Wichłacz | 3,94 |
| 2. | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 3 lipy | m. Mława | przy skrzyżowaniu ul. Studzieniec i ul. Brzozowej | 2,60 2,20 2,76 |

# IV. GOSPODARKA ODPADAMI W MIEŚCIE MŁAWA – STAN AKTUALNY

## 4.1. Sektor komunalny

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” (art. 3, ust. 3, p. 4).

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej (infrastruktury).

W 2003 r. wg informacji Burmistrza Mławy przekazanych do WIOŚ- Delegatura w Ciechanowie na terenie Mławy wytworzono ok.  8 925,28 Mg odpadów komunalnych, natomiast wg informacji firmy USKOM Sp. z o.o. w Mławie, która zajmuje się przewozem i deponowaniem odpadów z terenu miasta Mławy na składowisku odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni zdeponowano 10 353,98 Mg odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Mławy.

Tabela 26. Zestawienie ilości odpadów powstałych na terenie miasta Mława (objętych ewidencją)

| L.p. | Wyszczególnienie | Rok 2003 | Teoretyczna ilość odpadów w roku 2003* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg |
| 1. | Mława | 8 925,3 | 9580,3 |

Aktualnie działający system zbiórki odpadów komunalnych:

W m. Mławie gospodarstwa domowe wyposażone są w pojemniki 110 l, przewozem odpadów zajmuje się ZUK USKOM Sp. z o.o. w Mławie a odpady deponowane są na składowisku Uniszki Cegielnia.

Na terenie miasta nie organizuje się zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym akumulatorów i baterii. Zużyte akumulatory i baterie zbierane są w następujących punktach sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na zbieranie w punkcie sprzedaży odpadów niebezpiecznych:

- Firma Handlowa „LANGORD” Langowski Ryszard ul. Piłsudskiego 14 c, 06-500 Mława,

- AUTO-CZĘŚCI  P.Goryszewski, T. Grabowski, ul. Żwirki 26, 06-500 Mława,

- PKN ORLEN Regionalne Biuro Handlu Detalicznego w Warszawie, ul. Łopuszańska 28,

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGROMA, ul. Mławska 1, 06-400 Ciechanów,

- Firma Usługowo Handlowa „BIELSKI” J. Bielski, ul. Warszawska 127, 06-500 Mława.

Składowisko odpadów komunalnych Uniszki Cegielnia

Istniejące składowisko odpadów komunalnych znajduje się na gruntach wsi Uniszki Cegielnia w gminie Wieczfnia Kościelna (działki ewidencyjne nr 3/7, 3/8, 4/1, 4/3, 5/2) o łącznej powierzchni 7,86 ha. Zgodnie z zapisem miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna zatwierdzonego Uchwałą nr IV/16/89 Gminnej Rady w Wieczfni Kościelnej z dnia 13 lutego 1989 r. teren ten przeznaczony jest pod istniejące wysypisko odpadów komunalnych i oznaczony symbolem 4 NU.

Obszar składowiska położony jest między wsiami Uniszki Cegielnia i Krajewo w odległości około 4 km na północ od centrum miasta Mławy. Dojazd do terenu składowiska odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej długości 150 m od drogi krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk.

Od wschodu teren składowiska graniczy z bazą przerobu kruszywa PRDI S.A., która oddziela obiekt od drogi krajowej. Od południa i zachodu do składowiska przylegają obszary leśne. Od północy znajdują się nieużytki a za nimi teren leśny. Najbliższe budynki mieszkalne usytuowane są około 600 m w kierunku północno-wschodnim (wieś Żulinek) i południowo-wschodnim. W odległości ok. 0,8 km na zachód od składowiska znajduje się wieś Krajewo.

Obszar składowiska położony jest w zlewni rzeki Mławki (dopływ Wkry), która przepływa w odległości około 3-3,5 km na północ i północny zachód od terenu badań. W najbliższym sąsiedztwie składowiska brak jest otwartych wód płynących i powierzchniowych.

Składowisko jest eksploatowane od 1967 roku. Zlokalizowano je w wyrobisku po eksploatacji kruszywa mineralnego. Do końca 1984 roku odpady składowane były w południowej i środkowej części składowiska. Od 1985 roku eksploatowana jest północna część wyrobiska. W 1995 roku w tej części składowiska ukształtowano kwaterę składowiska o powierzchni około 1,3 ha i głębokości do 10 m, która jest eksploatowana do chwili obecnej.

W południowo-wschodniej części terenu składowiska zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury technicznej składowiska:

- Budynek administracyjno-socjalny – parterowy budynek murowany o powierzchni 32 m2 zlokalizowany po prawej stronie wjazdu,

- Elektroniczna waga samochodowa zlokalizowana za bramą wjazdową naprzeciwko budynku administracyjnego,

- Wiata na surowce wtórne, zlokalizowana na północ za budynkiem administracyjno-socjalnym,

- Obudowana wiata stanowiąca pomieszczenie garażowe na spycharkę gąsienicową i podręczny magazyn usytuowana od strony północnej za wiatą na surowce,

- Brodzik dezynfekcyjny.

Do składowiska prowadzi droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej. Do składowiska doprowadzona jest woda z wodociągu i energia elektryczna.

Ścieki socjalne gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku, skąd wywożone są na oczyszczalnię ścieków komunalnych.

Składowisko odpadów komunalnych w m. Uniszki Cegielnia jest eksploatowane przez Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, ul. Grzebskiego 10.

Składowisko odpadów komunalnych w gm. Wieczfnia Kościelna posiada stosowną instrukcję eksploatacji składowiska, zatwierdzoną decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2002 r. (znak WŚR-C.6625/1/02). Zgodnie z zapisami instrukcji składowisko zalicza się do typu – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne bez wydzielenia części, na których mogą być składowane odpady niebezpieczne.

Na składowisku mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne z grup odpadów 01, 02, 04, 15, 16, 17, 19, 20 z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach.

Składowisko jest otwarte w okresie 1.03-31.10 w dni robocze w godzinach 7-18, w soboty w godzinach 8-15, natomiast w okresie 1.11-28.02 w dni robocze w godzinach 7-16, w soboty w godzinach 8-15. Poza godzinami pracy składowisko jest stale dozorowane.

Średnio w ciągu roku na składowisko w Uniszkach dowożonych jest 13.000-16.000 Mg odpadów, co daje średnio 40-50 Mg ton odpadów na dobę. Odpady przywożone na składowisko są ewidencjonowane przy wykorzystaniu elektronicznej wagi samochodowej wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

Następnie odpady kierowane są na odpowiedni sektor eksploatowanej części składowiska. Obecnie na składowisku odpady składowane są w północnej części terenu w kwaterze podzielonej na dwa sektory I i II. Tam odpady są rozładowywane, a następnie rozplantowywanie i zagęszczane przy pomocy spychaczy gąsienicowych. Odpady składowane są warstwami o miąższości około 2,3-2,5 m, pomiędzy którymi układane są warstwy izolacyjne z materiału inertnego o grubości 15 cm.

Składowisko odpadów komunalnych w Uniszkach posiada aparaturę kontrolno-pomiarową dla potrzeb prowadzenia badań monitoringowych wód podziemnych. Na aparaturę kontrolno-pomiarowa składa się sieć otworów obserwacyjnych (piezometrów) i studni dla potrzeb monitoringu lokalnego wód podziemnych.

W skład tej sieci wchodzą następujące otwory pomiarowe:

- Piezometr P2 o głębokości 29,5 m zlokalizowany na odpływie wód podziemnych z rejonu składowiska, od strony zachodniej, przy ogrodzeniu składowiska,

- Piezometr P4 o głębokości 24 m zlokalizowany na odpływie wód podziemnych z rejonu składowiska, w odległości 150 m w kierunku zachodnim,

- Piezometr 12P o głębokości 54 m p.p.t., zlokalizowany od strony południowej, przy ogrodzeniu składowiska,

- Piezometr 13P o głębokości 35 m p.p.t. zlokalizowany na dopływie wód podziemnych do rejonu składowiska, od strony wschodniej, przy ogrodzeniu składowiska,

- Studnia wiercona S-1 zlokalizowana w odległości około 900 m na wschód od terenu składowiska, przy kopalni kruszywa mineralnego,

- Studnie kopane S-5, S-6, zlokalizowane w miejscowości Krajewo w odległości około 700 m na zachód od terenu składowiska.

Obecnie istniejąca sieć otworów obserwacyjnych w rejonie składowiska w Uniszkach spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

W ramach projektowanej modernizacji i rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w m. Uniszki Cegielnia projektuje się:

- Budowę kwater składowiska odpadów (kwatery 1-2) wraz z bezodpływowym zbiornikiem na odcieki.

- Infrastrukturę techniczną dla obsługi zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych:

- wagę samochodową

- śluzę dezynfekcyjną (brodzik)

- zaplecze administracyjno-socjalne

- garaż na sprzęt składowiskowy

- drogi wewnętrzne

- kanalizację deszczową

- pas zieleni ochronnej.

Kwatery składowania odpadów zaprojektowano jako wgłębno-napowierzchniowe, tj. z dnem zagłębionym 1,0-6,0 m poniżej powierzchni terenu istniejącego i obwałowaniami zewnętrznymi wyniesionymi od 1,0-2,5 m ponad teren.

- Formowanie obwałowań z nachyleniem skarp wewnętrznych 1:3 do 1:2,5 i zewnętrznych 1:2.

- Poziom korony obwałowań wyniesiono do rzędnych – 181,50 – 187,00 m npm.

- Ukształtowanie dna (po wykonaniu warstwy ochronno drenażowej w dnie i na skarpach gr. 50 cm) kwatery nr 1 na rzędnych 178,00-178,50 m npm; kwatery nr 2 na rzędnych 178,52 – 178,74 m npm.

- Spadki wzdłuż drenażu 0,2 – 0,4% oraz poprzeczne 0,6 – 1,0%.

Uszczelnienie skarp i dna projektowanych kwater składać się będzie z następujących elementów:

- Warstwa uszczelnienia mineralnego o miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji k(1,0 x 10-9 m/s spełniająca funkcję sztucznej bariery geologicznej,

- warstwa maty bentonitowej

- Geomembrana (folia) PEHD grub. 2,00 mm, będącą uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej,

- Geowłóknina 200 g/m2.

Uszczelnione dno i skarpy kwater przykryte zostaną warstwą ochronno-drenażową wykonaną z materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji k>1x10-4 m/s o miąższości 0,5 m.

Dla ujęcia odcieku z projektowanych kwater zaprojektowano ułożenie w dnie kwater na warstwie uszczelniającej systemu drenażu odcieku. W projektowanych kwaterach nr 1 i 2 przewidziano ciągi drenarskie wykonane z rur dwuściennych perforowanych z PEHD o średnicy  (200/176 mm ułożonych ze spadkiem 2%.

Drenaż ułożony zostanie na podsypce z piasku drobnego o grubości 10 cm w obsypce filtracyjnej ze żwiru o uziarnieniu  (16-32 mm.

Ciągi drenarskie w kwaterze włączone zostaną do kolektora głównego jakim będzie drenaż „O”. Wprowadzenie kolektora głównego poprzez uszczelnione skarpy obwałowań przewiduje się wykonać rurociągiem pełnym z PEHD o średnicy 338/300 mm.

Kolektor główny wykonany będzie z dwuściennych rur PEHD SPIRO (pełnych) oraz DUO (perforowanych) o (200/176 – 338/300 mm.

Bezodpływowy, szczelny zbiornik odcieków zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową i zlokalizowano w południowo-zachodniej części składowiska, przy kwaterze nr 1.

Wody odciekowe ze zbiornika będą okresowo zawracane na eksploatowaną kwaterę przy pomocy pojazdu asenizacyjnego, a w przypadku ich nadmiaru wywożone do oczyszczalni ścieków.

W celu zabezpieczenia terenu kwater składowiska i otoczenia przed oddziaływaniem biogazu, projektuje się na kwaterach składowania odpadów budowę systemu drenażu gazowego poziomego i pionowego. Drenaż będzie funkcjonował na zasadzie biernego odgazowania. Najniżej położony element tego drenażu będzie stanowić warstwa ochronno-filtracyjna położona na warstwie uszczelnienia, składająca się z 50 cm warstwy materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji k>1x10-4 m/s. Kolejne elementy tego drenażu to poziome warstwy izolacyjne wynikające z technologii eksploatacji wysypiska o gr. ok. 15 cm zbudowane z gruntu mineralnego, układane na wierzchu kolejnych warstw odpadów o miąższości ok. 2,0 m. W celu ujęcia powstającego gazu składowiskowego i ukierunkowania jego wypływu ze złoża gromadzonych odpadów projektuje się jako element łączący poziome warstwy drenażu gazowego, pionowe studnie odgazowujące z rur stalowych (823,3/11 mm i wysokości 1,20 m. Studnie wypełnić tłuczniem kamiennym. W miarę napełniania kwatery, studnie będą podnoszone.

W północnej części składowiska przy kwaterze nr 2 zlokalizowano wstępnie pochodnię do ewentualnego doprowadzenia i spalania wydobywającego się z mineralizowanych odpadów biogazu.

Przewiduje się zlokalizowanie przy wjeździe na teren składowiska elektrycznej wagi samochodowej w wersji najazdowej np. waga firmy Schenck typu DFT-A2 o nośności 60 Mg. Łączna długość pomostu wagi wynosi 18 m, szerokość 3 m. Powierzchnia zabudowy – 54 m2.

W ciągu drogi wewnętrznej na wyjeździe ze składowiska usytuowano brodzik (śluza) dezynfekcyjny o długości 12,6 m, szer. 3,6 m i głębokości 0,3m. Powierzchnia zabudowy 45,36 m2.

W związku z rozbudową składowiska zmianie ulegnie układ dróg wewnętrznych w południowej części składowiska. W ramach rozbudowy składowiska przewiduje się budowę następujących dróg i placów wewnętrznych.

- Droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej

- Droga eksploatacyjna do kwater składowania o nawierzchni z płyt żelbetowych oraz nawierzchni gruntowej dla kompaktora.

Powierzchnia dróg o nawierzchni asfaltowej – 862,2 m2. Wjazd na kwatery składowiska odbywał się będzie dla sprzętu składowiskowego (kompaktor, spycharka) po nieutwardzonej powierzchni szerokości 3,0 zajmującej powierzchnię 647,1 m2, natomiast śmieciarki poruszać się będą po drodze utwardzonej płytami drogowymi w układzie płatowym szerokości 3,0 m zajmujących powierzchnię:

- drogi 647,1 m2

- place manewrowe i rozładunkowe 450 m2

Dla odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych składowiska zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej. Kolektor główny z rur PVC odprowadzał będzie wody opadowe do zbiornika odcieku. Do rurociągu głównego poprzez studnie rewizyjne podłączone zostaną wpusty ściekowe typu ulicznego oraz śluza dezynfekcyjna.

W ramach modernizacji i rozbudowy składowiska przewiduje się wysadzenie wewnątrz wygrodzonego terenu składowiska od strony wschodniej pasa zieleni o szer. 10,0 m. Łącznie pas zieleni zajmować będą 2 893 m2 powierzchni.

W pierwszym etapie rozbudowy składowiska przewiduje się budowę kwatery nr 1 Projektowana kwatera nr 1 składowiska posiada następujące parametry:

- Powierzchnia w dnie – 7 610 m2

- Powierzchnia górą – 13 325 m2

- Rzędne dna – 178,00 – 178,50 m npm.

- Rzędne korony obwałowań – 181,50-186,70 m npm.

- Spadki dna kwatery 2% w kierunku południowym,

- Nachylenie skarp wewnętrznych od 1:2,5 – 1:3.

natomiast projektowana kwatera nr 2 składowiska posiada następujące parametry:

- Powierzchnia w dnie – 8 570 m2

- Powierzchnia górą – 16 690 m2

- Rzędne dna – 178,42 – 178,74 m npm.

- Rzędne korony obwałowań – 182,50 – 187,00 m npm.

- Spadki dna kwatery 2 % w kierunku wschodnim

- Nachylenie skarp wewnętrznych 1:2,5 – 1:3.

Tablica  27 . Charakterystyka składowiska odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni

| Składowisko | Gmina | Data rozpo- częcia działal- ności | Data zakoń- czenia działal-ności | Powierzchnia ha | Możliwa ilość składowanych odpadów w Mg | Ilość dopuszczona do składowania | Składowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planowana | Wykorzystana | Planowana | Wykorzystana | Mg/rok | Mg/rok |
| Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Uniszki Cegielnia | Wieczfnia Kościelna | 1968 | 2020 | 8,34 ha | 5 ha | 400 000 | 310 000 | 20 000 | 12 000 |

## 4.2. Komunalne osady ściekowe

W procesie oczyszczania ścieków powstają trzy rodzaje odpadów, które muszą być odprowadzone z oczyszczalni. Każda oczyszczalnia produkuje różne ilości odpadów, poniżej podano wielkości orientacyjne (dane na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami):

19 08 01 – 	skratki – np. 0,08 m3 /1000 m3 ścieków,

19 08 02 – 	zawartość piaskowników – np. 0,015 m3 /1000 m3 ścieków,

19 08 05 – 	ustabilizowane komunalne osady ściekowe – np. 30,0 m3 /1000 m3 ścieków.

Na terenie Mławy zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia ścieków. Wytwarza ona ok. 8 000 Mg osadów ściekowych rocznie. Ok. 4 000 Mg osadu wykorzystywanych jest rolniczo, zaś 4 000 Mg wywożonych jest do kompostowni w Działdowie.

Tabela  28. Podstawowe informacje o oczyszczalni ścieków w Mławie

| L.p. | Zarządzający | Rodzaj oczyszczalni | Roczna ilość ścieków tys. m3/rok | Odbiornik ścieków | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN w Mławie | biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów | 1.751,70 | Seracz Mławka Wkra | przekroczenie: azot amonowy |

Tabela 29. Zestawienie ilości wytworzonych osadów ściekowych w powiecie mławskim w 2002 r.

| Lp. | Miejscowość | Ilość komunalnego osadu ściekowego [Mg/rok] | Sposób postępowania z osadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN w Mławie | 8000 | Wykorzystanie rolnicze 4000 Mg/rok, wywóz do kompostowni w Działdowie 4000 Mg/rok |

## 4.3. Odpady opakowaniowe

W 2004 r. masę odpadów opakowaniowych powstałych w Mławie oszacowano na ok. 2214 Mg (przyjmując za KPGO odpowiednie współczynniki wytwarzania przypadające na jednego mieszkańca, brak danych z wcześniejszych lat).

Masy poszczególnych strumieni tych odpadów wynoszą odpowiednio:

- opakowania z papieru i tektury		  915 Mg

- opakowania wielomateriałowe		  102 Mg

- opakowania z tworzyw sztucznych	  347 Mg

- opakowania ze szkła			  718 Mg

- opakowania z blachy stalowej		    99 Mg

- opakowania z aluminium	                 33 Mg

Odzysk odpadów opakowaniowych w Mławie prowadzony jest jako recykling materiałowy. W roku 2004 z terenu miasta Mława odzyskanych zostało (dane z 
USKOM) ok. 310 Mg odpadów posegregowanych. Jeżeli założymy, że są to głównie odpady opakowaniowe, to poziom odzysku odpadów opakowaniowych pozyskanych z terenu miasta Mława wynosiłby ok. 14 %.

## 4.4. Sektor gospodarczy

### 4.4.1 Odpady przemysłowe

W 2003 roku  do wojewódzkiej bazy danych SIGOP, prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, informacje o ilości powstających odpadów wytworzonych w 2002 r. nadesłało 29 podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie wytwarzania odpadów.

W 2002 roku wytworzono w tych jednostkach  ok. 12 608 Mg odpadów przemysłowych, a 364 Mg stanowił zapas z lat poprzednich. Łącznie do zagospodarowania pozostawało więc ok. 12 972 Mg odpadów przemysłowych [100%]. Z tej ilości odpadów  odzyskowi poddano 92,5 % odpadów; do unieszkodliwienia poza składowaniem przekazano 2 %, unieszkodliwieniu poprzez składowanie poddano 2,2 % odpadów, a 3,3 % pozostało zmagazynowane u wytwórców.

Z ogółu wytworzonych w 2002 r. odpadów przemysłowych odpady niebezpieczne stanowiły 1,8% [227,4 Mg].

W 2002 r. wytworzono 227,4 Mg odpadów niebezpiecznych a 11,2 Mg stanowił zapas z lat poprzednich. Łącznie do zagospodarowania w 2002 r.  pozostawało więc w zakładach powiatu mławskiego 238,6 Mg odpadów niebezpiecznych [100%].

Z tej ilości odpadów niebezpiecznych  - odzyskowi poddano 12 %, unieszkodliwiono poza składowaniem 83%, a 5% pozostało tymczasowo u wytwórców. W 2002 r. wg informacji złożonych do WIOŚ żadne z odpadów niebezpiecznych nie trafiły na mławskie składowiska.

Z 281,69 Mg wszystkich odpadów przemysłowych, które w 2002 r. unieszkodliwiono poprzez składowanie, wg informacji podmiotów korzystających ze środowiska, zdeponowano :

- 277,79 Mg na składowisku w Uniszkach Cegielni,

- 3,4 Mg na składowisku w Konotopie,

- 0,5 Mg na składowisku w Miączynie Dużym.

Z odpadów przemysłowych w 2002 r. zdeponowanych na składowiskach:

- na składowisku w Uniszkach Cegielni, wg kodów złożono:

- 02 02 99 -  0,800 Mg (innych niewymienionych odp. z przetwórstwa pochodzenia zwierzęcego)

- 02 05 99 - 63,440 Mg (innych niewymienionych odpadów z przemysłu mleczarskiego)

- 10 01 01 -  3,700 Mg (żużlu )

- 16 01 03 -  0,280 Mg (zużytych opon)

- 17 01 01 -  8,600 Mg (odpadów betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów)

- 19 08 01 - 99,400 Mg (skratek)

- 19 08 02 - 30,500 Mg (zawartości piaskowników)

- 20 03 02 - 67,830 Mg (odpadów z targowisk)

- 20 03 03 -  3,240 Mg (odpadów z czyszczenia i placów).

- na składowisku w Konotopie:

- 19 08 01 - 2,100 Mg (skratek)

- 19 08 02 - 1,300 Mg (zawartości piaskowników)

- na składowisku w Miączynie Dużym:

- 19 08 01 - 0,500 Mg (skratek).

Podmiotami, które deponowały w 2002 r. odpady przemysłowe na składowiskach były:

- w  Uniszkach Cegielni:

- Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN Sp. z o.o. w Mławie (138,500Mg),

- Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Mławie (67,480 Mg)

- Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPÓJNIA w Mławie (67,830 Mg)

- Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie (3,980 Mg).

- w Konotopie:

-     Gmina Strzegowo (3,400 Mg)

- w Miączynie Dużym:

-     Gmina Szreńsk (0,500 Mg).

Tabela 30. Odpady wytworzone przez przedsiębiorstwa i sposób ich zagospodarowania w2002 r.

| Rodzaj odpadów | wytworzone | magazynowane | odzyskane | unieszkodliwione | składowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/rok i % |
| Odpady wytworzone przez przedsiębiorstwa i sposób ich zagospodarowania | 12 761,86 | 447,43 | 3,51 | 12 019,98 | 94,19 | 459,1 | 3,6 | 210,62 | 1,65 |
| Odpady inne niż niebezpieczne | 12 534,5 | 435,15 | 3,47 | 11 991,7 | 95,67 | 261,1 | 2,08 | 210,62 | 1,65 |
| Odpady niebezpieczne | 227,36 | 12,28 | 5,40 | 28,28 | 12,44 | 198,0 | 87,09 | 0 | 0 |

Źródło: WIOŚ w Warszawie

Tabela 31. Odpady wytworzone wg rodzajów i kodów w 2002 r.

| Grupa odpadów | Ilości wytworzonych odpadów [Mg] | Magazynowane [Mg] | Odzysk [Mg] | Unieszkodliwione [Mg] | Składowane [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM | 12 534,506 | 435,156 | 11 991,733 | 261,103 | 210,620 |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Grupa 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności | 8 922,140 | 3,500 | 8 794,300 | 63,100 | 64,240 |
| Grupa 03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru, tektury. | 30,200 | 0 | 30,200 |  |  |
| Grupa 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 3,060 | 0 | 3,060 |  |  |
| Grupa 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych) kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 198,000 | 8,400 |  | 198,000 |  |
| Grupa 10 Odpady nieorganiczne z procesów termicznych | 1 099,290 | 134,000 | 1 039,590 |  | 3,700 |
| Grupa 12 Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych | 88,222 | 0,999 | 91,567 |  |  |
| Grupa 13 Oleje odpadowe ( z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 10,424 | 0,459 | 9,965 |  |  |
| Grupa 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach | 910,435 | 6,060 | 909,035 |  |  |
| Grupa 16 Odpady nieujęte w innych grupach | 191,693 | 35,348 | 171,967 |  | 0,280 |
| Grupa 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 197,549 | 4,200 | 197,549 |  | 8,600 |
| Grupa 18 Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,003 | 0 |  | 0,003 |  |
| Grupa 19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych | 883,490 | 242,190 | 730,000 |  | 133,800 |

Tablica   32. Odpady z przedsiębiorstw

| L.p. | Nazwa i adres przedsiębiorstwa | gmina | kod | nazwa odpadu innego niż niebezpieczny | kg/rok | sposób zagospodarowania | kod | nazwa odpadu niebezpiecznego | kg/rok | sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PHUP Autoservis sp. z o.o. ul. Płocka 91 Mława | Mława | 200331 | odpady komunalne | 12,88 Mg | USKOM Mława | 140603 | inne rozpuszczalniki i mieszaniny | 100 l | UPEX Łódź |
|  |  |  | 150102 | opakowania z tworzyw sztucz. | 0,055 Mg | TRAF s.c. Nidzica | 150202 | filtry powietrza komory lakierniczej | 0,030 Mg | TRAF s.c. Nidzica |
|  |  |  | 130101 | papier i tektura | 2,795 Mg | TRAF s.c. Nidzica | 160107 | zużyte filtry olejowe | 0,240 Mg | TRAF s.c. Nidzica |
|  |  |  | 160120 | szyby samochodowe | 0,270 Mg | TRAF s.c. Nidzica | 1301 | olej przepracowany | 0,360 Mg | TRAF s.c. Nidzica |
|  |  |  | 160119 |  | 0,260 Mg | TRAF s.c. Nidzica | 160601 | akumulatory | 0,400 Mg | FIAT Poland Premar Olsztyn |
|  |  |  | 160103 |  | 0,14 Mg | TRAF s.c. Nidzica |  |  |  |  |
| 2. | PHU GRAMAX sp. z o.o. ul. Dzierzgowska 140 Mława | Mława | 200331 | odpady komunalne | 2,54 Mg | USKOM Mława | 160213 | lampy zużyte do celów oświetleniowych | 0,055 Mg | ABBA EKOMED Toruń |
|  |  |  | 130101 | papier, tektura | 1,25 Mg | TRAF s.c. Nidzica |  |  |  |  |
|  |  |  | 150102 | folia odpadowa | 0,725 Mg | TRAF s.c. Nidzica |  |  |  |  |
| 3. | Przedsiębiorstwo Uboju Drobiu „Ilczak” sp. zo.o. ul. Instalatorów 2 06-500 Mława | Mława | 020203 | surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 3748,87 Mg/rok | przekaz do wykorzystania | 130205 | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające śr. chlorowcoorganicz. | 680 | przekaz do wykorzystania |
|  |  |  | 150106 | zmieszane odpady opakowaniowe | 5,11 Mg/rok | przekaz do wykorzystania | 160203 | zużyte wyładowawcze źródła światła | 150 | przekaz do utylizacji |
|  |  |  | 200301 | niesegregowane odpady komunalne | 35,75 Mg/rok |  |  |  |  |  |
| 4. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A. ul. Skonieckiego 8 Mława | Mława | 200301 | niesegregowane odpady komunalne | 26480 | składowanie | 130208 | oleje silnikowe, przekładniowe, smarowne | 894 | TRAF s.c. Nidzica |
|  |  |  |  |  |  |  | 160601 | baterie i akumulatory ołowiowe | 600 | Skup surowców wtórnych Działdowo |
| 5. | Zakład Mięsny ul. Warszawska 58 06-500 Mława | Mława | 020203 | kości i tłuszcze z odtłuszczania | 75500 | kości odbierane przez Zakład Rol.Przemysłowy „Farmutil” w Śmiłowie | 160213 | świetlówki | odbiór za 2 lata (5-letni okres eksploatacji) | odbiór firma „Maya” sp. z o.o. W-wa |
| 6. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Transmik” ul. T. Załęskiego 6 06-500 Mława | Mława | 161001 | niesegregowane odpady komunalne | 1300 | USKOM | 1301 | odpady olejowe | 200 | COVA Sp. Olsztyn |
|  |  |  | 160103 | zużyte opony | 10 szt. | PHU |  |  |  |  |
|  |  |  | 150103 | palety drewniane - zwrotne | 100 szt. | zwrot |  |  |  |  |
| 7. | Przedsiębiorstwo Prod.-Handlowo-Usługowe „Budmat” s.c. ul. Polna 44, Mława | Mława | 100102 | popioły lotne z węgla | 57500 | produkcja materiałów budowlanych |  |  |  |  |
| 8. | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” sp. z o.o. ul. Płocka 106 Mława | Mława | 201001 | niesegregowane odpady komunalne | 13000 | wysypisko Żulinek |  |  |  |  |
|  |  |  | 190301 | mechaniczne oczyszczanie ścieków (krata) | 99400 | wysypisko Żulinek |  |  |  |  |
|  |  |  | 170101 | odpady betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów | 8600 | wysypisko Żulinek |  |  |  |  |
|  |  |  | 190901 | odpady stałe z wstępnej filtracji | 20000 | tymczasowo magazynowane |  |  |  |  |
|  |  |  | 190802 | zawartość piaskownika | 78500 | 30500 – wysypisko 48000 – unieszkodliwienie we własnym zakresie |  |  |  |  |
| 9. | Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” ul. Borowskiego 2 Warszawa Zakład nr 14 w Mławie ul. Sadowa 14 | Mława | 090107 | błony i papier zawierający związki srebra | 73,0 Mg | enzymatycznie | 090101 | wywoływacz – wodne roztwory | 1200 |  |
|  |  |  | 090108 | błony i papier nie zawierające srebra | 3,0 Mg | zmywanie enzymt. | 090102 | wywoływacze do płyt offsetowych – wodne roztwory |  |  |
|  |  |  | 090110 | aparaty foto – jednorazowe bez baterii | 0,25 Mg | zwrot do producenta | 090103 | roztwory innych wywoływaczy |  |  |
|  |  |  | 150101 | opakowania z papieru i tektury | 50,0 Mg | ZOC Świecie (zielone miasto) | 090104 | roztwory utrwalaczy |  |  |
|  |  |  | 150102 | opakowania z tworzyw sztucznych | 150,0 Mg | przekaz do recyklingu | 090105 | roztwory odbielaczy |  |  |
|  |  |  | 150104 | opakowania z metalu | 10,0 Mg | odzysk metalu | 090106 | osady zawierające srebro |  |  |
|  |  |  | 160604 | baterie alkaliczne | 50,0 Mg | przekaz do utylizacji | 090111 | aparaty foto- jednorazowe z bateriami | 0,25 | zwrot do producenta |
|  |  |  | 160605 | baterie litowe | 50,0 Mg | przekaz do utylizacji | 090113 | odpady ciekłe z zakładowej reg. srebra |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 090180 | odczynniki foto – przeterminowane | 0,25 | utylizacja |
|  |  |  |  |  |  |  | 150110 | opakow. po chemii – kaucjonowane | 0,60 | przekaz do utylizacji |
|  |  |  |  |  |  |  | 160602 | baterie Ni-Cd | 0,50 | przekaz do utylizacji |
|  |  |  |  |  |  |  | 161001 | chemia zużyta jako 1 roztwór | 0,25 | odzysk srebra |
|  |  |  |  |  |  |  | 200121 | materiały zawierające rtęć | 0,25 | przekaz do neutralizacji |
| 10. | Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Pogotowie Energetyczne ul. Warszawska 127, Mława | Mława | 160214 | zużyte urządzenia | 65 | przekazanie odbiorcy | 160213 | zużyte urządzenia | 1550 | unieszkodliwianie |
|  |  |  | 170201 | drewno | 120 | przekazanie odbiorcy | 170503 | gleba, ziemia | 0 |  |
|  |  |  | 170402 | aluminium | 150 | przekazanie odbiorcy | 150110 | opakowania | 0 |  |
|  |  |  | 170405 | żelazo i stal | 5450 | przekazanie odbiorcy | 150202 | sorbenty, tkaniny | 0 |  |
|  |  |  | 170407 | mieszaniny metali | 100 | przekazanie odbiorcy | 160215 | niebezpieczne elementy | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160602 | baterie i akumulatory | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 170204 | odpady drewna | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 170410 | kable | 0 |  |
| 11. | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Powstańców Stycz. 3 Mława | Mława | 100101 | żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | 453 | gospodarcze wykorzystanie w celu kształtowania nawierzchni placów i dróg, odbiorcy odpadów osoby indywidualne i jednostki samorządu terytorialnego |  |  |  |  |
| 12. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Skonieckiego 10 Mława | Mława | 160103 | zużyte opony | sprzedaż | 13380 | 160213 | elementy zawierające rtęć | 50 | sprzedaż |
|  |  |  | 160117 | metale żelazne | sprzedaż | 11650 | 160107 | filtry olejowe | 620 | sprzedaż |
|  |  |  | 170405 | żelazo i stal | sprzedaż | 5200 | 130205 | miner. oleje siln.przekł.smar. | 4580 | sprzedaż |
|  |  |  | 170402 | aluminium | sprzedaż | 30 | 160601 | baterie i akumulatory ołowiowe | 3190 | sprzedaż |
|  |  |  | 160106 | pojazdy wycofane z eksploatacji | sprzedaż | 14770 |  |  |  |  |
|  |  |  | 170407 | mieszaniny metali | sprzedaż | 1040 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200301 | niesegregowane odpady komunalne | składowanie | 83520 |  |  |  |  |
| 13. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Dobrskiej 1 Mława | Mława | 180103 | odpady komunalne | 550 000 | USKOM (wysypisko miejskie) | 180103 | odpady medyczne i sanitarne | 10000 | unieszkodliwiane termicznie we własnej spalarni |
|  |  |  |  |  |  |  | 180106 | odczynniki chemiczne | 40 | oddane do utylizacji AWAT W-wa |
|  |  |  |  |  |  |  | 190402 | popioły ze spalarni | 650 | odbierane EKOPAK Piaseczno |
|  |  |  |  |  |  |  | 160601 | złom akumulatorowy | 180 | Skup Surowców Wtórnych Działdowo |
|  |  |  |  |  |  |  | 090107 | wywoływacze, utrwalacze rtg | 1000 l | ARGO-FILM W-wa |
|  |  |  |  |  |  |  | 160821 | lampy fluorescencyjne | 4000 szt. | MAYA Międzyrzec Podlaski |

Tablica 33. Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających decyzje na wytwarzanie odpadów, uzyskane na podstawie ustawy o odpadach z 1997 r.

| L.p. | Nazwa odpadu | Kod | Nazwa podmiotu gospodarczego | Rok wydania decyzji | Ilość wytworzonych odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pojazdy wycofane z użytku | 160104 | S.C. Auto Złom Ekologiczny K.L. Medyńscy ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 200 szt/rok |
|  |  |  | Auto-Złom Kardan, T. Medyńska, ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 50 szt/rok |
| 2. | odpadowe oleje smarowe (w tym silnikowe i przekładniowe) | 1302 | S.C. Auto Złom Ekologiczny K.L. Medyńscy ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 1000 l/rok |
|  |  |  | Auto-Złom Kardan, T. Medyńska, ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 600 l/rok |
|  |  |  | Zakład Przetwórczy Rolno-Spożywczy Ubojnia Drobiu M. Kujawski, A. Merchel Uniszki Cegielnia, 06-500 Mława | 1999 | 1,8 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI ul. Skonieckiego 8, 06-500 Mława | 1999 | 2,234 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magneto” K. Medyński, ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 1000 l/r |
|  |  |  | Zakład Mleczarski Mława Sp. z o.o. ul. Graniczna 8, 06-500 Mława | 2000 | 1 Mg/rok |
|  |  |  | Produkcja Obuwia Eksbut B. Mąka, ul. Kościuszki 40, 06-500 Mława | 1999 | 1,5 Mg/rok |
|  |  |  | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków WOD-KAN Sp. z o.o. ul. Płocka 106, 06-500 Mława | 1999 | 1,0 Mg/rok |
|  |  |  | Hurtownia Paliw ARTIM Sp. Akcyjna Stacja Paliw ul. Polna 48, 06-500 Mława | 2000 | 25 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. ul. Skonieckiego 8, 06-500 Mława | 2000 | 6 Mg/rok |
|  |  |  | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Grzebskiego 10 | 2000 | 0,18 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. ul. Skonieckiego 8, 06-500 Mława | 1999 | 0,18 Mg/rok |
| 3. | odpadowe oleje hydrauliczne i płyny hamulcowe | 1301 | S.C. Auto Złom Ekologiczny K.L. Medyńscy ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 100 l/rok |
|  |  |  | Auto-Złom Kardan, T. Medyńska, ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 50 l/rok |
|  |  |  | Hurtownia Paliw ARTIM Sp. Akcyjna Stacja Paliw ul. Polna 48, 06-500 Mława | 2000 | 2 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. ul. Skonieckiego 8, 06-500 Mława | 2000 | 0,09 Mg/rok |
|  |  |  | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Grzebskiego 10 | 2000 | 0,23 Mg/rok |
| 4. | odpadowe oleje nie wymienione | 1306 | S.C. Auto Złom Ekologiczny K.L. Medyńscy ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 0,10 Mg/rok |
|  |  |  | Auto-Złom Kardan, T. Medyńska, ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 0,05 g/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GRAMAX ul. Dzierzgowska 140, 06-500 Mława | 2000 | 1,5 Mg/rok |
|  |  |  | Hurtownia Paliw ARTIM Sp. Akcyjna Stacja Paliw ul. Polna 48, 06-500 Mława | 2000 | 35 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. ul. Skonieckiego 8, 06-500 Mława | 2000 | 0,15 Mg/rok |
| 5. | Odpady z odwodnienia olejów w separatorach | 1305 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GRAMAX ul. Dzierzgowska 140, 06-500 Mława | 2000 | 1,5 Mg/rok |
|  |  |  | Hurtownia Paliw ARTIM Sp. Akcyjna Stacja Paliw ul. Polna 48, 06-500 Mława | 2000 | 35 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. ul. Skonieckiego 8, 06-500 Mława | 2000 | 0,15 Mg/rok |
| 6. | baterie i akumulatory | 1606 | S.C. Auto Złom Ekologiczny K.L. Medyńscy ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 2,0 Mg/rok |
|  |  |  | Auto-Złom Kardan, T. Medyńska, ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 2,0 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI ul. Skonieckiego 8, 06-500 Mława | 1999 | 1,5 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magneto” K. Medyński, ul. Płocka 124, 06-500 Mława | 1999 | 2,5 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. ul. Wojska Polskiego 2, 06-500 Mława | 1999 | 0,9 Mg/rok |
|  |  |  | Produkcja Obuwia Eksbut B. Maka, ul. Kościuszki 40, 06-500 Mława | 1999 | 0,1 Mg/rok |
|  |  |  | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków WOD-KAN Sp. z o.o. ul. Płocka 106, 06-500 Mława | 1999 | 0,1 Mg/rok |
|  |  |  | Zakład Mleczarski Mława Sp. z o.o. ul. Graniczna 8, 06-500 Mława | 2000 | 0,5 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. ul. Skonieckiego 8, 06-500 Mława | 2000 | 32 Mg/rok |
|  |  |  | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Grzebskiego 10 | 2000 | 0,575 Mg/rok |
| 7. | odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej i jej produktach, z cystern przewożących ropę | 1607 | Hurtownia Paliw ARTIM Sp. Akcyjna Stacja Paliw ul. Polna 48, 06-500 Mława | 2000 | 50 Mg/rok |
| 8. | lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć | 1608 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI ul. Skonieckiego 8, 06-500 Mława | 1999 | 0,005 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. ul. Wojska Polskiego 2, 06-500 Mława | 1999 | 0,005 Mg/rok |
|  |  |  | Produkcja Obuwia Eksbut B. Maka, ul. Kościuszki 40, 06-500 Mława | 1999 | 0,03 Mg/rok |
|  |  |  | Zakład Mleczarski Mława Sp. z o.o. ul. Graniczna 8, 06-500 Mława | 2000 | 0,1 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GRAMAX ul. Dzierzgowska 140, 06-500 Mława | 2000 | 80 szt/rok |
|  |  |  | Hurtownia Paliw ARTIM Sp. Akcyjna Stacja Paliw ul. Polna 48, 06-500 Mława | 2000 | 0,06 Mg/rok |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. ul. Skonieckiego 8, 06-500 Mława | 2000 | 0,02 Mg/rok |
|  |  |  | Jeromino Martins Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 18 market BIEDRONKA ul. Długa 2, 06-500 Mława | 2000 | 0,005 Mg/rok |
|  |  |  | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Grzebskiego 10 | 2000 | 0,025 Mg/rok |
| 9. | żużel, mieszanki popiołowo-żużlowe | 1001 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Powstańców 3, 06-500 Mława | 1999 | 2550 Mg/rok |
| 10. | inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji | 180103 | Poliklinika w Ciechanowie Zespół Opieki Zdrowotnej Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSW i Ambulatorium w Mławie, ul. Sienkiewicza 1, 06-500 Mława | 1999 | 0,012 Mg/rok |
|  |  |  | Lekarz Stomatolog J. Panin, ul. Zabrody 12 w Mławie, Gabinet Stomatologiczny ul. Żwirki 12, 06-500 Mława | 1999 | 0,006 Mg/rok |
|  |  |  | Przychodnia Rodzinna „PANACEUM” ul. Wójtostwo 2, Gabinet Stomatologiczny i Pogotowie Ratunkowe 06-500 Mława | 2000 | 0,1 Mg/rok |
|  |  |  | Spółdzielnia Inwalidów „Współpraca” Przychodnia Lekarska ul. Żwirki 18, 06-500 Mława | 2000 | 0,012 Mg/rok |
|  |  |  | Gabinet Lekarski M. Rząca Interna i Pulmonologia, ul. Warszawska 46E 06-500 Mława | 2000 | 0,06 Mg/rok |
|  |  |  | Gabinet Lekarski P. Rząca Chirurgia Ogólna, ul. Warszawska 46E, 06-500 Mława | 2000 | 0,06 Mg/rok |

Wykaz zezwoleń na działalność na zbieranie w punkcie sprzedaży detalicznej odpadów niebezpiecznych art. 28 ust.1 ustawy o odpadach

1. Firma Handlowa „LANGORD” Langowski Ryszard ul. Piłsudskiego 14 c, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 26.02.2002 r.; znak: RLOŚ. 7624-2/2002

zezwolenie na zbieranie w punkcie sprzedaży odpadów niebezpiecznych; tj.

- zużyte i niesprawne akumulatory – kod 160601

2. AUTO-CZĘŚCI  P.Goryszewski, T. Grabowski, ul. Żwirki 26, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 19.04.2002 r.; znak: RLOŚ. 7624-9/2002

zezwolenie na zbieranie w punkcie sprzedaży detalicznej

- zużyte baterie i akumulatory ołowiowe – kod 16 06 01

3. PKN ORLEN Regionalne Biuro Handlu Detalicznego w Warszawie, ul. Łopuszańska 28

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 27.06.2002 r.; znak RLOŚ. 7624-10/2002

zezwolenie na zbieranie w punkcie sprzedaży detalicznej

- zużyte i niesprawne akumulatory ołowiowe – kod 16 06 01

4. Firma Usługowo Handlowa „BIELSKI” J. Bielski, ul. Warszawska 127, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 15.01.2004 r.; znak: RŚ. 7624-1/2004-03-27 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w punkcie sprzedaży detalicznej.

- zużyte akumulatory ołowiowe (kwasowe) 16 06 01

Wykaz informacji o  wytwarzanych odpadach art. 17 ust. 1 pkt. 2 u.o.o.

- Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN w Mławie

ul. Płocka 106, 06-500 Mława (informacja o wytwarzanych odpadach z dnia 18.12.2003 r.; znak: RŚ. 7624-43/2003

  - zawartość piaskowników 19 08 02; w ilości: 120 Mg/rok

  - skratki 19 08 01 w ilości: 126 Mg/rok

  - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01; w ilości 10 Mg/rok

  - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów) 10 01 01; w ilości 14 Mg/rok

  - odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 19 09 01; w ilości 20 Mg/rok

  - ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 w ilości 8000 Mg/rok

  - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01; w ilości 18 Mg/rok.

2.   Stacja Paliw OLMEX Łomia 06-500 Mława (informacja o wytwarzanych odpadach) z dnia 01.06.2003 r. znak: RŚ. 7624-23/2003

  - sorbenty, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne; kod 15 02 02: w ilości – 0,05 Mg/rok

  - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 07 09 do 16 02 12 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; kod 16 02 13: w ilości – 0,004 Mg/rok.

Wykaz pozwoleń art. 17 ust. 2 u.o.o.

- EUROBUD R. Piłkowski, ul. Instalatorów 1, 06-500 Mława

Pozwolenie Starosty Mławskiego z dnia 11.02.2002 r.; znak: RLOŚ. 7624-28/01/02

  - płyny hamulcowe – kod 13 01 08 – w ilości – 0,5 Mg/rok

  - przepracowane oleje i  smary oraz resztki paliwa – kod 13 02 – w ilości – 20 Mg/rok

  - baterie i akumulatory ołowiowe – kod 16 06 01 – w ilości – 600 szt./rok

  - zużyty sorbent – kod 05 04 01 – w ilości – 0,5 Mg/rok

  - złom metalowy – kod 17 04 07 – w ilości – 200 Mg/rok

  - złom metali kolorowych ze zdemontowanych kabli elektrycznych – kod 17 04 08 – w          ilości – 0,3 Mg/rok

  - szkło i szyby samochodowe – kod 16 08 02 – w ilości – 0,4 Mg/rok

  - zużyte opony i części gumowe – kod 16 08 03 – w ilości – 50 szt./rok

  - odpadowe tworzywa sztuczne – kod 16 08 04 – w ilości – 0,2 Mg/rok

  - odpadowe tkaniny i tapicerka – kod 16 01 99 – w ilości – 0,2 Mg/rok

  - zużyte filtry paliwa, olejowe i powietrzne – kod 15 02 02 – w ilości – 0,3 Mg/rok

  - zdemontowane oświetlenie – kod 16 08 05 – w ilości – 0,1 Mg/rok

  - gruz betonowy i ceglany – kody 17 01 01 i 17 01 02 – w ilości – 1 Mg/rok

  - niesegregowane odpady komunalne – kod 20 03 01 – w ilości – 1 Mg/rok

- Hurtownia Paliw „ARTIM” S.A. ul. Napoleońska 100, 06-500 Mława Stacja Paliw w Pepłowie

Pozwolenie Starosty Mławskiego z dnia 19.03.2002 r.; znak: RLOŚ 7624-8/2002

  - odpady z odwadniania olejów w separatorze – kod 13 05 01 (02) – w ilości – 17 Mg/rok

  - osady z czyszczenia zbiorników magazynowych paliw płynnych – kod 16 07 08 w ilości – 0,8 Mg/rok

  - przepracowane oleje – kod 13 02 04 – w ilości – 0,05 Mg/rok

  - zużyte wyładowawcze źródła światła – kod 16 02 13 – w ilości – 0,015 Mg/rok

  - zaolejony sorbent, materiały filtracyjne, tkaniny (szmaty do wycierania) – kod 15 02 02 – w ilości – 0,3 Mg/rok

- TRANS-SERWIS T. Bukowska, ul. Kolejowa 6

Pozwolenie Starosty Mławskiego z dnia 23.12.2002 r.; znak: RLOŚ. 7624-42/2002

  - odpadowe oleje silnikowe przekładniowe i smarowe – kod 13 02 – w ilości – 20 Mg/rok

  - baterie i akumulatory ołowiowe – kod 16 06 01 – w ilości – 15 Mg/rok

  - sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne – kod 15 02 02 – w ilości – 1,5 Mg/rok

  - odpadowe oleje hydrauliczne kod 13 01 i odpady paliw ciekłych kod 13 07 – w ilości – 3 Mg/rok

  - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy – kod 16 02 13 – w ilości 0,02 Mg/rok

  - zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy – kod 16 01 04 – w ilości 300 Mg/rok

- Przedsiębiorstwo Uboju i Przetwórstwa Drobiu „ILCZAK” Sp. z o.o., ul. Instalatorów 2, 06-500 Mława

Pozwolenie Starosty Mławskiego z dnia 03.03.2003 r.; znak: RLOŚ. 7624-8/2003

  - odpadowe oleje silnikowe przekładniowe i smarowe – kod 13 02 05, 06, 07, 08 – w ilości – 5 Mg/rok

  - sorbenty i materiały filtracyjne tkaniny do wycierania i ubrania ochronne – kod 15 02 02, 03 – w ilości – 1,0 Mg/rok

  - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy – kod 16 02 13 – w ilości 0,02 Mg/rok

  - odpady z mycia i przygotowania surowców – kod 02 02 01, odpadowa tkanka zwierzęca kod 02 02 02, surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa kod 02 02 03, odpady z zakładowej podoczyszczalni ścieków kod 02 02 04 – w ilości 6000 Mg/rok

  - zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06 – w ilości 10 Mg/rok

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne AUTOSERVIS Sp. z o.o. ul. Płocka 91, 06-500 Mława

Pozwolenie Starosty Mławskiego z dnia 01.07.2003 r. znak: RŚ. 7624-22/2003

  - filtry olejowe; kod 16 01 07 w ilości: 0,25 Mg/rok

  - odpadowe oleje silnikowe i przekładniowe; podgrupa 13 02 w ilości: 1,5 Mg/rok

  - tkaniny do wycierania, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi kod 15 02 02w ilości: 0,5 Mg/rok

  - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 07 09 do 16 02 12 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; kod 16 02 13 w ilości: 0,05 Mg/rok

  - baterie i akumulatory ołowiowe; kod 16 06 01 w ilości: 0,6 Mg/rok

  - inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników; kod 14 06 03 w ilości: 9,0 Mg/rok

  - zużyte opony; kod 16 01 07 w ilości 0,5 Mg/rok

  - odpady komunalne niesegregowane; kod 20 03 01 w ilości 9,00 Mg/rok

  - papier i tektura; kod 15 01 01 w ilości: 3,5 Mg/rok

  - szyby samochodowe; kod 16 01 20 w ilości: o,15 Mg/rok

  - folia odpadowa; kod 15 01 02 w ilości: 0,5 Mg/rok

  - tworzywo sztuczne; kod 16 01 19 w ilości: 0,15 Mg/rok

- LG Electronics Mława Sp. z o.o. ul. Instalatorów 3, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 02.09.2003 r. znak: RŚ. 7624-28/2003

pozwolenie na wytwarzanie odpadów

  - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone; kod 15 01 10: w ilości – 0,6 Mg/rok

  - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 07 09 do 16 02 12 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć kod 16 02 13: w ilości – 2 Mg/rok

  - inne oleje hydrauliczne; kod 13 01 13: w ilości – 0,5 Mg/rok

  - filtry olejowe; kod 16 01 07: w ilości – 0,1 Mg/rok

  - baterie i akumulatory ołowiowe; kod 16 06 01: w ilości – 0,5 Mg/rok

  - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne; kod 15 02 02: w ilości – 2 Mg/rok

  - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe; kod 13 02 08: w ilości - 0,15 Mg/rok

  - opakowania tworzyw sztucznych; kod 15 01 02: w ilości – 420 Mg/rok

  - opakowania z papieru i tektury; kod 15 01 01: w ilości – 600 Mg/rok

  - baterie alkaliczne; kod 16 06 04: w ilości – 0,05 Mg/rok

  - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13; kod 16 02 14: w ilości – 0,10 Mg/rok

  - opakowania z drewna; kod 15 01 03: w ilości – 200 Mg/rok

  - żelazo i stal; kod 17 04 05: w ilości – 8 Mg/rok

  - ołów; kod 17 04 03: w ilości – 3,5 Mg/rok

  - cyna; kod 17 04 06: w ilości – 3,5 Mg/rok

  - narzędzie chirurgiczne i zabiegowe oraz resztki ( z wyłączeniem 18 01 03); kod 18 01 01 w ilości 0,015

  - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; kod 20 03 01: w ilości – 100 Mg/rok

Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania odpadów art. 26 ust. 1 u.o.o.

- Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. ul. Płocka 106, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 05.12.2002 r.; znak: RLOŚ 7624-17/2002

zezwolenie na odzysk (wykorzystanie osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalni ścieków).

  - ustabilizowane komunalne osady ściekowe – kod 19 08 15 – w ilości 4000 Mg/rok

2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „MET-GUM” B. Bryks, A. Zakrzewski ul. Batalionów Chłopskich 1c, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 17.12.2002; znak: RLOŚ 7624-39/2002 zezwolenie na odzysk (odzysk z odpadów przemysłu gumowego)

  - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy w tym ścier gumowy – kod 07 02 80 – w ilości 8 Mg/rok

3.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BUD-MAT” S.C., ul. Polna 44, 06-500 Mława, M. i J. Wojciechowscy

Decyzja Starosty Mławskiego znak RŚ. 7624-26/2003 zezwolenie na odzysk odpadów

  - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04; kod 10 01 01 – w ilości 50 Mg/rok

  - mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych kod 10 01 80 – w ilości 50 Mg/rok

  - popioły lotne z węgla kod 10 01 02 – 50 Mg/rok

  - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej kod 10 01 03 – w ilości 20 Mg/rok

  - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14; kod 10 01 15 – w ilości 10 Mg/rok

  - popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16; kod 10 01 17 – w ilości 10 Mg/rok

  - mikrosfery z popiołów lotnych kod 10 01 81 – w ilości 10 Mg/rok.

Wykaz decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi art. 17 ust. 1 pkt. 1

- Zakład Mięsny w Mławie J.S. Czaplicki, ul. Warszawska 58, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 26.11.2002 r.; znak: RLOŚ 7624-41/2002

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  - zużyte wyładowawcze źródła światła – kod 16 02 13 – w ilości – 0,01 Mg/rok

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „MET-GUM” B. Bryks, A. Zakrzewski Łomia ul. Bat. Chłopskich 1C, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 09.12.2002 r.; znak: RLOŚ 7624-37/2002

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w tym na transport i odzysk.

  - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy kod 07 02 80 – w ilości 4 Mg/rok

  - mieszanka gumowa, ścier gumowy grupa 07 – w ilości 4 Mg/rok

  - zużyte świetlówki – kod 16 02 13 – w ilości 0,01 Mg/rok

- Apteka „Przy Rondzie” s.c. mgr farm. A. Jackowska, I. i M. Tatera, ul. Płocka 58, 06-500 Mława

  - leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 18 01 08 – w ilości 0,0005 Mg/rok

  - chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne kod 18 01 06 – w ilości 0,0008 Mg/rok

  - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy kod 16 02 13 w ilości 0,0006 Mg/rok

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSMIK” K. Nowakowska, ul. T. Załęskiego 6, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 24.02.2003 r.; znak: RLOŚ 7624-2/2003

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  - zużyte wyładowawcze źródła światła – kod 16 02 13 – w ilości – 0,01 Mg/rok

  - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe kod 13 02 (05, 06, 08) w ilości 0,3 Mg/rok

  - baterie i akumulatory ołowiowe – kod 16 06 01 – w ilości 0,45 Mg/rok

  - sorbenty, materiały filtracyjne – kod 15 02 02, 03 – w ilości 0,2 Mg/rok

5.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe „TRANS-BETON” J. i I. Pietrzak, ul. Ordona 5, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 11.08.2003 r.; znak: RŚ 7624-25/2003

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe podgrupa 13 02 w ilości 0,2 Mg/rok

  - sorbenty, materiały filtracyjne – kod 15 02 02 – w ilości 0,1 Mg/rok

  - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 07 09 do 16 02 12 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć kod 16 02 13 w ilości: 0,01 Mg/rok

  - odpadowe oleje hydrauliczne podgrupa 13 01: w ilości – 0,2 Mg/rok

  - odpady paliw ciekłych; podgrupa 13 07: w ilości 0,1 Mg/rok

  - szlamy z odwadniania olejów w separatorach; kod 13 05 02: w ilości 0,3 Mg/rok

  - zużyte opony; kod 16 01 03 w ilości 150 szt./rok

  - metale żelazne; kod 16 01 17: w ilości – 1500 Mg/rok

  - metale nieżelazne; kod 16 01 18: w ilości – 1500 Mg/rok

Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów art. 28 u. o o.

- S.C. „Zielone Miasto” 06-500 Mława ul. Dzierzgowska 8

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 27.07.2000 r.; znak: RLOŚ. 7624-14/2000

zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie powiatu mławskiego

  - opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01

  - opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02

  - opakowania z metali – kod 15 01 04

  - zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06

  - opakowania ze szkła – kod 15 01 07

- SUR-WTÓR A. Szczypińska ul. Instalatorów 7, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 20.12.2000 r.; znak: RLOŚ. 7624-33/2000

zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie powiatu mławskiego

  - opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01

  - opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02

  - opakowania z metali – kod 15 01 04

  - zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06

  - opakowania ze szkła – kod 15 01 07

- GLOB Polska Organizacja Odzysku S.A. ul. Wyspiańskiego 2/27, 01-577 Warszawa

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 28.02.2002 r.; znak: RLOŚ. 7624-29/2001/2002

zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie powiatu mławskiego

  - odpadowe oleje hydrauliczne – podgrupa 13 01

  - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – podgrupa 13 02

  - akumulatory – kod 16 06 01

  - opony – kod 16 01 03

  - opakowania z papieru i tektury (po częściach samochodowych) – kod 15 01 01

- „CUPRUM” Obrót Surowcami Wtórnymi Metali Nieżelaznych – Złom W. Nowakowski, ul. Sienkiewicza 64/1 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 05.03.2002 r.; znak: RLOŚ. 7624-3/2002

zezwolenia na działalność w zakresie zbierania odpadów; tj.:

  - metale nieżelazne kod 16 01 08

Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów art. 28                ust. 1 u.o o.

- Usługi Transportowe Handel Materiałami Opałowymi W. Kwiatkowski ul.Platynowa 34 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 12.08.2002 r.; znak: RLOŚ. 7624-19/2002

zezwolenie na transport odpadów

  - opony – kod 16 01 03

  - odpady z przemysłu gumowego – kod 07 02 80

  - odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych – kod 04 02 21

  - odpady z materiałów złożonych – kod 04 02 09

  - opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02

  - opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01

- F.H.U. „ARGO” I. Chmielewska ul. Malinowa 7, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 09.05.2003 r.; znak: RŚ. 7624-20/2003

decyzja na transport odpadów

  - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów i kotłów wymienionych w 10 01 04; kod 10 01 01

  - popioły lotne z węgla; kod 10 01 02

  - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego   obróbce chemicznej; kod 10 01 03

  - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14; kod 10 01 15

  - popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16; kod 10 01 17

  - mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych; kod 10 01 80

  - mikrosfery z popiołów lotnych, 10 01 81

- Handel i Usługi Transportowe L. Czapiga ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 06-500 Mława

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 28.08.2003 r.; znak: RŚ. 7624-29/2003

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

- opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01

- opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02

- opakowania z drewna – kod 15 01 03

- opakowania z metali – kod 15 01 04

- zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06

- opakowania ze szkła – kod 15 01 07

- opakowania z tekstyliów – kod 15 01 09

- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 – kod 15 02 03

- zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów – kod 16 01 06

- zużyte opony – kod 16 01 03

- aluminium – kod 17 04 02

- żelazo i stal – kod 17 04 05

- mieszaniny metali – kod 17 04 07

- żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 – kod 19 01 12

- popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 – kod 19 01 14

- nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych – kod 19 05 01

- papier i tektura – kod 19 12 01

- tworzywa sztuczne i guma – kod 19 12 04

- tekstylia – kod 19 12 08

- inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – kod 19 12 12

- papier i tektura – kod 20 01 01

- szkło – kod 20 01 02

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08

- odzież – kod 20 01 10

- tekstylia – kod 20 01 11

- tworzywa sztuczne – kod 20 01 39

- odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01

- gleba i ziemia w tym kamienie – kod 20 02 02

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 01

- odpady z targowisk – kod 20 03 02

- odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03

- odpady komunalne niewymienione w innych

### 4.4.2. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne

Na terenie miasta Mławy źródłem powstawania odpadów medycznych są: 1 szpital (167 łóżek).

Tablica  34. Szpitale

| L.p. | Nazwa obiektu | Adres | Gmina | Jednostka nadrzędna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szpital | ul. Dobrskiej | Mława | SP ZOZ Mława |

Tabela 35.  Wykaz świadczeniodawców z terenu Powiatu Mławskiego

| L.p. | Nazwa zakładu | Miejscowość | Kierownik |
| --- | --- | --- | --- |
| WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| 1. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maria Rząca | Mława ul. Reymonta 8 | M. Rząca |
| 2. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Grupowa Praktyka Lekarska” | Mława ul. Płocka 43 | A. Niewada |
| 3. | Przychodnia Rodzinna „PANACEUM” | Mława ul. Reymonta 8 | G. Ceryn |
| 4. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PANAKEJA” | Mława ul. Żwirki 26 | Z. Rutkowski |
| 5. | NSZOZ Poradnia Rodzinna „Medyk” | Mława ul. Napoleońska 21 | K. Maciejski |
| 6. | Przychodnia Lekarzy Specjalistów „OMEGA” | Mława ul. Płocka 43 | A. Andrzejewicz |
| 7. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego „CARITAS” | Mława ul. Osiedle Książ. Mazow. 21a | E. Bloch |
| 8. | Specjalistyczne Centrum Medyczne „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej” | Mława ul. Żwirki 26 | A. Wójciak |
| 9. | Przychodnia Rejonowa przy SP ZOZ | Mława ul. Sądowa 7 | - |
| 10. | Rejonowa Przychodnia Dziecięca przy SP ZOZ | Mława ul. Sienkiewicza 1 | - |
| 11. | Ambulatorium Polikliniki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | Mława ul. Sienkiewicza 1 | R. Zygner |
| 12. | Przychodnia Rehabilitacyjna Spółdzielni Inwalidów „Współpraca” | Mława ul. Żwirki 18 | Sp. Inwalidów Współpraca |
| 13. | Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa | Mława Os. Ks. Mazowieckich | Caritas Diecezji Płockiej |
| WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW W ZAKRESIE STOMATOLOGII |
| 1. | Przychodnia Lekarzy Specjalistów „OMEGA” | Mława, ul. Płocka 43 | A.M. Andrzejewicz |
| 2. | Przychodnia Stomatologiczna „AS-DENT” | Mława ul. Sądowa 7 | Anna Goszczycka |
| 3. | NZOZ Przychodnia Stomatologiczna ANIDENT | Mława ul. Warszawska 1 | Irena Owczarek |
| 4. | Prywatna Praktyka Stomatologiczna | Mława ul. Sądowa 7 | Stanisław Skorupa |
| 5. | Gabinet Dentystyczny | Mława Os. Ks. Mazowieckich A/24 |  |
| 6. | Przychodnia Rodzinna „PANACEUM” | Mława ul. Reymonta 8 | Grzegorz Ceryn |
| 7. | NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „DENTAL PARK” | Mława ul. Reymonta 8 |  |

Tablica   36 . Indywidualna Praktyka Lekarska

| L.p. | Nazwa obiektu | Adres | Gmina | Jednostka nadrzędna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gabinet internistyczny | Os. Młodych | Mława | Lek. J. Białobłocki |

Tablica 37 . Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

| L.p. | Nazwa obiektu | Adres | Gmina | Jednostka nadrzędna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gabinet neurologiczny | ul. Stary Rynek 4 | Mława | lek. E. Kozłowska |
| 2. | Gabinet psychiatryczny | ul. Stary Rynek 4 | Mława | lek. I. Kaszuba |
| 3. | Gabinet stomatologiczny | ul. Żwirki 12 | Mława | lek. J. Panin |
| 4. | Gabinet dermatologiczny | ul. Olsztyńska 59 | Mława | lek. B. Zdziarska |
| 5. | Gabinet ginekologiczny | ul. Narutowicza 18 | Mława | lek. A. Gadomski |
| 6. | Gabinet okulistyczny | ul. Narutowicza 18 | Mława | lek. J. Gadomska |
| 7. | Gabinet laryngologiczny | Os. Młodych 10/16 | Mława | lek. J. Chmielewski |
| 8. | Gabinet stomatologiczny | ul. Willowa 20 | Mława | lek. S. Sutkowski |
| 9. | Gabinet stomatologiczny | ul. Sienkiewicza 44 | Mława | lek. A. Goszczycka |
| 10. | Gabinet pediatrii i pneumonologii | ul. Kręta 2 | Mława | lek. D. Maciejska |
| 11. | Gabinet stomatologiczny | ul. Wójtostwo 2 | Mława | lek. B. Ceryn |
| 12. | Gabinet dermatologiczny | ul. Grzebskiego | Mława | lek. W. Kulas |
| 13. | Gabinet ginekologiczny | ul. Płocka 11/13 | Mława | lek. A. Smolicz |
| 14. | Gabinet chirurgiczny | ul. Sienkiewicza 13 | Mława | lek. J. Barski |
| 15. | Gabinet neurologiczny | ul. Sienkiewicza 13 | Mława | lek. R. Zygner |
| 16. | Gabinet pediatryczny | Os. Młodych 29 | Mława | lek. M. Dusińska |
| 17. | Gabinet homeopatii i terapii manualnej | ul. Żwirki 32/1 | Mława | lek. A.M. Niewiada |
| 18. | Gabinet neurologiczny | ul. Armii Krajowej | Mława | lek. M. Wójciak |
| 19. | Gabinet chirurgiczny | ul. Warszawska 67 | Mława | lek. J. Okoński |
| 20. | Gabinet neurologiczny | ul. Chabrowa 2 | Mława | lek. Z. Michala |
| 21. | Gabinet pediatryczny | ul. Hallera 10 | Mława | lek. J. Sadowska |
| 22. | Gabinet psychiatrii | ul. Słowackiego | Mława | lek. B. Wieczorek |

Tablica 38 . Inne obiekty użyteczności publicznej

| L.p. | Nazwa obiektu | Adres | Gmina | Jednostka nadrzędna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apteka | ul. Lelewela | Mława | mgr Maria Ubych |
| 2. | Apteka | ul. Spichrzowa | Mława | mgr Z. Kornatowska J. Pazik |
| 3. | Apteka | ul. Stary Rynek | Mława | mgr Maria Długokęcka |
| 4. | Apteka | ul. Rynkowa | Mława | mgr Barbara Brewińska |
| 5. | Apteka | Os. Książąt Mazowieckich | Mława | mgr Zofia Tatera |
| 6. | Apteka | ul. Płocka | Mława | Andrzej Andrzejewicz |
| 7. | Apteka | ul. Dobrskiej | Mława | mgr Zofia Tatera |
| 8. | Apteka | ul. Żwirki | Mława | Zbigniew Saczyński |
| 9. | Apteka | Os. Młodych | Mława | mgr Zofia Tatera |

Zgodnie z danymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wśród odpadów, powstających w placówkach służby zdrowia ok.:

- 75% - 90% stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (odpady komunalne, komunalnopodobne)

- 10% - 25% odpady medyczne.

Odpady powstające w placówkach medycznych można podzielić na 4 podstawowe grupy:

Grupa A	odpady komunalne, w tym np. biurowe, kuchenno – ogrodowe, wielkogabarytowe, ampułki po użytych lekach, surowce wtórne i in.

Grupa B	odpady infekcyjne, np. zużyte opatrunki, krew i jej produkty z zawartością plazmy 
i surowicy, tampony, przedmioty ostre (igły, strzykawki, skalpele, pipety itp.) i in.

Grupa C	Szczątki ludzkie i zwierzęce: tkanka pooperacyjna, rozpoznawalne szczątki ciała ludzkiego

Grupa D	Cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady chemiczne 
i farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o wysokiej zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) oraz radioaktywne.

W 2003 r. wytworzono w placówkach medycznych w Mławie ok. 195,4 Mg odpadów medycznych, z czego:

- 175,3 Mg odpadów grupy A,

- 19,5 Mg odpadów grupy B, C, D w tym grupy B – 15,6 Mg, a grupy C i D –  4 Mg.

Ilość odpadów medycznych, powstających w prywatnych gabinetach lekarskich, można jedynie oszacować.

Tabela 39.  Ilość odpadów medycznych, powstających w gabinetach lekarskich, Polska,

wartości średnie dla Polski, 2002 r, w kg/ pacjent/ dzień

| Gabinety lekarskie/ specjalność | Produkcja odpadów medycznych |
| --- | --- |
| Chirurgia | 0,18 |
| Ginekologia | 0,37 |
| Interna | 0,02 |
| Laboratoria analityczne | 0,1 |
| Laryngologia | 0,08 |
| Okulistyka | 0,02 |
| Ortopedia | 0,15 |
| Stomatologia | 0,41 |
| Urologia | 0,37 |

Na podstawie wskaźników powstawania odpadów w prywatnych gabinetach lekarskich na terenie Mławy można oszacować, że w gabinetach tych powstaje ok. 1,9 Mg odpadów medycznych na rok. Nie ma prowadzonego monitoringu tego typu odpadów.

Gospodarka odpadami w SPZOZ w Mławie – stan obecny

W wyniku funkcjonowania SPZOZ w Mławie powstają następujące odpady:

a/ odpady niebezpieczne, w tym

części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (18 01 02),

inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady, materiały opatrunkowe) – z oddziałów szpitalnych (18 01 03)

chemikalia, w tym oddczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne (18 01 06)

roztwory utrwalaczy (09 01 04)

roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających (09 01 05)

mineralne oleje silnikowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych (13 02 05)

filtry olejowe (16 01 07)

zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (16 06 01)

zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy – świetlówki i lampy UV (16 02 13)

popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych (19 04 02)

b/ odpady inne niż niebezpieczne, w tym:

narzędzia chirurgiczne – skalpele jednorazowe (18 01 01)

chemikalia, w tym czynniki chemiczne, nie zawierające substancji niebezpiecznych (18 01 07)

zużyte opony (16 01 03)

W 2003 r. w Szpitalu wytworzone zostały następujące ilości odpadów:

a/ odpady medyczne

styczeń: 	761,7 kg (0,762 Mg)

luty: 		810,7 kg (0,811 Mg)

marzec: 	854,7 kg (0,855 Mg)

kwiecień: 	807,8 kg (0,808 Mg)

maj: 		980,0 kg (0,981 Mg)

czerwiec:      1 063,4 kg (1,063 Mg)

lipiec: 		812,4 kg (0,812 Mg)

sierpień: 	854,6 kg (0,855 Mg)

wrzesień:	978,1 kg (0,978 Mg)

październik: 	995,3 kg (0,995 Mg)

listopad: 	778,4 kg (0,778 Mg)

grudzień: 	910,0 kg (0,910 Mg)

Razem:   	        10 608,0 kg (10,608 Mg)

Średni jednostkowy wskaźnik ilości odpadów medycznych wytworzonych w 2003 roku w przeliczeniu na 1 łóżko wyniósł:

Q = 10 608 / 182 / 365 = 0,16 kg / j.o. x d

W analogicznym okresie czasu odebrano do unieszkodliwienia z innych jednostek następujące ilości odpadów:

styczeń: 	22,5 kg (0,023 Mg)

luty: 		29,88 kg (0,030 Mg)

marzec: 	29,20 kg (0,029 Mg)

kwiecień: 	28,80 kg (0,029 Mg)

maj: 		36,00 kg (0,036 Mg)

czerwiec:      	34,00 kg (0,034 Mg)

lipiec: 		33,00 kg (0,033 Mg)

sierpień: 	38,50 kg (0,039 Mg)

wrzesień:	32,50 kg (0,033 Mg)

październik: 	51,50 kg (0,052 Mg)

listopad: 	16,50 kg (0,017 Mg)

grudzień: 	49,50 kg (0,050 Mg)

Razem:   	          401,88 kg (0,402 Mg)

b/ zużyte roztwory utrwalaczy i wybielaczy – 1,000 Mg

c/ zużyte baterie i akumulatory ołowiowe – 0,180 Mg

d/ popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych – 0,470 Mg

Rodzaj, ilość i podstawowy skład chemiczny odpadów.

Tabela nr 40 . Rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych przez SPZOZ w Mławie

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod klasyfikacji wg rozp. MŚ z dn 27.09.2001 r. | Ilość wytworzonych odpadów w roku | Skład chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Odpady niebezpieczne |
| 1. | Odpady medyczne- części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania; igły i strzykawki jednoraz., materiały opatrunkowe, zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady | 18 01 02 18 01 03 | do 12,000 Mg/r | części tkanki ludzkiej, krew, zainfekowane środki higieny osobistej, bawełniane materiały opatrunkowe |
| 2. | Chemikalia, w tym oddczynniki chemiczne, zawierające subst. niebezpieczne | 18 01 06 | do 0,040 Mg/r | Roztwory kwaśne, roztwory alkaliczne, sole odpadowe, sole metali (z subst. nieb.) |
| 3. | Roztwory utrwalaczy | 09 01 04 | do 0,500 Mg/r | tiosiarczan amonu, siarczyn sodu, siarczan glinu |
| 4. | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających | 09 01 05 | do 0,500 Mg/r | hydrochinon, siarczyn potasu, kwas octowy, glikol dietylenowy, aldehyd glutarowy |
| 5. | Mineralne oleje silnikowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05 | do 0,030 Mg/r | mieszanina węglowodorów, cząstki mechaniczne, dodatki uszlachetniające |
| 6. | Filtry olejowe | 16 01 07 | do 0,010 Mg/r | elementy metalowe cząstki olejów (mieszaniny węglowodorów) |
| 7. | Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01 | do 0,200 Mg/r | elektrolit (roztwór H2SO4), płytki ołowiane |
| 8. | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy – świetlówki, lampy UV | 16 02 13 | do 0,300 Mg | Rtęć, szkło (kwarc) |
| 9. | Odpady zawierające rtęć – termometry lekarskie | 06 04 04 | do 0,010 Mg/r | Rtęć szkło (kwarc) |
| 10. | Popioły lotne i inne odpady z czyszczenia gazów odlotowych | 19 04 02 | do 2,000 Mg/r | b.d. |
| II. | Odpady inne niż niebezpieczne |
| 11. | Narzędzia chirurgiczne – skalpele jednorazowe | 18 01 01 | do 0,014 Mg | Stal wysokogatunkowa |
| 12. | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, nie zawierające substancji niebezpiecznych | 18 01 07 | do 0,010 Mg | Roztwory kwaśne, roztwory alkaliczne, sole odpadowe, sole metali (bez subst. nieb.) |
| 13. | Zużyte opony | 16 01 03 | do 0,2 Mg/r | Kauczuk butadienosterenowy, tkanina, druty |
| 14. | Papier i tektura (makulatura) | 19 12 01 | Do 2,0 Mg/r | Celuloza |
| 15. | Metale żelazne (złom stalowy) | 19 12 02 | Do 1,5 Mg/r | Żelazo, stopy żelaza z węglem z domieszkom krzemu, manganu, siarki i fosforu |

Tabela nr 41 Rodzaj i ilość odpadów odbieranych do unieszkodliwienia przez SPZOZ.

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod klasyfikacji wg rozp. MŚ z dn 27.09.2001 r. | Ilość wytworzonych odpadów w roku | Skład chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Odpady niebezpieczne |
| 1. | Odpady medyczne- części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania; igły i strzykawki jednoraz., materiały opatrunkowe, zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady | 18 01 02 18 01 03 | do 3,000 Mg/r | części tkanki ludzkiej, krew, zainfekowane środki higieny osobistej |

Sposób postępowania z odpadami medycznymi

Na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie znajduje się spalarka KHK – 50 o wydajności 15 Mg/rok odpadów medycznych. Utylizuje ona odpady medyczne (180102, 180103) – części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania, igły i strzykawki jednorazowe, zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady ze szpitala i podległych mu przychodni oraz z poradni i prywatnych gabinetów lekarskich z terenu powiatu mławskiego.

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne (kod 180106) w ilości ok. 0,04 Mg/rok przekazywane są do unieszkodliwiania do Przedsiębiorstwa Projektowo Wdrożeniowego „AWAT” Sp. z o.o. w Warszawie.

Roztwory utrwalaczy i wywoływaczy (kod 090104, 090105) w ilości ok. 1 Mg/rok przekazywane są do unieszkodliwiania do Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM” w Warszawie.

Odpady zawierające rtęć – termometry lekarskie (kod 160404) w ilości ok. 2 Mg/rok przekazywane są do unieszkodliwiania w firmie „MAYA” Sp. z o.o. w Warszawie.

Narzędzia chirurgiczne, skalpele jednorazowe (kod 180101) w ilości ok. 0,014 Mg/rok po wyjałowieniu przekazywane są jako złom do punktów skupu złomu na terenie Mławy.

Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, nie zawierające substancji niebezpiecznych (kod 180107) przekazywane są do unieszkodliwiania w Przedsiębiorstwie Projektowo – Wdrożeniowym „AWAT” Sp. z o.o. w Warszawie.

Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. W katalogu odpadów zostały one zakwalifikowane do podgrupy 18 02. Wśród odpadów, powstających w placówkach weterynaryjnych można, podobnie jak odpady medyczne, wyróżnić odpady komunalne, nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, odpady infekcyjne i specjalne, należące do niebezpiecznych i w tym kontekście wymagające stosownego postępowania z nimi.

Określenie wielkości produkcji tych odpadów oraz ich składu morfologicznego jest trudne, ponieważ nie istnieje w Województwie Mazowieckim baza danych, z której takie informacje można by zaczerpnąć. Odwołując się do treści Krajowego Planu Gospodarki, procentowy skład morfologiczny odpadów weterynaryjnych jest następujący:

- tkanka zwierzęca	39%

- sprzęt jednorazowy	17%

- środki opatrunkowe	21%

- opatrunki gipsowe	 3%.

Na podstawie szacunków można stwierdzić, że w Mławie powstaje ok. 0,25 Mg rocznie odpadów weterynaryjnych zawierających żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz przeterminowanych i wycofanych ze stosowania chemikaliów i leków. Nie prowadzi się monitoringu tego typu odpadów i nie można ustalić gdzie one trafiają.

Odpady o charakterze komunalnym odbierane są przez firmy wywozowe świadczące w danym regionie usługi odbioru odpadów od mieszkańców.

### 4.4.3. Wyeksploatowane pojazdy

Złomowane pojazdy zawierają wiele niebezpiecznych dla środowiska substancji takich jak oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, akumulatory itp. Większość elementów tych pojazdów ma wartość surowcową (złom, akumulatory, opony, szkło, tworzywa sztuczne, itd.).

Na terenie Mławy funkcjonują 2 koncesjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się unieszkodliwianiem wraków samochodowych .

Składnicami złomu na terenie Mławy upoważnionymi przez Wojewodę Mazowieckiego do wydawania zaświadczeń o kasacji (złomowaniu) samochodów zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) są:

- AUTO – ZŁOM Ekologiczny S.C. Krzysztof i Ludomir Medyńscy , Mława ul. Płocka 124,

- AUTO – SCHROTT – Teresa Bukowska, Mława ul. Batalionów Chłopskich 34.

W powiecie mławskim zarejestrowanych jest (stan na dzień 31.12.2003 r., dane - Starostwo Powiatowe) 29 271 pojazdów. W 2003 r. zarejestrowano 2294 pojazdy, wyrejestrowano 195 z czego złomowano 166.

Tablica 42. Rodzaje i ilości surowców wtórnych i odpadów powstających z rozbiórki wraków samochodowych w powiecie mławskim w 2003 r.

| Materiał | Masa w kg/ 1 wrak | Całkowita masa surowców wtórnych i odpadów |
| --- | --- | --- |
| Złom | 710 | 117860 |
| Akumulator | 13,6 | 2257,6 |
| Opony | 27,3 | 4531,8 |
| Oleje | 3,6 | 597,6 |
| Płyny chłodnicze+sprysk. | 3,2 | 531,2 |
| Płyny hamulcowe | 2,6 | 431,6 |
| Szkło | 25,4 | 4216,4 |
| Tw. sztuczne | 7,6 | 1261,6 |
| Pianka PU | 6,3 | 1045,8 |
| Guma bez zanieczyszczeń | 3,3 | 547,8 |
| Guma zanieczyszczona | 4,7 | 780,2 |
| Pozostała frakcja | 138,7 | 23024,2 |
| Razem | 946,3 | 157085,8 |

### 4.4.4. PCB

Zgodnie z polskim ustawodawstwem przez PCB należy rozumieć: polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromo- difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

PCB wykorzystywane były głównie w zamkniętych urządzeniach elektro-energetycznych takich, jak kondensatory, transformatory, wyłączniki olejowe, dławiki itp. Jego szkodliwość polega na tym, że przedostając się do organizmów żywych, nie ulega rozkładowi i kumuluje się, powodując trwałe uszkodzenia systemu nerwowego, wątroby, śledziony i nerek. Stwierdzono też rakotwórcze działanie PCB.

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi ma nastąpić w 2010 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 (Dz.U.96 poz.860) podmioty gospodarcze miały obowiązek do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB w ilości powyżej 5l (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji) oraz magazynowanych odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie.

Obecnie brak jest pełnego rozeznania o ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych odpadach PCB. Wynika to z tego, że informacje z inwentaryzacji są niepełne.

Unieszkodliwianie

W kraju nie ma aktualnie instalacji mogącej bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych. Odbiór i przekazanie do zniszczenia za granicą kondensatorów z PCB realizowane jest obecnie tylko przez dwie firmy posiadające stosowne zezwolenia tj.:

- POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie przekazuje kondensatory do termicznego unieszkodliwienia firmie francuskiej TREDI kontrolowanej przez rząd francuski.

- INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu przekazuje kondensatory z PCB do Belgii, gdzie w instalacjach firmy INDAVER prowadzone jest ich termiczne unieszkodliwianie.

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest obecnie tylko w dwóch krajowych instalacjach, zlokalizowanych poza terenem województwa tj. w:

- Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku

- Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Dekontaminacja urządzeń z PCB realizowana jest obecnie tylko przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku.

### 4.4.5. Oleje odpadowe

Odpady olejowe powstają w motoryzacji oraz przemyśle. Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe. Oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. Poza olejami odpadowymi w praktyce gospodarczej powiatu występują odpady zanieczyszczone olejami tj. zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników, szlamy z obróbki metali zawierające oleje, zużyte filtry olejowe, zaolejone zużyte sorbenty, trociny, czyściwo oraz opakowania po olejach. Brak dokładnego monitoringu tego typu odpadów.

Dane SIGOP mówią, iż w strukturze gospodarki olejami odpadowymi dominuje wykorzystanie – 80,2% wytwarzanych odpadów, unieszkodliwianie – 18,3%, magazynowanie – ok. 1,2% oraz składowanie - 0,4%.

Odzysk i unieszkodliwianie

Odpady olejowe powstające w zakładach na terenie powiatu odbierane są przez firmy specjalistyczne trudniące się zbieraniem olejów przepracowanych, emulsji olejowo-wodnych, szlamów zaolejonych i prowadzące serwisy separatorów olejowych oraz odstojników.

Odpady olejowe poddawane są procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w istniejących na terenie kraju instalacjach:

- w Rafinerii Nafty Jedlicze, w Rafinerii Jasło S.A., Rafinerii Nafty Glimar S.A, Rafinerii Trzebinia S.A. – metodą re-rafinacji lub krakingu termicznego.

- w Południowych Zakładach Rafineryjnych Naftopol S.A., Oddział Kędzierzyn – Koźle, w firmie MERCAR Sp. z o.o. w Poznaniu – metodą krakingu termicznego.

- w Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie – jako dodatek spulchniający glinę przy produkcji kruszyw w miejsce tradycyjnie stosowanego oleju napędowego lub ropy naftowej.

### 4.4.6. Baterie i akumulatory

Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne, występujące w postaci wielko- i małogabarytowej, należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Szczególnie wysoki jest poziom rozproszenia miejsc powstawania odpadów, trudny do kontroli i właściwego gromadzenia odpadów oraz ich przetwarzania. Praktyką powszechnie stosowaną jest przenikanie odpadowych baterii i akumulatorów, szczególnie małogabarytowych, do strumienia odpadów komunalnych i w rezultacie deponowanie ich na składowiskach komunalnych. Odpadowe baterie i akumulatory posiadają dużą wartość surowcową. Poddane procesom odzysku stanowią znaczne zasoby ochraniające naturalne złoża surowcowe.

Baterie i akumulatory ołowiowe

90% ilości zużytych akumulatorów powstaje w sektorze transportowym, zarówno podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych użytkowników. Dlatego też ilość zużytych akumulatorów ołowiowych oszacowano na podstawie ilości zarejestrowanych samochodów osobowych i ciężarowych, przy przyjęciu następujących założeń:

- średnia waga akumulatora (wraz z elektrolitem) samochodu osobowego – 12 kg;

- średnia waga akumulatora do samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników siodłowych przy uwzględnieniu różnej ilości akumulatorów w pojeździe – 34 kg;

- zmiana akumulatora w samochodzie osobowym – co 3,5 roku;

- zmiana akumulatora w samochodzie ciężarowym – co 3 lata.

W powiecie mławskim z wymiany akumulatorów w samochodach osobowych i ciężarowych w 2003 r. powstało ok. 50 Mg złomu akumulatorowego z elektrolitem.

Akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe

Ilość akumulatorów Ni-Cd, wprowadzanych na rynek systematycznie maleje, ze względu na powszechne wycofywanie kadmu z procesów technologicznych. Wielkość powstawania odpadowych akumulatorów Ni-Cd jest trudna do określenia, ze względu na ich długą żywotność – rzędu 10-12 lat.

Można szacować, że ilość zużytych akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych w skali roku na terenie powiatu mławskim jest rzędu 2 Mg.

Akumulatory Ni-Cd małogabarytowe

Ze względu na długi okres żywotności tych źródeł prądu w najbliższych latach będą one przechodzić do odpadów. W 1996 r. wprowadzono na rynek krajowy 314 ton akumulatorów małogabarytowych oraz około 700 tys. sztuk akumulatorów w telefonach bezprzewodowych i komórkowych, czyli dodatkowo około 70 Mg – razem 384 Mg. Można szacować, że w najbliższych latach na terenie powiatu mławskim będzie powstawać ok. 1 Mg zużytych akumulatorów małogabarytowych.

Odzysk i unieszkodliwianie baterii i akumulatorów

Zużyte akumulatory ołowiowe poddawane są procesom technologicznym mającym na celu odzysk ołowiu i kwasu siarkowego. Przerób tych odpadów przeprowadzany jest głównie poza terenem województwa mazowieckiego, a mianowicie w przedsiębiorstwie „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu (moc przerobowa 100 tys. Mg akumulatorów) oraz w „Baterpol” Sp. z o.o. w Świętochłowicach (moc przerobowa 70 tys. Mg). Istniejące moce przerobowe znacznie przekraczają zapotrzebowanie na przerób akumulatorów ołowiowych w kraju, którego wielkość szacowana jest na około 70 tys. Mg.

Obie firmy posiadają sieć zbierania zużytych akumulatorów oraz pośredniczą w wyposażeniu odbiorców w kwasoodporne pojemniki do transportu akumulatorów.

Elektrolit z baterii i akumulatorów ołowiowych unieszkodliwiany jest łącznie z akumulatorami i nie stanowi problemu. Przerabiany jest w instalacji firmy „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu, której moc przerobowa przewyższa aktualnie zapotrzebowanie na przerób elektrolitu, bądź w innych instalacjach.

Ze względu na fakt bardzo dużego rozproszenia miejsc powstawania zużytych akumulatorów i baterii najbardziej istotnym czynnikiem determinującym gospodarkę tymi odpadami jest ich odzysk z rynku. Aktualnie zbieranie baterii pierwotnych i wtórnych funkcjonuje w kraju bardzo słabo, właściwie w sposób incydentalny (szkoły, gminy). Baterie cynkowo-węglowe przerabiane są w firmie „Recykling- Bolesław” Sp. z o.o. w Bukownie.

### 4.4.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte i wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej dzielone są na:

- Wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: duże urządzenia chłodnicze, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, płyty kuchenne, kuchenki mikrofalowe, urządzenia grzewcze, grzejniki elektryczne, wentylatory, klimatyzatory, inne,

- Małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatarki, żelazka, tostery, frytkownice, młynki do kawy, krajalnice elektryczne, ekspresy do kawy, suszarki do włosów, elektryczne szczoteczki do zębów, golarki, zegary, wagi,

- Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny: scentralizowane przetwarzanie danych: serwery, minikomputery, drukarki; osobiste urządzenia komputerowe: komputery osobiste (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), laptopy (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), notebooki, notpady, drukarki, kopiarki, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, systemy i terminale użytkowników, faksymile, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, automatyczne sekretarki, inne,

- Sprzęt radiowo-telewizyjny i muzyczny: zestawy radiofoniczne (radia z budzikiem, radiomagnetofony), telewizory, kamery wideo, magnetowidy, zestawy HF, wzmacniacze, instrumenty muzyczne, inne,

- Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe, lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne kompaktowe, lampy wyładowcze, w tym wysokociśnieniowe lampy sodowe, lampy halogenowe, lampy sodowe niskociśnieniowe, inny sprzęt oświetleniowy,

- Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, zabawki elektroniczne, sprzęt medyczny, przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące,

- Zabawki elektroniczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i samochody wyścigowe, konsole gier wideo, gry wideo, sprzęt sportowy wyposażony w komputery i urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- Sprzęt medyczny: sprzęt do radioterapii, sprzęt kardiologiczny, sprzęt do dializowania, respiratory, sprzęt medycyny jądrowej, sprzęt laboratoryjny do analiz in vitro, analizatory, zamrażarki, inne,

- Przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące: detektory dymu, regulatory ogrzewania, termostaty,

- Automatyczne urządzenia dozujące: automaty z gorącymi napojami, automaty z gorącymi lub zimnymi napojami w butelkach i puszkach, automaty z produktami stałymi, bankomaty, inne urządzenia automatyczne dozujące.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inni.

W województwie mazowieckim nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów – zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia.

## 4.5. Odpady azbestowe

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Azbest wprowadzany do środowiska utrzymuje się w nim przez czas nie określony. Źródłem emisji azbestu do środowiska w wyniku działalności człowieka są:

- Tereny wydobycia i produkcji azbestu oraz zakłady przetwórstwa azbestu,

- Niewłaściwe składowanie odpadów przemysłowych wytwarzanych w przetwórstwie azbestu,

- Ścieranie tarcz sprzęgłowych i hamulcowych, korozja płyt azbestowo-cementowych,

- Urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacyjne zawierające azbest.

Największym zagrożeniem dla ludzi i środowiska w powiecie mławskim jest azbest składowany bez żadnych zabezpieczeń przed pyleniem na terenie posesji, na drogach lub „dzikich składowiskach” często nad potokami lub rzekami.

Sytuacja ta spowodowana jest faktem, że większość posiadaczy pokryć dachowych zawierających azbest to mieszkańcy terenów wiejskich, którzy w latach 80 i 90-tych kryli dachy płytami cementowo-azbestowymi (będące w tym okresie najtańszymi pokryciami), których nie stać na pokrycie kosztów wywozu w/w pokryć ze względu na wysoką cenę. Ponadto bardzo mała jest wiedza mieszkańców powiatu na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest i zasad postępowania z tymi odpadami.

Odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i gospodarka nimi obwarowana jest szczególnymi wymaganiami. Azbest wprowadzany do środowiska utrzymuje się w nim przez czas nie określony.

Powodem indywidualnego podejścia do wyrobów zawierających azbest jest fakt ogłoszenia i przyjęcia przez Radę Ministrów RP w maju 2002 r. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Zadania przewidziane „ Programem....” wymagają koordynacji wszystkich jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych  za ich realizację lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. W celu realizacji wszystkich zadań zawartych w „Programie...” należy zaangażować administrację publiczną i różnych instytucji działających na trzech poziomach:

- centralnym,

- wojewódzkim,

- lokalnym.

Na poziomie lokalnym w realizację zadań „ Programu...” zaangażowane są samorząd powiatowy oraz samorząd gminny.

Do zadań Samorządu powiatu należy;

- sporządzenie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „ Programu..” na terenie powiatu oraz ich przekazywanie samorządowi województwa,

- gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu i każdej gminy, w tym opracowanie załączników mapowych stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.,

- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z wojewodą ,samorządem województwa oraz samorządem gminnym, w zakresie zadań wynikających z „ Programu...”,

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiatowych planach gospodarki odpadami,

- ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technicznego zużycia wyrobów zawierających azbest,

- wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu zagrożonych rejonów/ obiektów/ i ustalenia stopnia emisji pyłu i włókien azbestu.

Do zadań Rady Powiatu należy:

- nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków finansowych,

- prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów

zawierających azbest, w stosunku do uboższych właścicieli obiektów. Inicjowanie i

organizowanie innych form pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Do zadań organu wykonawczego miasta należy:

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- wypełnianie przez właścicieli obiektów budowlanych  „arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania...” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. i złożenia ich do właściwego urzędu. Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis w arkuszach obiektów publicznych jak na przykład: drogi ,place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury, i tym podobne obiekty, które będą w przyszłości mogły korzystać finansowo ze wsparcia z zewnątrz i których oczyszczanie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności,

- sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest, w układzie 3-ch grup pilności, jak w arkuszach ocen,

- przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen, do urzędu nadzoru budowlanego w powiece.

Do zadań Rady Miejskiej należy:

- przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań  „Programu ...”.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2004 r. koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z powodu nadmiernego zużycia ponosi właściciel obiektu. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne i właściwości azbestu, usuwanie wyrobów zawierających azbest podlega wielu uwarunkowaniom. Właściciel  lub zarządca obiektów winien;

- sporządzić przegląd techniczny wyrobów zawierających azbest- na podstawie tego przeglądu sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę tą przejmuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który informuje Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Gmin o przyjętych protokołach ocen,

- uzyskać pozwolenie na wykonywanie prac remontowo- budowlanych związanych z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych – usuwaniem odpadów zawierających azbest powinny zajmować się tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie pozwolenia, a także sprzęt techniczny oraz przeszkolonych pracowników,

- zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściwemu organowi administracji architektonicznego zamiaru rozpoczęcia robót z zaznaczeniem, że usuwane będą wyroby zawierające azbest,

- dokonać identyfikacji rodzaju azbestu i oszacować ilość wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami przewiduje się następujące działania organizacyjne w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

- Zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie województwa mazowieckiego.

- Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu.

- Opracowanie planu rozmieszczenia na terenie województwa wyrobów zawierających azbest /na podstawie otrzymanych informacji z gmin i powiatów/.

- Opracowanie inwentaryzacji i harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach planów gospodarki odpadami.

- Opiniowanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań „Programu.....”

- Przekazywanie otrzymanych środków finansowych do właściwych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zatwierdzonych zadań z zakresu usuwania zagrożeń  z tytułu azbestu.

Zgodnie z wytycznymi „Programu....” winny być opracowane wojewódzkie, powiatowe, gminne  Programy usuwania wyrobów zawierających azbest i ochrony przed szkodliwością azbestu .

## 4.6. Podsumowanie

Tabela 43. Zestawienie wskaźników stanu i wskaźników reakcji – stan istniejący

| L.p. | Wskaźnik presji | Wartość wskaźnika presji | Wskaźnik reakcji | Wartość wskaźnika reakcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 20 622 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] | 13 491 65,4 |
| 2. | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] | 92,7 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: linie do segregacji kompostownie [szt./(Mg/rok)] linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych linie do przekształcania gruzu budowlanego ZZO WPGiSO Stacje przeładunkowe Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych i komunalnopodobnych [%] Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: wielkogabarytowych budowlanych niebezpiecznych | 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0 |
| 3. | Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%] | 99 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] | 0 |

| 4. | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne papier i tektura szkło opakowania z blachy stalowej opakowania z aluminium opakowania wielomateriałowe | 4238 648 1617 1566 173 53 181 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne papier i tektura szkło blacha stalowa i aluminium opakowania wielomateriałowe | 310 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha] | 6 / 8,24 ha | Składowiska zamknięte [szt./ha] w tym: zrekultywowane [ha] do rekultywacji | 10 / 4,46 ha 5 / 2,74 ha 3 / 0,75 ha |
| 6. | Ilość powstających osadów ściekowych [Mg/rok] | 8055 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi [Mg]: wykorzystane w tym: na cele przemysłowe na cele rolnicze kompostowane przekształcone termicznie składowane inne nagromadzone na terenie oczyszczalni wykorzystane z nagromadzonych do 1.01.2000 | 8034 0 4027 4007 0 10,35 8,8 1,85 0 |
| 7. | Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [Mg] w tym: niebezpiecznych | 12 608 227,4 | Sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [ %] w tym: tymczasowo składowane wykorzystywane unieszkodliwiane składowane Sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstających w przemyśle [%] w tym: wykorzystane unieszkodliwione składowane Obiekty gospodarki odpadami [szt / wydajność]: zakłady termicznej utylizacji odpadów składowiska odpadów w tym składowiska odpadów niebezpiecznych inne instalacje PZON SPON | 3,51 94,19 3,6 1,65 12,44 87,09 0 0 0 0 1 0 0 |
| 8. | Nagromadzenie odpadów [Mg] z czego: wykorzystano | 428 0 | Tereny składowisk [ha]: niezrekultywowanych zrekultywowanych w 2000 r | 0 0 |
| 9. | Ilość odpadów powstających w placówkach medycznych [Mg/rok]: odpady o charakterze komunalnym odpady infekcyjne i specjalne Ilość odpadów medycznych powstających prywatnych gabinetach lekarskich [Mg/rok] | 195,4 175,3 19,5 1,9 | Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów medycznych [szt. / wydajność] | 1/ 15 Mg na rok |
| 10. | Ilość odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych [Mg] | 0,95 | Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów weterynaryjnych [szt. / wydajność] | 0 |
| 11. | Ilość odpadów zawierających azbest [Mg] | 3643569 m2 | Ilość składowisk odpadów azbestowych [szt] | 0 |
| 12. | Nagromadzenie odpadów w mogilnikach [Mg] | 1 mogilnik | Ilość zlikwidowanych mogilników [szt./ Mg] | 0 |
| 13. | Ilość składowanych składników tworzyw samochodowych [tys. Mg] | b.d. | Ilość poddanych recyklingowi tworzyw samochodowych [tys. Mg] | bd |

# V. PROGNOZA ILOŚCI WYTWORZONYCH ODPADÓW

## 5.1. Metodyka opracowania prognozy

Do oszacowania ilości wytworzonych odpadów komunalnych w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Mława przyjęto wskaźniki za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO), natomiast WPGO opiera się na wskaźnikach zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO).

Przyjęte wskaźniki są średnimi dla Polski i przyjętymi wartościami średnimi dla województwa. Przyjęcie tych wartości niesie za sobą pewne zagrożenie dotyczące określenia rzeczywistej ilości odpadów. Nie ma to jednak większego wpływu na formułowanie celów oraz kierunków działań, jak również na przyjęcie konkretnych działań operacyjnych dążących do poprawy stanu gospodarki odpadami w powiecie. Natomiast ma to wpływ na zwymiarowanie potrzebnej infrastruktury technicznej, która pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów ilościowych dotyczących głównie odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Tabela 44. Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 r. w Polsce w podziale na miasto/wieś (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002)

| Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów w latach dla obszarów: |
| --- | --- |
|  | Miejskich | Wiejskich |
|  | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 |
| Odpady organiczne roślinne | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 0,00 | - 1,00 | - 2,00 | 0,00 | - 1,00 | - 1,00 |
| Odpady organiczne inne | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Odpady zielone | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania z papieru i tektury | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania wielomateriałowe | 4,80 | 6,80 | 6,80 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,50 | 0,00 | - 2,00 | 1,00 | 0,00 | - 2,00 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 1,00 | 0,00 | - 2,00 |
| Tekstylia | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Opakowania ze szkła | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Metale | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z blachy stalowej | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z aluminium | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady mineralne | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Drobna frakcja popiołowa | - 2,00 | - 3,00 | - 3,00 | - 2,00 | - 3,00 | - 3,00 |
| Odpady wielkogabarytowe | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady budowlane | 8,45 | 5,92 | 6,58 | 8,45 | 5,92 | 6,58 |
| Odpady niebezpieczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 45.	Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M, rok) dla roku 2000 (wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik 2002)

| L.p. | Źródła powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia |
| --- | --- | --- |
|  |  | miasto | wieś |
| 1 | Odpady z gospodarstw domowych | 224 | 116 |
| 2 | Odpady z obiektów infrastruktury | 110 | 45 |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 |
| 4 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 40 | 40 |
| 5 | Odpady z ogrodów i parków | 12 | 5 |
| 6 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 15 | - |
| 7 | Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | 3 | 2 |
| Razem | 424 | 223 |

Tabela 46.	Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury (%)

(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002)

| L.p. | Frakcje odpadów | Odpady domowe | Odpady z obiektów infrastruktury |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto | wieś |  |
| 1 | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 32 | 13 | 10 |
| 2 | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Inne odpady organiczne | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Papier i tektura | 19 | 13 | 30 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 14 | 13 | 30 |
| 6 | Materiały tekstylne | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Szkło | 8 | 8 | 10 |
| 8 | Metale | 4 | 4 | 5 |
| 9 | Odpady mineralne | 5 | 10 | 5 |
| 10 | Frakcja drobna (< 10 mm) | 10 | 33 | 7 |
| Razem | 100 | 100 | 100 |

Tabela  47. 	Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich

i wiejskich dla roku 2000

(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002)

| L.p. | Strumień odpadów komunalnych | Miasto | Wieś |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg | % | kg | % |
| 1 | Domowe odpady organiczne, w tym: | 90,20 | 21,3 | 22,11 | 9,9 |
| 1a | odpady organiczne roślinne | 81,40 | - | 18,80 | - |
| 1b | odpady organiczne zwierzęce | 4,40 | - | 1,10 | - |
| 1c | odpady organiczne inne | 4,40 | - | 2,21 | - |
| 2 | Odpady zielone | 10,29 | 2,4 | 4,16 | 1,9 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 28,62 | 6,8 | 10,64 | 4,8 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 41,52 | 9,8 | 15,43 | 6,9 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 4,66 | 1,1 | 1,73 | 0,8 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 48,27 | 11,4 | 21,03 | 9,4 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15,53 | 3,7 | 6,77 | 3,0 |
| 8 | Tekstylia | 12,10 | 2,9 | 4,65 | 2,1 |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 2,00 | 0,5 | 1,00 | 0,4 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 28,12 | 6,6 | 18,3 | 8,2 |
| 11 | Metale | 12,79 | 3,0 | 4,55 | 2,0 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 4,57 | 1,1 | 1,63 | 0,7 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 1,33 | 0,3 | 0,47 | 0,2 |
| 14 | Odpady mineralne | 14,30 | 3,4 | 13,25 | 5,9 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 46,70 | 11,0 | 40,28 | 18,1 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 20,00 | 4,7 | 15,00 | 6,7 |
| 17 | Odpady budowlane | 40,00 | 9,4 | 40,00 | 17,9 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 3,00 | 0,7 | 2,00 | 0,9 |
| Razem | 424 | 100 | 223 | 100 |

W poniższych tabelach dokonano charakterystyki poszczególnych strumieni odpadów.

Tabela 48.	 Skład odpadów wielkogabarytowych (%)

(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drewno | 60 |
| 2 | Metale | 30 |
| 3 | Inne (balastowe, materace, plastik itp.) | 10 |
| Razem | 100 |

Tabela 49.	Udziały procentowe poszczególnych materiałów w grupach sprzętu AGD 
(Tyszkiewicz, 1999)

| Sprzęt | Stal, żelazo | Stopy miedzi | Durale | Inne metale kolorowe | Tworzywa sztuczne | Szkło | Mat. elektrote-chniczne | Inne materiały |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuchnie gazowe | 78 | 3.3 | 2 | 1 | 5,1 | 11,1 | - | 1,5 |
| Pralki, wirówki | 71 | 1,65 | -* | 2.2 | 13,3 | nw** | - | 12,4 |
| Pralki automat. | 67,5 | 3 | - | - | 7,8 | 3.4 | 14,5 | 3,8 |
| Chłodziarki, zamrażarki | 50 | 2,5 | 5 | - | 35 | 9 | - | 3,5 |
| Odkurzacze | 65 | 8 | 7 | - | 19 | nw | - | 1 |
| Maszyny do szycia | 37 | - | - | 44 | 16 | nw | - | 0,9 |

*  uzyskane dane nie zawierają informacji o występowaniu

** nie występuje

Tabela  50. 	Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%)

(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cegła | 40 |
| 2 | Beton | 20 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 1 |
| 4 | Bitumiczna powierzchnia dróg | 9 |
| 5 | Drewno | 7 |
| 6 | Metale | 5 |
| 7 | Piasek | 15 |
| 8 | Inne | 4 |
| Razem | 100 |

Tabela 51. 	Średni skład odpadów z ogrodów i parków (%)

(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady organiczne | 80 |
| 2 | Odpady mineralne | 20 |
| Razem | 100 |

Tabela 52. 	Skład morfologiczny zmiotek ulicznych (%)

(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady mineralne | 100 |

Tabela 53.	Średni wskaźnik powstawania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych 
                         (Litwin, Piotrowska, 1998)

| L.p. | Odpad | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  |  | kg/M/rok | % |
| 1. | Aerozole | 0,05 | 4,0 |
| 2. | Akumulatory | 0,33 | 26,1 |
| 3. | Baterie | 0,07 | 5,6 |
| 4. | Farby i lakiery | 0,32 | 25,4 |
| 6. | Farmaceutyki | 0,08 | 6,3 |
| 7. | Rozpuszczalniki | 0,23 | 18,3 |
| 8. | Świetlówki | 0,01 | 0,8 |
| 9. | Zużyte oleje | 0,02 | 1,6 |
| 10. | Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne) | 0,15 | 11,9 |
| Razem | 1,26 | 100,0 |

Prognoza ilości odpadów została obliczona w następujący sposób:

- dla gmin wiejskich użyto wskaźników  dla wsi, uwzględniając ich zmiany w latach, i wartości wskaźników dla każdego roku pomnożono przez prognozowaną ilość mieszkańców w gminach w danym roku;

- dla miasta Mława obliczenia wyglądały analogicznie jak dla gmin wiejskich z tym wyjątkiem, że wskaźniki użyte, obliczono jako średnią wskaźników dla miast i wsi (ponieważ Mława jest to miasto małe, używając wskaźników dla miast otrzymalibyśmy zawyżoną ilość odpadów).

## 5.2. Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych

Prognozę liczby mieszkańców dla miasta Mławy do 2015 r. wg GUS przedstawiono w tabeli 54.

Tabela 54. Prognoza demograficzna dla miasta Mławy w tys. osób

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 31,17 | 31,42 | 31,66 | 31,92 | 32,20 | 32,48 | 32,79 | 33,12 | 33,47 | 33,82 | 34,15 |

Uwzględniając dwa podstawowe czynniki wpływające na zmiany ilościowo – jakościowe odpadów komunalnych, tj.:

- zmiany demograficzne,

- zmiany struktury odpadów,

przedstawiono w tabeli 55 ilość odpadów komunalnych, które będą wytwarzane w  mieście Mława w okresie do 2015r.

Tabela 55. Prognoza dla poszczególnych strumieni odpadów komunalnych w latach 2005, 2006, 2010 i 2015

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w Mg/rok w latach |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2010 | 2015 |
| Odpady organiczne Roślinne | 1508,17 | 1590,46 | 1672,24 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 62,21 | 61,78 | 60,23 |
| Odpady organiczne inne | 104,07 | 116,45 | 128,68 |
| Odpady zielone | 242,83 | 271,72 | 300,26 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 618,30 | 665,11 | 699,31 |
| Opakowania z papieru i tektury | 1008,32 | 1214,70 | 1509,55 |
| Opakowania wielomateriałowe | 111,95 | 134,86 | 167,60 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1023,64 | 1058,18 | 1005,69 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 378,61 | 447,38 | 529,61 |
| Tekstylia | 274,80 | 295,61 | 326,66 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 35,55 | 40,56 | 44,82 |
| Opakowania ze szkła | 779,88 | 921,55 | 1117,82 |
| Metale | 261,57 | 270,39 | 284,29 |
| Opakowania z blachy stalowej | 105,61 | 117,71 | 135,97 |
| Opakowania z aluminium | 35,03 | 38,89 | 44,71 |
| Odpady mineralne | 390,41 | 428,34 | 485,17 |
| Drobna frakcja popiołowa | 1068,23 | 977,60 | 882,67 |
| Odpady wielkogabarytowe | 705,40 | 729,20 | 766,69 |
| Odpady budowlane | 1793,47 | 2340,60 | 3387,57 |
| Odpady niebezpieczne | 74,08 | 76,58 | 80,52 |
| Odpady komunalne | 10582,12 | 11797,68 | 13630,04 |

Tabela 56.  Prognoza ilości poszczególnych odpadów budowlanych w strumieniu odpadów komunalnych

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w Mg/rok w latach |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2010 | 2015 |
| Odpady budowlane – Cegła | 717,39 | 936,24 | 1355,03 |
| Odpady budowlane – Beton | 358,69 | 468,12 | 677,51 |
| Odpady budowlane – Tworzywa sztuczne | 17,93 | 23,41 | 33,88 |
| Odpady budowlane – Bitumiczna powierzchnia dróg | 161,41 | 210,65 | 304,88 |
| Odpady budowlane – Drewno | 125,54 | 163,84 | 237,13 |
| Odpady budowlane – Metale | 89,67 | 117,03 | 169,38 |
| Odpady budowlane – Piasek | 269,02 | 351,09 | 508,13 |
| Odpady budowlane – Inne | 53,80 | 70,22 | 101,63 |
| Odpady budowlane | 1793,47 | 2340,60 | 3387,57 |

Tabela 57. 	Prognoza ilości poszczególnych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w Mg/rok w latach |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2010 | 2015 |
| Odpady niebezpieczne – Aerozole | 2,96 | 3,06 | 3,22 |
| Odpady niebezpieczne – Akumulatory | 19,34 | 19,99 | 21,02 |
| Odpady niebezpieczne – Baterie | 4,15 | 4,29 | 4,51 |
| Odpady niebezpieczne – Farby i lakiery | 18,82 | 19,45 | 20,45 |
| Odpady niebezpieczne – Farmaceutyki | 4,67 | 4,82 | 5,07 |
| Odpady niebezpieczne – Rozpuszczalniki | 13,56 | 14,01 | 14,73 |
| Odpady niebezpieczne – Świetlówki | 0,59 | 0,61 | 0,64 |
| Odpady niebezpieczne – Zużyte oleje | 1,19 | 1,23 | 1,29 |
| Odpady niebezpieczne – Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne) | 8,82 | 9,11 | 9,58 |
| Odpady niebezpieczne | 74,08 | 76,58 | 80,52 |

Tabela 58.  Prognoza ilości poszczególnych odpadów wielkogabarytowych w strumieniu odpadów komunalnych

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w Mg/rok w latach |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2010 | 2015 |
| Odpady wielkogabarytowe - Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) | 105,81 | 109,38 | 115,00 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki | 169,30 | 175,01 | 184,01 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki | 296,27 | 306,26 | 322,01 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze | 21,16 | 21,88 | 23,00 |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia | 7,05 | 7,29 | 7,67 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki | 56,43 | 58,34 | 61,34 |
| Odpady wielkogabarytowe | 705,40 | 729,20 | 766,69 |

Szczegółową prognozę dla poszczególnych strumieni odpadów komunalnych na lata 2004 do 2015 przedstawiono w tabeli 59.

Tablica 59. Prognoza ilości odpadów komunalnych – miasto Mława

| Rodzaj odpadów | Lata |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Mg/rok |
| Odpady komunalne | 9938,21 | 10318,99 | 10582,12 | 10855,22 | 11149,28 | 11465,44 | 11797,68 | 12115,23 | 12458,78 | 12829,92 | 13222,54 | 13630,04 |
| Odpady organiczne roślinne | 1455,90 | 1488,72 | 1508,17 | 1527,28 | 1547,53 | 1568,91 | 1590,46 | 1605,64 | 1621,80 | 1638,94 | 1656,08 | 1672,24 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 61,88 | 62,34 | 62,21 | 62,06 | 61,94 | 61,86 | 61,78 | 61,43 | 61,12 | 60,84 | 60,55 | 60,23 |
| Odpady organiczne inne | 98,50 | 101,22 | 104,07 | 106,96 | 110,00 | 113,18 | 116,45 | 118,74 | 121,13 | 123,64 | 126,18 | 128,68 |
| Odpady zielone | 229,84 | 236,18 | 242,83 | 249,58 | 256,66 | 264,09 | 271,72 | 277,05 | 282,64 | 288,48 | 294,41 | 300,26 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 591,01 | 607,31 | 618,30 | 629,26 | 640,77 | 652,85 | 665,11 | 671,46 | 678,22 | 685,39 | 692,55 | 699,31 |
| Opakowania z papieru i tektury | 915,37 | 962,75 | 1008,32 | 1055,64 | 1105,82 | 1159,03 | 1214,70 | 1267,99 | 1324,29 | 1383,79 | 1445,80 | 1509,55 |
| Opakowania wielomateriałowe | 102,61 | 106,89 | 111,95 | 117,20 | 122,78 | 128,68 | 134,86 | 140,78 | 147,03 | 153,64 | 160,52 | 167,60 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 995,56 | 1015,50 | 1023,64 | 1031,46 | 1039,93 | 1049,05 | 1058,18 | 1046,91 | 1036,30 | 1026,30 | 1016,29 | 1005,69 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 347,03 | 363,24 | 378,61 | 394,47 | 411,23 | 428,94 | 447,38 | 462,49 | 478,36 | 495,02 | 512,20 | 529,61 |
| Tekstylia | 262,67 | 269,92 | 274,80 | 279,67 | 284,79 | 290,16 | 295,61 | 301,41 | 307,49 | 313,85 | 320,30 | 326,66 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 33,32 | 34,41 | 35,55 | 36,72 | 37,94 | 39,23 | 40,56 | 41,36 | 42,19 | 43,07 | 43,95 | 44,82 |
| Opakowania ze szkła | 718,29 | 748,24 | 779,88 | 812,56 | 847,08 | 883,57 | 921,55 | 957,33 | 995,00 | 1034,68 | 1075,82 | 1117,82 |
| Metale | 255,02 | 259,49 | 261,57 | 263,56 | 265,73 | 268,06 | 270,39 | 272,97 | 275,72 | 278,63 | 281,55 | 284,29 |
| Opakowania z blachy stalowej | 99,66 | 102,82 | 105,61 | 108,44 | 111,41 | 114,52 | 117,71 | 121,09 | 124,63 | 128,34 | 132,15 | 135,97 |
| Opakowania z aluminium | 33,12 | 34,14 | 35,03 | 35,93 | 36,88 | 37,87 | 38,89 | 39,97 | 41,10 | 42,28 | 43,49 | 44,71 |
| Odpady mineralne | 376,88 | 381,58 | 390,41 | 399,29 | 408,61 | 418,37 | 428,34 | 438,92 | 449,99 | 461,56 | 473,38 | 485,17 |
| Drobna frakcja popiołowa | 1106,58 | 1092,51 | 1068,23 | 1044,10 | 1021,09 | 999,15 | 977,60 | 957,33 | 937,95 | 919,43 | 901,17 | 882,67 |
| Odpady wielkogabarytowe | 647,97 | 699,79 | 705,40 | 710,79 | 716,62 | 722,91 | 729,20 | 736,16 | 743,56 | 751,42 | 759,28 | 766,69 |
| Odpady budowlane | 1537,00 | 1678,49 | 1793,47 | 1915,60 | 2047,21 | 2189,08 | 2340,60 | 2518,89 | 2712,16 | 2921,72 | 3147,12 | 3387,57 |
| Odpady niebezpieczne | 70,01 | 73,49 | 74,08 | 74,65 | 75,26 | 75,92 | 76,58 | 77,31 | 78,09 | 78,91 | 79,74 | 80,52 |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Odpady wielkogabarytowe | 647,97 | 699,79 | 705,40 | 710,79 | 716,62 | 722,91 | 729,20 | 736,16 | 743,56 | 751,42 | 759,28 | 766,69 |
| Odpady wielkogabarytowe - Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) | 97,20 | 104,97 | 105,81 | 106,62 | 107,49 | 108,44 | 109,38 | 110,42 | 111,53 | 112,71 | 113,89 | 115,00 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) – Stal, żelazo | 75,81 | 81,87 | 82,53 | 83,16 | 83,84 | 84,58 | 85,32 | 86,13 | 87,00 | 87,92 | 88,84 | 89,70 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Stopy miedzi | 3,21 | 3,46 | 3,49 | 3,52 | 3,55 | 3,58 | 3,61 | 3,64 | 3,68 | 3,72 | 3,76 | 3,80 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Durale | 1,94 | 2,10 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,17 | 2,19 | 2,21 | 2,23 | 2,25 | 2,28 | 2,30 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Inne metale kolorowe | 0,97 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Tworzywa sztuczne | 4,96 | 5,35 | 5,40 | 5,44 | 5,48 | 5,53 | 5,58 | 5,63 | 5,69 | 5,75 | 5,81 | 5,87 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Szkło | 10,79 | 11,65 | 11,74 | 11,83 | 11,93 | 12,04 | 12,14 | 12,26 | 12,38 | 12,51 | 12,64 | 12,77 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Inne materiały | 1,46 | 1,57 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 1,67 | 1,69 | 1,71 | 1,73 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki | 155,51 | 167,95 | 169,30 | 170,59 | 171,99 | 173,50 | 175,01 | 176,68 | 178,46 | 180,34 | 182,23 | 184,01 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Stal, żelazo | 104,97 | 113,37 | 114,27 | 115,15 | 116,09 | 117,11 | 118,13 | 119,26 | 120,46 | 121,73 | 123,00 | 124,20 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Stopy miedzi | 4,67 | 5,04 | 5,08 | 5,12 | 5,16 | 5,20 | 5,25 | 5,30 | 5,35 | 5,41 | 5,47 | 5,52 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Tworzywa sztuczne | 12,13 | 13,10 | 13,21 | 13,31 | 13,42 | 13,53 | 13,65 | 13,78 | 13,92 | 14,07 | 14,21 | 14,35 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Szkło | 5,29 | 5,71 | 5,76 | 5,80 | 5,85 | 5,90 | 5,95 | 6,01 | 6,07 | 6,13 | 6,20 | 6,26 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Mat. elektrotechniczne | 22,55 | 24,35 | 24,55 | 24,74 | 24,94 | 25,16 | 25,38 | 25,62 | 25,88 | 26,15 | 26,42 | 26,68 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Inne materiały | 5,91 | 6,38 | 6,43 | 6,48 | 6,54 | 6,59 | 6,65 | 6,71 | 6,78 | 6,85 | 6,92 | 6,99 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki | 272,15 | 293,91 | 296,27 | 298,53 | 300,98 | 303,62 | 306,26 | 309,19 | 312,30 | 315,60 | 318,90 | 322,01 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Stal, żelazo | 136,07 | 146,95 | 148,13 | 149,27 | 150,49 | 151,81 | 153,13 | 154,59 | 156,15 | 157,80 | 159,45 | 161,00 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Stopy miedzi | 6,80 | 7,35 | 7,41 | 7,46 | 7,52 | 7,59 | 7,66 | 7,73 | 7,81 | 7,89 | 7,97 | 8,05 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Durale | 13,61 | 14,70 | 14,81 | 14,93 | 15,05 | 15,18 | 15,31 | 15,46 | 15,61 | 15,78 | 15,94 | 16,10 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Tworzywa sztuczne | 95,25 | 102,87 | 103,69 | 104,49 | 105,34 | 106,27 | 107,19 | 108,21 | 109,30 | 110,46 | 111,61 | 112,70 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Szkło | 24,49 | 26,45 | 26,66 | 26,87 | 27,09 | 27,33 | 27,56 | 27,83 | 28,11 | 28,40 | 28,70 | 28,98 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Inne materiały | 9,53 | 10,29 | 10,37 | 10,45 | 10,53 | 10,63 | 10,72 | 10,82 | 10,93 | 11,05 | 11,16 | 11,27 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze | 19,44 | 20,99 | 21,16 | 21,32 | 21,50 | 21,69 | 21,88 | 22,08 | 22,31 | 22,54 | 22,78 | 23,00 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze – Stal, żelazo | 12,64 | 13,65 | 13,76 | 13,86 | 13,97 | 14,10 | 14,22 | 14,36 | 14,50 | 14,65 | 14,81 | 14,95 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze – Stopy miedzi | 1,56 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,75 | 1,77 | 1,78 | 1,80 | 1,82 | 1,84 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze – Durale | 1,36 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,59 | 1,61 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze – Tworzywa sztuczne | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze – Inne materiały | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia | 6,48 | 7,00 | 7,05 | 7,11 | 7,17 | 7,23 | 7,29 | 7,36 | 7,44 | 7,51 | 7,59 | 7,67 |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia – Stal, żelazo | 2,40 | 2,59 | 2,61 | 2,63 | 2,65 | 2,67 | 2,70 | 2,72 | 2,75 | 2,78 | 2,81 | 2,84 |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia – Inne metale kolorowe | 2,85 | 3,08 | 3,10 | 3,13 | 3,15 | 3,18 | 3,21 | 3,24 | 3,27 | 3,31 | 3,34 | 3,37 |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia – Tworzywa sztuczne | 1,04 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,23 |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia – Inne materiały | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki | 51,84 | 55,98 | 56,43 | 56,86 | 57,33 | 57,83 | 58,34 | 58,89 | 59,49 | 60,11 | 60,74 | 61,34 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki – Stal, żelazo | 36,80 | 39,75 | 40,07 | 40,37 | 40,70 | 41,06 | 41,42 | 41,81 | 42,23 | 42,68 | 43,13 | 43,55 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki – Stopy miedzi | 0,86 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki – Inne metale kolorowe | 1,14 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,34 | 1,35 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki – Tworzywa sztuczne | 6,89 | 7,45 | 7,51 | 7,56 | 7,62 | 7,69 | 7,76 | 7,83 | 7,91 | 8,00 | 8,08 | 8,16 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki – Inne materiały | 6,43 | 6,94 | 7,00 | 7,05 | 7,11 | 7,17 | 7,23 | 7,30 | 7,38 | 7,45 | 7,53 | 7,61 |
| Odpady budowlane | 1537,00 | 1678,49 | 1793,47 | 1915,60 | 2047,21 | 2189,08 | 2340,60 | 2518,89 | 2712,16 | 2921,72 | 3147,12 | 3387,57 |
| Odpady budowlane – Cegła | 614,80 | 671,40 | 717,39 | 766,24 | 818,88 | 875,63 | 936,24 | 1007,56 | 1084,87 | 1168,69 | 1258,85 | 1355,03 |
| Odpady budowlane – Beton | 307,40 | 335,70 | 358,69 | 383,12 | 409,44 | 437,82 | 468,12 | 503,78 | 542,43 | 584,34 | 629,42 | 677,51 |
| Odpady budowlane – Tworzywa sztuczne | 15,37 | 16,78 | 17,93 | 19,16 | 20,47 | 21,89 | 23,41 | 25,19 | 27,12 | 29,22 | 31,47 | 33,88 |
| Odpady budowlane – Bitumiczna powierzchnia dróg | 138,33 | 151,06 | 161,41 | 172,40 | 184,25 | 197,02 | 210,65 | 226,70 | 244,09 | 262,95 | 283,24 | 304,88 |
| Odpady budowlane – Drewno | 107,59 | 117,49 | 125,54 | 134,09 | 143,30 | 153,24 | 163,84 | 176,32 | 189,85 | 204,52 | 220,30 | 237,13 |
| Odpady budowlane – Metale | 76,85 | 83,92 | 89,67 | 95,78 | 102,36 | 109,45 | 117,03 | 125,94 | 135,61 | 146,09 | 157,36 | 169,38 |
| Odpady budowlane – Piasek | 230,55 | 251,77 | 269,02 | 287,34 | 307,08 | 328,36 | 351,09 | 377,83 | 406,82 | 438,26 | 472,07 | 508,13 |
| Odpady budowlane – Inne | 46,11 | 50,35 | 53,80 | 57,47 | 61,42 | 65,67 | 70,22 | 75,57 | 81,36 | 87,65 | 94,41 | 101,63 |
| Odpady niebezpieczne | 70,01 | 73,49 | 74,08 | 74,65 | 75,26 | 75,92 | 76,58 | 77,31 | 78,09 | 78,91 | 79,74 | 80,52 |
| Odpady niebezpieczne – Aerozole | 2,80 | 2,94 | 2,96 | 2,99 | 3,01 | 3,04 | 3,06 | 3,09 | 3,12 | 3,16 | 3,19 | 3,22 |
| Odpady niebezpieczne – Akumulatory | 18,27 | 19,18 | 19,34 | 19,48 | 19,64 | 19,82 | 19,99 | 20,18 | 20,38 | 20,60 | 20,81 | 21,02 |
| Odpady niebezpieczne – Baterie | 3,92 | 4,12 | 4,15 | 4,18 | 4,21 | 4,25 | 4,29 | 4,33 | 4,37 | 4,42 | 4,47 | 4,51 |
| Odpady niebezpieczne – Farby i lakiery | 17,78 | 18,67 | 18,82 | 18,96 | 19,12 | 19,28 | 19,45 | 19,64 | 19,83 | 20,04 | 20,25 | 20,45 |
| Odpady niebezpieczne – Farmaceutyki | 4,41 | 4,63 | 4,67 | 4,70 | 4,74 | 4,78 | 4,82 | 4,87 | 4,92 | 4,97 | 5,02 | 5,07 |
| Odpady niebezpieczne – Rozpuszczalniki | 12,81 | 13,45 | 13,56 | 13,66 | 13,77 | 13,89 | 14,01 | 14,15 | 14,29 | 14,44 | 14,59 | 14,73 |
| Odpady niebezpieczne – Świetlówki | 0,56 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 |
| Odpady niebezpieczne – Zużyte oleje | 1,12 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,28 | 1,29 |
| Odpady niebezpieczne – Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne) | 8,33 | 8,75 | 8,82 | 8,88 | 8,96 | 9,03 | 9,11 | 9,20 | 9,29 | 9,39 | 9,49 | 9,58 |

## 5.3. Prognoza ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego

### 5.3.1. Odpady przemysłowe

Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów - w perspektywie czasowej do 2015 r. - zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami). Przyjmując wariant „optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencje przewiduje się wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu w okresie najbliższych 15 lat. Budowie nowoczesnej gospodarki towarzyszyć będzie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Tabela 60.  Rodzaje i wskaźnikowe ilości odpadów powstające w małych i średnich zakładach

| Rodzaj działalności | Rodzaj wytwarzanych odpadów | Wskaźnikowe ilości odpadów Mg/rok/zakład |
| --- | --- | --- |
| AGD naprawa | zużyte rozpuszczalniki | 0,001 |
| elektromechanika | zaolejone czyściwo | 0,01 |
| produkcja sprzętu elektronicznego | odpady poneutralizacyjne | 0,002 |
| produkcja maszyn i urządzeń oraz remonty | odpady lakiernicze szlamy i opiłki stalowe zaolejone | 0,005 0,01 |
| produkcja materiałów budowlanych | emulsja olejowa | 0,001 |
| ślusarstwo | emulsja olejowa zaolejone czyściwo szlamy i opiłki stalowe zaolejone | 0,001 0,01 0,01 |
| blacharstwo, lakiernictwo samochodowe | odpady lakiernicze | 0,1 |
| mechanika samochodowa | zużyte oleje emulsja olejowa baterie i akumulatory | 0,2 0,2 0,2 |
| drukarnie zakłady poligraficzne | odpady farb drukarskich zużyte czyściwo | 0,01 0,01 |
| galwanizernia | szlamy z obróbki odpadów zużyte kwaśne kąpiele trawiące | 0,01 0,05 |
| produkcja artykułów chemicznych | zanieczyszczone pigmenty zanieczyszczone rozpuszczalniki | 0,2 0,01 |
| Pralnia chemiczna | zanieczyszczone rozpuszczalniki szlam z czyszczenia urządzeń | 0,3 |
| Myjnia samochodowa | szlam z mycia podwozi | 0,5 |
| Zakład fotograficzny | zużyte błony fotograficzne zużyte odczynniki fotograficzne | 0,25 |
| Zakład wyprawy skór | strużyna z garbowania chromowego lub roślinnego | 0,01 |
| stacje paliw | odpady w postaci szlamów zużyte oleje odpady z czyszczenia zbiorników po ropie naftowej i jej produktach | 5,0 0,05 1,0 |
| Apteki | przeterminowane i wycofane ze sprzedaży leki oraz chemikalia | 0,004 |
| produkcja mebli, usługi stolarskie | środki do konserwacji i impregnacji mebli odpady farb i lakierów odpadowe kity, kleje i szczeliwa | 0,025 0,001 0,001 |
| produkcja farb i lakierów | odpady farb i lakierów | 0,3 |
| ogrodnictwo, gospodarstwo rolne | opakowania po środkach ochrony roślin oleje przepracowane | w zależności od zużycia nawozów |

Do 2015 r. sytuacja demograficzna nie będzie ulegać większym zmianom. Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów z jednostek służby zdrowia.

Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało – i bezodpadowych, metod Czystej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców. W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców.

Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia. Dotyczyć to będzie głównie niewielkich zakładów oraz jednostek weterynaryjnych. Ocenia się, że udział tzw. „szarej strefy odpadowej”, składającej się głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych wynosi 5-8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami).

Prognoza z racji tego, że obejmuje także zapotrzebowanie na nakłady finansowe i przestrzenne, nie powinna pomijać faktu, iż na terenie miasta występuje nieoszacowana, ale na pewno znaczna, ilość odpadów nagromadzonych w różnych miejscach i obiektach, w których aktywność gospodarcza ma jedynie wymiar historyczny. Tego rodzaju składowiska nie są w pełni znane władzom lokalnym, a zatem w pierwszym czteroleciu obowiązywania niniejszego Planu należy przewidzieć szczegółową inwentaryzację tych obszarów.

Po rozpoznaniu skali zjawiska konieczne będzie oszacowanie ryzyka istnienia tych obiektów, a w ślad za tym, określenie sposobów przywrócenia zajętym terenom walorów użytkowych. Zważywszy, że najczęściej będą to nagromadzenia, dla których ustalenie sprawcy będzie bardzo trudne, obowiązek unieszkodliwienia lub rekultywacji składowiska będzie powinnością samorządu gminnego. Olbrzymie prawdopodobieństwo takiego scenariusza uzasadnia uwzględnienie sygnalizowanego problemu w niniejszym planie i przewidzenie jego urealnienia w początkowym okresie obowiązywania.

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów w okresie do 2015 r., w sytuacji bardzo szacunkowych prognoz rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki, nie poddaje się prostym przewidywaniom.

Odpady z ciepłowni – kotłowni: w związku z brakiem planów budowy nowych dużych ciepłowni opalanych węglem, pomimo tendencji do powrotu do ogrzewania węglowego w budownictwie jednorodzinnym, przewiduje się, że ilość odpadów paleniskowych  - popiołu i żużlu – nie ulegnie zasadniczym zmianom.

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych, kitu, szczeliw i farb drukarskich): ilość odpadów powstających w tej grupie nie powinna wzrastać. Spodziewać się można większego stopnia wykorzystania odpadowego toneru.

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych: nie przewiduje się istotnych zmian zarówno ilości i jakości odpadów metalicznych z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej: prognoza uzależniona jest od stanu gospodarki. Ożywienie skutkować będzie zwiększeniem ilości powstających odpadów.

Zużyte opony: ilość odpadów ze zużytych opon zwiększa się o ok. 10% co 3 lata. Jakość odpadów nie ulega większym zmianom.

Odpady z przemysłu rolno-spożywczego: prognozowanie ilości odpadów w przemyśle rolno-spożywczym jest niezwykle trudne z uwagi na zmiany restrukturyzacyjne, jakie są planowane w rolnictwie w najbliższym okresie. Szacuje się, że przy sprzyjającej koniunkturze gospodarczej ilość odpadów w poszczególnych sektorach tego przemysłu może wzrosnąć do 2010 r.  o średnio 10%.

Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych: ilość odpadów jest ściśle związana z liczbą zakładów produkcyjnych oraz zakładów, w których dokonuje się konserwacji, napraw maszyn lub używa odzieży ochronnej. W związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym, liczba takich zakładów będzie rosła, proporcjonalnie zwiększy się także ilość odpadów sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych.

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych: stały wzrost ilości odpadów, coraz dobitniej uświadamia potrzebę ochrony wód poprzez skanalizowanie i oczyszczanie ścieków, a także rosnąca presja na wzrost poziomu odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spowodują przyrost ilości takich instalacji, a tym samym wzrost ilości odpadów z ich działalności.

Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych: dynamika wzrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest znacznie wyższa niż innych rodzajów odpadów. Na podstawie badań w krajach Unii Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta o 3÷5% w skali roku. Charakterystyka jakościowa (skład materiałowy) tych odpadów będzie ulegała zmianie m.in. na skutek ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych.

W przypadku pozostałych grup odpadów nie przewiduje się znacznych zmian w ilości ich wytwarzania.

### 5.3.2. Odpady medyczne i weterynaryjne

Prognozę wytwarzania odpadów powstających w placówkach służby zdrowia w Mławie przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 69.   Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów w placówkach służby zdrowia

Miasta Mława w latach 2005-2015

| Rok | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadów | Mg/rok |
| Odpady powstające | 196 | 197,5 | 199,1 | 200,7 | 202,3 | 202,9 |
| w placówkach służby zdrowia: |  |  |  |  |  |  |
| Odpady z grupy A | 175,5 | 176,9 | 178,3 | 179,7 | 181,2 | 182,6 |
| Odpady | 20 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,8 |
| z grupy B, C, D: |  |  |  |  |  |  |
| W tym z grupy B | 16 | 16,1 | 16,25 | 16,48 | 16,51 | 16,65 |
| W tym z grupy C, D | 4 | 4,03 | 4,06 | 4,1 | 4,12 | 4,16 |
| Odpady medyczne powstające w prywatnych gabinetach lekarskich (ok. 1 %) | 1,96 | 1,97 | 1,99 | 2,0 | 2,02 | 2,04 |
| Odpady weterynaryjne (ok. 0,5% strumienia odpadów powstających w placówkach służby zdrowia) | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,0 | 1,01 | 1,02 |

# VI. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ

## 6.1.  Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla miasta Mławy jest:

minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowisku odpadów oraz uzyskanie wysokiego poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych

Określony powyżej cel strategiczny (w zakresie gospodarki odpadami) będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizowanie przyjętych kierunków działań przy założeniu standardów odzysku odpadów. Kierunkami tymi są:

      - Unikanie powstawania odpadów;

      - Odzysk odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny;

      - Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych;

      - Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi.

Cele krótkookresowe 2005–2007

w zakresie organizacji systemu:

- uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mławie, prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób systemowy w układzie ponadlokalnym,

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, likwidacja „dzikich wysypisk”,

- prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mieszkańców w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- budowa obiektów gospodarki odpadami umożliwiających odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

- zamknięcie i rekultywacja starej części składowiska w Uniszkach Cegielni.

cele ilościowe:

  - objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast,

  - deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 80% wytworzonych odpadów komunalnych,

  - skierowanie w 2007 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

  - osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

  - opakowania z papieru i tektury:             45%,

  - opakowania ze szkła: 	                          35%,

  - opakowania z tworzyw sztucznych: 	22%,

  - opakowania metalowe: 	             	35%,

  - opakowania wielomateriałowe: 	20%,

  - odpady wielkogabarytowe: 		26%,

  - odpady budowlane: 			20%,

  - odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych):         22%,

Cele średniookresowe 2008–2011

w zakresie organizacji systemu:

- dalsza organizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnięcie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej.

cele ilościowe:

  - Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 62% wszystkich odpadów komunalnych.

  - Skierowanie w 2011 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

  - Osiągnięcie w 2011 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 		50%,

- opakowania ze szkła: 			45%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 	30%,

- opakowania metalowe: 			45%,

- opakowania wielomateriałowe: 		30%,

- odpady wielkogabarytowe: 			55%,

- odpady budowlane: 			45%,

- odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych):          57%.

Cele długookresowe na lata 2012 – 2014:

- Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 57% wszystkich odpadów komunalnych.

- Skierowanie w 2014 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 48% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w 2014 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 		55%,

- opakowania ze szkła: 			50%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 	35%,

- opakowania metalowe: 			50%,

- opakowania wielomateriałowe: 		35%,

- odpady wielkogabarytowe: 			54%,

- odpady budowlane: 			44%,

- odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych):   	 54%.

Tabela  61.  	Poziomy recyklingu dla poszczególnych grup odpadów w strumieniu odpadów komunalnych w Mieście Mława

|  | Lata |
| --- | --- |
| Rodzaj odpadu | 2006 | 2010 | 2015 |
|  | Limit % | Ilość Mg | Limit % | Ilość Mg | Limit % | Ilość Mg |
| Odpady biodegradowalne | 18 | 456,40 | 25 | 676,38 | 52 | 1487,57 |
| Odpady wielkogabarytowe | 26 | 183,40 | 50 | 364,60 | 54 | 414,01 |
| Odpady budowlane | 20 | 358,7 | 40 | 936,24 | 44 | 1490,53 |
| Odpady niebezpieczne | 22 | 16,3 | 50 | 38,29 | 54 | 43,48 |
| Opakowania z papieru i tektury | 45 | 453,74 | 50 | 607,36 | 55 | 830,25 |
| Opakowania ze szkła | 35 | 272,96 | 45 | 414,70 | 50 | 558,91 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 22 | 83,29 | 30 | 134,21 | 35 | 185,36 |
| Opakowania metalowe | 35 | 49,22 | 45 | 70,47 | 50 | 90,34 |
| Opakowania wielomateriałowe | 20 | 22,39 | 30 | 40,46 | 35 | 58,66 |

Wyznaczone cele strategiczne oraz kierunki działań wymagają podjęcia konkretnych przedsięwzięć realizacyjnych (zadań strategicznych) prowadzących do ich osiągnięcia. Ich zestawienie przedstawia tabela 62.

Tabela 62. Zestawienie zadań strategicznych na lata 2006 – 2011 prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami

| Kierunki działania | Zadania strategiczne |
| --- | --- |
| Unikanie powstawania odpadów komunalnych | - uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami; - wskazanie zasad ograniczania ilości opakowań. |
| Odzysk odpadów | - stworzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów. Zakłada się wyposażenie gospodarstw domowych w niezbędną ilość pojemników i worków foliowych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz wysegregowanych odpadów opakowaniowych i surowcowych; - stworzenie systemu gromadzenia odpadów podlegających biodegradacji (odpady organiczne z gospodarstw domowych, odpady zielone, odpady drewna, papier i tektura złej jakości); stworzenie systemu transportu selektywnie gromadzonych odpadów; - budowa instalacji do segregacji odpadów opakowaniowych i surowcowych; - budowa kompostowni selektywnie gromadzonych odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych; - stworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowa zaplecza technicznego dla ich demontażu; |
| Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych | - stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebez-piecznych poprzez organizację zbiórki okresowej oraz budowę gminnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych; - stworzenie systemu transportu odpadów niebezpiecznych poprzez powołanie podmiotu lub zlecenie firmie specjalistycznej; - unieszkodliwianie odpadów w instalacjach specjalistycznych |
| Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi | - stworzenie zaplecza dla przetwarzania biologicznego odpadów kierowanych na składowisko. |

Plan redukcji ilości odpadów kierowanych na składowiska komunalne

Do podstawowych działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach, zaliczono:

- wdrożenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami umożliwiającego wykorzystywanie odpadów do celów produkcyjnych, wytwarzania kompostu oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

- objęcie systemem selektywnego zbierania surowców wtórnych większości mieszkańców miasta oraz zwiększenie efektywności wykorzystywania surowców wtórnych,

- kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji,

- systematyczne zbieranie odpadów wielkogabarytowych i nadzór nad ich prawidłowym zagospodarowywaniem,

- zorganizowanie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych, w tym punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, z których odpady te będą przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwienia,

- wspomaganie merytoryczne podmiotów gospodarczych zajmujących się zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów, a szczególnie zużytych pojazdów, wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz nadzór nad prawidłowym zagospodarowywaniem poszczególnych rodzajów odpadów,

- osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Dla realizacji określonych powyżej celów strategicznych, kierunków działań oraz zadań strategicznych konieczne jest stworzenie sprawnego systemu gospodarki odpadami.

## 6.2. Cele i kierunki działań w sektorze gospodarczym

Celem strategicznym gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym dla miasta Mławy jest:

Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania, zwiększenie stopnia ich odzysku oraz ograniczenie toksyczności odpadów

Cele szczegółowe na lata 2005 – 2011:

- Udział gospodarczo wykorzystywanych odpadów przemysłowych w 2011 r. na poziomie 75% ogólnej ilości wytworzonych odpadów.

- Pełna ewidencja i kontrola strumienia wytwarzanych odpadów przemysłowych.

- Prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami dla podmiotów z sektora gospodarczego.

- Wdrażanie w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej Produkcji oraz norm serii ISO 14000.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji,

- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów,

- organizacja sprawnego systemu odzysku surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT);

- utworzenie i wspieranie rynku zbytu dla materiałów z odzysku,

- stworzenie warunków dla wykorzystania w pierwszym rzędzie produktów odpadowych przed naturalnymi surowcami,

- organizacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od małych i średnich wytwórców odpadów.

Dla zużytych opon:

organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadowych opon.

Dla odpadów budowlanych i poremontowych:

organizacja systemu zbiórki, magazynowania i przerobu odpadów budowlanych i poremontowych.

Dla odpadów z przemysłu rolno – spożywczego:

- dążenie do zwiększania stopnia odzysku odpadów z przemysłu rolno - spożywczego, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie paszowe i nawozowe oraz pozostałe przyrodnicze,

- koordynacja działań w zakresie gospodarki odpadami z zadaniami programu pilotażowego "Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu"

- budowa systemu unieszkodliwiania odpadów poubojowych:

- urządzenie zbiornic zwierząt padłych,

- modernizacja zakładów utylizacyjnych.

Dla odpadów z przemysłu drzewno – papierniczego:

- wspieranie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych,

- doskonalenie metod i technik procesów przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem energii,

- stosowanie metod termicznego przekształcania odpadów drzewnych zawierających m.in. impregnaty, kleje, lakiery, powłoki sztuczne w instalacjach termicznych dostosowanych do wymagań ochrony środowiska.

Osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym

Kierunki działań i zadania:

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych);

- prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- zbudowanie szczelnego systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt,

- przeprowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania odpadów z przemysłu rolno - spożywczego,

- bieżące prowadzenie rozeznania podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie przez gminy miejskie i wiejskie oraz egzekwowanie obowiązków dotyczących postępowania z takimi odpadami oraz konsekwentne egzekwowanie zaleceń pokontrolnych,

- szkolenie pracowników zajmujących się sprawami związanymi z gospodarką odpadami w urzędach i instytucjach wszystkich szczebli,

- stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy organami zobowiązanymi do prowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami,

- wzmocnienie finansowe i kadrowe organów ochrony środowiska.

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

z sektora gospodarczego

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym proponuje się przyjąć następujące zasady postępowania:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów

2. Minimalizacja powstających odpadów

3. Optymalizacja ostatecznego usuwania odpadów.

4. Konieczność prowadzenia działań naprawczych

5. Zasada najbliższego otoczenia

Projekt systemu gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego w mieście Mława stanowić będzie integralną część kompleksowego systemu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego w województwie mazowieckim. Specyfika tego segmentu polega na tym, że każdy wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za sposób postępowania z odpadami, a jednocześnie dysponuje pewną swobodą wyboru metody zagospodarowania tych odpadów. Ograniczeniami, a jednocześnie wytycznymi są w tym przypadku zapisy prawa w zakresie gospodarki odpadami oraz aspekty ekonomiczne. Podmioty dysponują swobodą w wyborze metody zagospodarowania odpadów, a włączenie się wytwórcy do systemu jest dobrowolne.

System gospodarki odpadami dla sektora gospodarczego w województwie mazowieckim składa się z następujących elementów:

- wytwórców odpadów,

- obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- sfery kontrolno – nadzorującej, składającej się z jednostek i instytucji mających stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami,

- segmentu edukacyjno – informacyjnego.

Projektowany system gospodarki odpadami z sektora gospodarczego opierać się będzie na następujących założeniach:

- gospodarka odpadami jest częścią rynku i podlega takim samym zasadom, jak pozostałe sektory działalności,

- wytwórcy odpadów i podmioty oferujące usługi współpracują z sobą w celu uzyskania jak największego stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

- rolą jednostek samorządowych jest stymulacja podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia przez nich wymaganych standardów w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami, oraz umożliwienie im (w zakresie własnych kompetencji) zgodnego z prawem odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno – edukacyjnych dla podmiotów wytwarzających odpady, wspieranie działań logistycznych dla zwiększania stopnia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, prowadzenie nadzoru nad gospodarką odpadami, udzielanie stosownych pozwoleń i opinii,

- rolą organów kontroli jest prowadzenie monitoringu, czy gospodarka odpadami odbywa się w sposób określony w aktach prawnych i niniejszym Planie, a także, czy istniejące i projektowane obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów spełniają wymogi określone w normach ochrony środowiska.

Szczegółowe zadania dla poszczególnych elementów uczestniczących w systemie przedstawiono poniżej:

Zadania dla wytwórców odpadów z sektora gospodarczego

- prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,

- prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarki tymi odpadami,

- opracowanie zakładowej instrukcji gospodarki odpadami, która określi szczegółowe zasady zbiórki odpadów na stanowiskach pracy, sposób gromadzenia i przekazywania odpadów do dalszego przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania,

- w uzasadnionych przypadkach wykonanie badania składu poszczególnych odpadów celem potwierdzenia ich przydatności do odzysku lub unieszkodliwienia,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

- prowadzenie działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem),

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14 000),

Zadania dla administracji samorządowej i urzędów kontrolnych:

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- podjęcie uchwały o obowiązku złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz  o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez wytwórców odpadów, wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania, opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji,

- wspieranie działań dla odbioru z zakładów odpadów organicznych nadających się do kompostowania,

- monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym - prowadzenie bazy danych o gospodarce odpadami; w tym celu należy uzyskać od wytwórców dane:

  - pełny wykaz odpadów wytwarzanych przez podmiot,

  - informacje o sposobach gospodarki wytworzonymi odpadami,

  - informacje o firmach obsługujących podmiot w zakresie gospodarki odpadami,

  - informacje o posiadaniu odpowiednich zezwoleń.

## 6.3. Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych

Cele szczegółowe na lata 2005 – 2011:

    - Minimalizacja ilości powstawania odpadów.

    - Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.

    - Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

poprzez:

- objęcie wszystkich podmiotów z terenu miasta wytwarzających odpady medyczne 
i weterynaryjne zorganizowanym systemem zbiórki odpadów,

- weryfikację firm posiadających i ubiegających się o pozwolenie na transport i zbiórkę odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu powiatu,

- minimalizację ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych wymagających unieszkodliwiania termicznego unieszkodliwiania poprzez segregację odpadów u źródeł ich powstawania,

- opracowanie programu edukacyjnego dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi dla pracowników służby zdrowia i klinik weterynaryjnych.

- organizacje nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

Dla usprawnienia systemu zbierania odpadów pochodzenia zwierzęcego, 
w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami zaproponowano wybudowanie na terenie powiatu magazynu – chłodni do tymczasowego magazynowania padłych zwierząt. Wielkość takiego magazynu powinna przewidywać możliwość przechowania ok. 5 Mg masy padłych zwierząt.

## 6.4. Odpady z pojazdów samochodowych

Cel ekologiczny do 2014 roku

- Ograniczanie powstawania odpadów z pojazdów samochodowych oraz zwiększanie ich odzysku i recyklingu.

- Utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

Zgodnie z wymogami opracowywanej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zakłada się, że:

  - po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

  - dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75%, a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

  - po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy o postępowaniu z wyeksploatowanymi samochodami oraz z projektem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stacje demontażu będą zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 r. do bezpłatnego przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów, w przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę produktową. Środki z opłaty produktowej przeznaczone będą na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu pojazdów, których demontażu nie wykonano na podstawie umowy z przedsiębiorcami lub organizacjami odzysku.

## 6.5. Odpady azbestowe

Cel ekologiczny do 2014 roku

- Zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

poprzez:

- zinwentaryzowanie odpadów zawierających azbest w sektorze komunalnym i gospodarczym i przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu,

- organizację kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego demontażu, w tym szkolenie firm budowlanych zajmujących się demontażem płyt azbestowo-cementowych (w latach 2006-2014),

- usuwanie wyrobów zawierających azbest w celu zrealizowania obowiązku usunięcia tych wyrobów do 2032 r. zgodnie z programem usuwania azbestu – usunięcie ok. 20% wyrobów zawierających azbest w okresie od 2006 do 2007 roku.

Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy). Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Gmina Miejska Mława współfinansować będzie transport i unieszkodliwianie tych odpadów, korzystając z funduszy ochrony środowiska i programów regionalnych.

## 6.6. PCB

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Całkowite wyeliminowanie odpadów zawierających PCB ze środowiska do 2010 r. (poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB),

poprzez:

- kontynuację inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB zlokalizowanych na terenie miasta Mława oraz przygotowanie harmonogramu ich unieszkodliwiania i dekontaminacji (do końca 2006 r.),

- likwidację urządzeń zawierających PCB (zakończenie prac do końca 2010 roku),

- przygotowanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB nie podlegających rejestracji,

- opracowanie planu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB poniesionych przez posiadaczy,

- podniesienie świadomości przedsiębiorców, dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB (w latach 2006-2011).

## 6.7. Oleje odpadowe

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Uzyskanie poziomu odzysku olejów odpadowych (smarowych) do roku 2007 w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek, i poziomu recyklingu w wysokości 25%,

poprzez:

- zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze - przez np. informowanie o punktach, które przyjmują oleje odpadowe,

- uświadomienie mieszkańcom zasad prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w latach 2006-2011).

## 6.8. Baterie i akumulatory

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Stuprocentowy odzysk akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r., 70% w 2007 r.,

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% w 2007 r.,

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych ) – 30% w 2006 r. i 50% w 2007 r.

poprzez:

- poprawę organizacji zbiórki akumulatorów i baterii z rozproszonych miejsc powstawania  – informowanie o punktach przyjmujących zużyte akumulatory i baterie,

- uświadomienie mieszkańcom miasta sposobów prawidłowego postępowania z odpadowymi bateriami i akumulatorami (w latach 2004-2015).

## 6.9. Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Cel:

- Osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M do 31 stycznia 2006 r., zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

poprzez:

- organizację selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych  z gospodarstw domowych (punkt zbierania odpadów niebezpiecznych zorganizowany przez miasto tzw. GPZON),

- prowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców miasta o sposobach wdrażania selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

## 6.10. Osady ściekowe

Cele i kierunki działań

Kierunki działań w celu poprawy gospodarki osadami ściekowymi i zwiększenia stopnia ich wykorzystania oraz unieszkodliwiania są następujące:

- wykorzystanie do celów rolniczych,

- wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów na cele rolnicze,

- tworzenie mieszanek z innymi materiałami, w tym odpadami, a następnie wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów,

- kompostowanie, a następnie wykorzystanie do celów rolniczych lub do niwelacji i rekultywacji terenów,

- stabilizacja chemiczna, w celu dalszego odzysku lub unieszkodliwienia,

- składowanie na odpowiednio przystosowanych obiektach.

Celem nadrzędnym w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi jest:

Zwiększenie stopnia bezpiecznego wykorzystania osadów ściekowych wraz z poprawą ich jakości

Cele długoterminowe na lata 2006 – 2011 w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

1.  zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków, a tym samym zmniejszenia ilości wytwarzanych osadów,

2. zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych, poprzez wprowadzenie procesów stabilizacji i odwadniania osadów i/lub dalszej przeróbki (np. kompostowanie), czego efektem będzie zmniejszenie objętości wytworzonych osadów,

3.  zwiększenie stopnia kontroli wytwarzania i zagospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi,

4.  ograniczenie deponowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów, w tym na terenach oczyszczalni, do maksimum 20% wytwarzanej ilości w roku 2010, z wyjątkiem składowania osadów o ponadnormatywnych parametrach zanieczyszczeń,

5.  zwiększenie ilości kompostowanych osadów ściekowych, do minimum 15% wytwarzanej ilości w

roku 2010,

6. zwiększenie ilości osadów ściekowych wykorzystywanych przyrodniczo i przemysłowo do minimum 55% wytwarzanej ilości w roku 2010,

7.  sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2010,

8.  zmniejszenie stopnia zagrożenia środowiska, spowodowanego przez niewłaściwe składowanie osadów ściekowych.

Cele krótkoterminowe w zakresie gospodarki osadami ściekowymi na lata 2006 – 2007 są następujące:

1.  objęcie monitoringiem oczyszczalni ścieków, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych osadów ściekowych

2.   zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gminy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów,

3.   zwiększenie stopnia ustabilizowania osadów ściekowych oraz ograniczenie wykorzystywania osadów nieustabilizowanych,

4.   zwiększenie stanu świadomości społecznej w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

# VII. MODEL SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA MŁAWY

## 7.1. Wytyczne organizacyjne systemu

Planowany system wynikający z „Celów i kierunków działań” powinien preferować wszystkie rozwiązania umożliwiające selektywne zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowywanie możliwie najbliżej miejsc ich powstawania.

System gospodarki odpadami miasta Mława powinien być ukierunkowany na wykorzystywanie danego rodzaju odpadów na terenie gminy lub gmin z nią sąsiadujących oraz na osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów: opakowaniowych, wielkogabarytowych budowlanych i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

Do regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów powinny być głównie wywożone tylko te odpady, których wykorzystanie na danym terenie jest niemożliwe, ekonomicznie nieuzasadnione oraz stanowi zagrożenie dla środowiska albo dla warunków życia i zdrowia ludzi.

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi został ukierunkowany na:

- poprawę gospodarki odpadami komunalnymi,

- wdrożenie selektywnego zbierania surowców wtórnych,

- zorganizowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i infrastruktury społecznej oraz zainstalowania punktów ich gromadzenia,

- wykorzystywanie znacznej części wytworzonych odpadów organicznych na terenie miasta,

- unieszkodliwianie odpadów możliwie jak najbliżej miejsca ich powstawania,

- włączenia się do planowanych systemów zagospodarowywania odpadów w regionie.

Do zadań miasta w planowanym systemie gospodarki odpadami należeć będzie:

- Organizacja systemu selektywnego gromadzenia odpadów. Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską planem gospodarki odpadami miasto określi rodzaje pozyskiwanych strumieni odpadów, rodzaje wykorzystywanych pojemników oraz sposoby rozliczeń finansowych za świadczone usługi. Wybrany i przyjęty system selektywnej zbiórki odpadów winien zapewnić wyłączenie ze strumienia odpadów komunalnych określonych wielkości frakcji przeznaczonych do odzysku w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

- Organizacja systemu zbiórki i transportu odpadów. Wiązać się to będzie z koniecznością wyłonienia firmy (firm) świadczącej usługi, określeniem częstotliwości odbioru odpadów oraz wyznaczeniem miejsc odzysku i unieszkodliwiania.

- Nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Do zadań miasta należeć będzie kontrola realizacji zbiórki odpadów, przepływów strumieni odpadów i systemu opłat oraz reagowanie na nieprawidłowości w tym zakresie.

- Organizacja systemu edukacji ekologicznej społeczeństwa. Edukacja ekologiczna związana winna być realizacją nakreślonych celów, stosowanymi sposobami odzysku i unieszkodliwiania oraz dostosowana do poszczególnych grup społeczeństwa. Wiązać się to będzie z koniecznością powołania miejskiego centrum edukacyjnego, określeniem zakresu i form edukacji, wydawnictwem ulotek, itp.

W proponowanym systemie rola powiatu ograniczona zostanie do wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, pozwoleń budowlanych na budowę składowisk i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów (z wyłączeniem instalacji zastrzeżonych dla wojewody) lub pozwoleń na funkcjonowanie instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zasadami ochrony środowiska i przyjętymi celami gospodarki odpadami.

## 7.2. Wytyczne techniczno-logistyczne systemu

Na terenie miasta Mława zostanie stworzonych pięć podsystemów:

### 7.2.1. Zbiórka odpadów zmieszanych

W zależności od rodzaju zabudowy odpady zmieszane balastowe będą zbierane w następujący sposób:

  - w  zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w oparciu o pojemniki 110 lub 120 litrowe,

  - w zabudowie wielorodzinnej w oparciu  o pojemniki 1100 litrowe.

Zebrane odpady będą kierowane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni.

### 7.2.2. Zbiórka surowców wtórnych

Zbiórka surowców wtórnych  w zależności od rodzaju zabudowy prowadzona będzie w następujący sposób:

  - metodą „u źródła” w zabudowie jednorodzinnej w oparciu o kolorowe worki plastikowe, zakłada się objęcie zbiórką: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych;

  - metodą donoszenia w zabudowie wielorodzinnej w oparciu o kolorowe pojemniki specjalistyczne trzykomorowe o pojemności 1100 litrów, zakłada się objęcie zbiórką makulatury, szkła i tworzyw sztucznych;

  - metoda donoszenia w systemie uzupełniającym w oparciu o pojemniki o pojemności 1,5 m3. Zakłada się zbieranie makulatury, szkła i tworzyw sztucznych;

  - metoda donoszenia w placówkach oświatowych w systemie uzupełniającym w oparciu o czterodzielne pojemniki typu „Borowik” o pojemności 480 litrów. Zakłada się zbieranie makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i puszek aluminiowych.

Mimo znacznych ilości możliwych do odzysku metali nie proponuje się selektywnej zbiórki tej frakcji (poza zbiórką puszek aluminiowych w szkołach) z uwagi na łatwy zbyt tego surowca. Wystawienie odpadów metalowych przy punkcie zbiórki odpadów zmieszanych czy posesji skutkuje prawie natychmiastowym ich usunięciem przez osoby trudniące się ich zbiórką.

Zebrane na terenie miasta Mława odpady trafiać będą do Zakładu Recyklingu prowadzonego przez  USKOM na terenie przy ul. Płockiej 2. Tu następować będzie ich:

  - podczyszczenie – wybranie niepożądanych zanieczyszczeń z poszczególnych frakcji surowców wtórnych,

  - rozsortowanie – podział frakcji na rodzaje np. szkła na szkło białe i kolorowe,

  - przygotowanie do sprzedaży – nadanie formy zebranym frakcjom surowców wtórnych cech pożądanych przez odbiorców np. sprasowanie lub zbelowanie czy rozdrobnienie.

### 7.2.3. Zbiórka bioodpadów

Ze względu na znaczny udział na terenie miasta Mławy zabudowy jednorodzinnej, znaczna część bioodpadów z gospodarstw domowych zostaje zagospodarowana przez mieszkańców we własnym zakresie. W związku z tym przewiduje się:

  - Zbieranie odpadów organicznych z gospodarstw domowych tylko w zabudowie wielorodzinnej metodą donoszenia. Będą one gromadzone w specjalistycznych pojemnikach o pojemności 240 litrów, ustawionych w pobliżu pojemników na odpady zmieszane i surowce wtórne. Zebrane odpady organiczne będą trafiały do kompostowni działającej w ramach Zakładu Recyklingu firmy USKOM.

  - Odpady organiczne z pielęgnacji i utrzymania zieleni (trawa, gałęzie) bezpośrednio dostarczane do kompostowni.

  - Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków po przeprowadzeniu procesów odwadniania oraz posiadające niezbędne badania fizyko-chemiczne będą przekazywane do kompostowni.

Zorganizowany system zbiórki odpadów organicznych w rejonach zabudowy zwartej wielorodzinnej nie wyklucza odbioru tej grupy odpadów z gospodarstw jednorodzinnych. Zakłada się jednak, że odbiór odpadów organicznych będzie miał tu charakter dobrowolny (wyrażenie chęci przez mieszkańców) lub zorganizowany (w systemie donoszenia) w przypadku wyrażenia chęci przez większą ilość mieszkańców.

Zebrane w sposób selektywny odpady organiczne skierowane będą do kompostowni w celu ich przetworzenia i gospodarczego wykorzystania (produkcja kompostu). Wyprodukowany kompost może być wykorzystany do zabiegów pielęgnacyjnych istniejących lub zakładania nowych terenów zielonych na terenie miasta. Kompost uszlachetniony zbywany może być jako nawóz organiczny do wykorzystania w rolnictwie.

### 7.2.4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (nietypowych) będzie odbywała się w dwojaki sposób:

  - w trakcie prowadzonych okresowo zbiórek (np. raz na kwartał). Mieszkańcy zostaną wcześniej powiadomieni o terminie zbiórki oraz rodzaju zbieranych odpadów.

  - w Punkcie Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON), który będzie zlokalizowany przy ZGO. W punkcie tym mieszkańcy będą mogli pozbywać się odpadów wielkogabarytowych w terminach poza prowadzeniem okresowych zbiórek.

Zebrane odpady wielkogabarytowe (z obu systemów) będą trafiać do punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych. Po rozbiórce część uzyskanych materiałów stanowiących surowiec wtórny będzie dołączona do danej frakcji, natomiast pozostała część (balast) będzie kierowane na składowisko odpadów. Części stanowiące odpady niebezpieczne (np. urządzenia chłodnicze) kierowane będą do unieszkodliwienia w zakładach specjalistycznych.

Do punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych powinny trafiać także odpady z sektora budowlanego (wymieniane okna, gruz, betonowe nawierzchnie dróg). Byłyby one rozdrabniane przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu Punktu lub wypożyczanego okresowo (kruszarki do gruzu). Zbiórka odpadów z sektora budowlanego powinna odbywać się na podobnych zasadach co odpadów wielkogabarytowych z tym, że gruz powinien być przywożony do punktu gromadzenia bezpośrednio z miejsca wytworzenia po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym instalacją do kruszenia.

### 7.2.5. Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Zbiórka odpadów niebezpiecznych będzie prowadzona w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Na terenie miasta Mława zorganizowany będzie jeden Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych i będzie prowadzony przez  USKOM na terenie przy ul. Płocka 102.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców miasta oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będzie kontynuowana i rozszerzana w wytypowanych placówkach tj.:

- Apteki – zbiórka nieużytecznych lekarstw,

- Szkoły – zbiórka zużytych baterii,

- Punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów,

- Specjalistyczne firmy – zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych olejów i zużytych akumulatorów,

- Stacje benzynowe - zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów,

- Sklepy ze sprzętem elektrotechnicznym - zbiórka zużytych baterii i akumulatorów.

Zgromadzone tu odpady będą odbierane i unieszkodliwiane przez firmy specjalistyczne posiadające niezbędne zezwolenia.

### 7.2.6. Środki transportu

Niezbędnym elementem funkcjonowania systemu gospodarki jest sprawnie działający system ich odbioru. Zgodnie z przedstawionymi powyżej wytycznymi do obsługi zaproponowanych typów pojemników konieczne będzie zapewnienie następujących rodzajów samochodów specjalistycznych:

Odpady zmieszane:

- Samochód z zaczepami do obsługi pojemników 110/120 i 1100 litrowych. Zaleca się samochód o pojemności co najmniej 10 m3 z zagęszczaniem liniowym i co najmniej 3- krotnym zgniotem.

Surowce wtórne:

- Samochód z zaczepami do obsługi pojemników 1100 litrowych. Zaleca się samochód o pojemności co najmniej 10 m3 z zagęszczeniem liniowym i co najmniej 3 krotnym zgniotem.

- Samochód skrzyniowy z podwyższonymi „burtami” z dźwigiem HDS do opróżniania pojemników o pojemności 1,5 m3 w uzupełniającym systemie donoszenia oraz do zbiórki surowców gromadzonych w workach foliowych.

Odpady zielone:

- Samochód z zaczepami do obsługi pojemników 240 litrowych. Zaleca się samochód  o pojemności ok. 10 m3 z zagęszczaniem bębnowym i co najmniej 3-krotnym zgniotem. Z uwagi na specyfikę gromadzonych odpadów samochód do ich odbioru winien być wyposażony w urządzenie do mycia pojemników.

- Samochód skrzyniowy do zbiórki (odbioru) odpadów organicznych z pielęgnacji i utrzymania zieleni.

Odpady wielkogabarytowe i z sektora budowlanego:

- Samochód skrzyniowy  z podwyższonymi burtami z dźwigiem HDS oraz samochód samowyładowczy do transportu gruzu w kontenerach.

Odpady problemowe i niebezpieczne:

Specjalistyczne samochody firm posiadających odpowiednie zezwolenia.

Harmonogram odbioru weryfikowany będzie w zależności od stopnia wypełnienia odpadami opakowaniowymi pojemników.

Odpady suche z gospodarstw domowych odbierane będą raz w miesiącu. Odpady zmieszane 2 razy w miesiącu lub według indywidualnych uzgodnień z posiadaczem odpadów.

### 7.2.7. Zakład Gospodarki Odpadami

Elementem zamykającym system gospodarki odpadami jest zorganizowanie przerobu i unieszkodliwienia odpadów zebranych w systemie selektywnej zbiórki. Konieczne jest zatem stworzenie niezbędnej do tego infrastruktury. ZGO poza omówionymi powyżej zadaniami powinien zarządzać następującymi elementami:

- Zakład Recyklingu – prowadzący przetworzenie selektywnie zebranych surowców wtórnych.

- Kompostownia – prowadząca przetwarzanie odpadów organicznych.

- Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych – prowadzący zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

- Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – prowadzący zbiórkę i czasowe przetrzymanie selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych.

Poszczególne wymienione powyżej składowe ZGO powinny być wyposażone w niezbędne technologie i wyposażenie techniczne zapewniające ich właściwe funkcjonowanie. Wskazane jest ich zlokalizowanie w jednym miejscu, co ułatwi przepływ odpadów obniżając jednocześnie koszty funkcjonowania. Proponuje się zlokalizowanie zakładu na terenie firmy USKOM przy ul. Płockiej 102.

#### 7.2.7.1. Zakład Recyklingu

Zakład Recyklingu (ZR) to obiekt, w którym dokonuje się rozdziału i przygotowania selektywnie zebranych surowców wtórnych do wykorzystania, wywozu i sprzedaży lub innego zagospodarowania. Zadaniem ZR jest usunięcie zanieczyszczeń i balastu, wynikających z jakości zbiórki i wymagań odbiorcy, frakcjonowanie (sortowanie na różne gatunki w celu dostosowania do technologii przetwarzania, np. rozdział makulatury na twardą i gazetową, tworzyw sztucznych na poszczególne polimery), zmniejszenie rozmiarów na potrzeby wykorzystania środków transportu.

Zakład może przyjmować również odpady makulatury, tworzyw sztucznych i szkła opakowaniowego gromadzone selektywnie przez podmioty gospodarcze, co zwiększy ilość przetwarzanych odpadów tego typu.

Odpady opakowaniowe oraz odpady suche trafiać będą do linii segregacji odpadów firmy „USKOM” zlokalizowanej w Mławie ul. Płocka 102 i po ich rozsegregowaniu przekazywane będą do firm zajmujących się ich ponownym wykorzystaniem.

Odpady biodegradowalne kierowane będą na kompostownie firmy „USKOM” zlokalizowaną przy regionalnym składowisku odpadów komunalnych firmy „USKOM” w Uniszkach Cegielni.

Fot. 1. Linia segregacji odpadów firmy „USKOM” w Mławie

Fot. 2. Linia segregacji odpadów firmy „USKOM” w Mławie

Fot.3. Linia segregacji odpadów firmy „USKOM” w Mławie – prasa do zgniatania rozsegregowanych odpadów opakowaniowych

Fot.4. Linia segregacji odpadów firmy „USKOM” w Mławie – rozsegregowane odpady opakowaniowe

Zmieszane odpady komunalne

Zmieszane odpady komunalne z terenu miasta Mława wywożone będą na regionalne składowisko odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni, co jest zgodne z zapisami wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami.

Przed ich zdeponowaniem na składowisku poddawane będą segregowaniu na modułowej stacji segregacji znajdującej się na terenie składowiska. Wydzielone w ten sposób odpady opakowaniowe (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne) kierowane będą do stacji dosegregowywania odpadów w Mławie, zaś wydzielone dodatkowo odpady biodegradowalne kierowane będą na kompostownię.

Fot.5.  Modułowa stacja segregacji odpadów

Fot. 2. Urządzenie przesiewające modułowej stacji segregacji

Modułowa stacja segregacji odpadów produkcji Naprzód Sp. z o.o. w Rydułtowie objęta jest Świadectwem Ochronnym Urzędu Patentowego Nr 60731 z dnia 09.09.2000 r.

Modułowa stacja segregacji odpadów składa się z:

leja zasypowego z urządzeniem przesiewającym,

przenośnika podawczego,

przenośnika popiołowego,

przenośnika przebierczego.

Wzdłuż przenośnika przebierczego znajdującego się w obudowie kontenerowej usytuowanych jest 8 stanowisk dla sortowaczy. Przy stanowiskach tych znajdują się leje zsypowe dla segregowanych odpadów. Pod lejami podwieszone są BIG BAGI. Nieodsortowane odpady z przenośnika przebierczego trafiają do kontenera usytuowanego na zewnątrz stacji.

Wydajność modułowej stacji segregacji odpadów zmienia się w zależności od ciężaru właściwego podawanych do stacji odpadów (nadawa) i waha się od 25 Mg/godzinę przy ciężarze właściwym nadawy 0,13 [Mg/m3] do 200 Mg/godzinę przy ciężarze właściwym nadawy 0,50 [Mg/m3].

Regionalne Składowisko Odpadów Komunalnych w Uniszkach Cegielni

Teren składowiska odpadów komunalnych zlokalizowany jest na gruntach miejscowości Uniszki Cegielnia w gminie Wieczfnia Kościelna . Od stycznia 2006 roku rozpoczęto eksploatację nowej części składowiska.

Obszar składowiska położony jest między wsiami Uniszki Cegielna i Krajewo w odległości około 6 km na północ od centrum miasta Mławy. Dojazd do terenu składowiska odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej długości 150 m od drogi krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk.

Rys. 1. Lokalizacja składowiska i jego otoczenie

Na terenie składowiska zlokalizowane są następujące obiekty:

1. Kwatery składowiska odpadów (kwatery 1i 2) wraz z bezodpływowym zbiornikiem na odcieki.

2. Infrastruktury technicznej dla obsługi zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych:

  - waga samochodowa

  - śluza dezynfekcyjna (brodzik)

  - kontener socjalno – techniczny; kubatura – 180,00 m3, pow. zabudowy – 72,00 m2, pow. użytkowa – 65,00 m2

  - kontener do obsługi wagi samochodowej; kubatura – 24,30 m3, pow. zabudowy – 9,00 m2, pow. użytkowa – 7,74 m2

  - kontenerowy magazyn do czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych; kubatura – 38,187 m3, pow. zabudowy – 14,74 m2, pow. użytkowa – 14 m2

  - myjnia płytowa,

  - kontenerowa stacja paliw,

  - drogi i place wewnętrzne,

  - kanalizacja sanitarna,

  - kanalizacja deszczowa,

  - wewnętrzna sieć wodociągowa,

  - pas zieleni ochronnej.

Uszczelnienie skarp i dna kwater składa się z następujących elementów:

-  warstwa uszczelnienia mineralnego o miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji k(1,0 x 10-9 m/s spełniająca funkcję sztucznej bariery geologicznej,

-  warstwa maty bentonitowej – 5 kg/m2,

- geomembrana (folia) PEHD grub. 2,00 mm, będącą uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej,

-  geowłóknina 800 g/m2 na skarpach kwater, 600 g/m2 na dnie kwater.

Uszczelnione dno i skarpy kwater przykryte są warstwą ochronno-drenażową wykonaną z materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji k>1x10-4 m/s o miąższości 0,5 m.

Warstwa ochronno-drenażowa na powierzchni skarp umożliwia spływ odcieków do głównego systemu drenażu.

W celu zabezpieczenia terenu kwater składowiska i otoczenia przed oddziaływaniem biogazu, zaprojektowano na kwaterach składowania odpadów budowę systemu drenażu gazowego poziomego i pionowego.

W kwaterze nr 1 zaprojektowano wykonanie 8 studni odgazowujących a w kwaterze nr 2 - 6 studni odgazowujących

W północnej części składowiska przy kwaterze nr 2 zlokalizowano pochodnię do doprowadzenia i spalania wydobywającego się z mineralizowanych odpadów biogazu. Przewidziano stację ujmowania i spalania biogazu typ STB (prod. ZOK – Usługi Mechaniczne Sp. z o.o. z Jastrzębia Zdroju). Stacja STB wyposażona jest w dmuchawy rotacyjne Roots’a umożliwiające ujęcie oraz przesył gazu wysypiskowego. Silnik elektryczny napędzający dmuchawę dostosowany jest do pracy z falownikiem. Daje to możliwość płynnej zmiany obrotów, a tym samym wielkości ujmowanego gazu. Tego rodzaju rozwiązanie pozwala na lepsze wykorzystanie biogazu, którego ilość w czasie jest zmienna i zależy od wielu czynników. Praca stacji, przy ciągłej kontroli stężenia metanu w ujmowanym gazie, jest automatyczna. Stacja dodatkowo wyposażona jest w urządzenia do cyfrowej rejestracji parametrów jej pracy. Przy braku możliwości gospodarczego wykorzystania biogazu stacja zapewnia jego spalenie.

Rys. 2. Lokalizacja obiektów na terenie składowiska

W styczniu 2006 roku Zakład Usług Komunalnych „USKOM” uzyskał pozwolenie zintegrowane dla składowiska odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni Gm. Wieczfnia Kościelna. Pozwolenie zintegrowane obejmuje:

  - składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku odpadów komunalnych obejmujące nowo wybudowane kwatery 1 i 2,

  - segregację odpadów z zastosowaniem przewoźnej stacji do segregacji w celu odzysku odpadów.

#### 7.2.7.2. Kompostownia

Kompostowanie to przerób odpadów organicznych, przy zachowaniu odpowiednich warunków powietrzno-wilgotnościowych i termicznych przez mikroorganizmy tlenowe w masę próchniczą o wysokiej wartości nawozowej.

W zależności od możliwości lokalizacyjnych możliwe jest prowadzenie procesu kompostowania dwoma metodami:

- pryzmową – polegającą na kompostowaniu bioodpadów usypanych w pryzmy. Charakteryzuje się ona większym zapotrzebowaniem na teren przy mniejszych nakładach inwestycyjnych.

Materiał przeznaczony do kompostowania powinien posiadać przez cały czas dojrzewania wilgotność 45-55%, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego natlenienia. Niedotrzymanie tych warunków spowalnia tempo lub wręcz zatrzymuje cały proces humifikacji (kompostowania). Sterowanie natlenieniem kompostowanej masy w systemie pryzm osiąga się przez ich mechaniczne przerzucanie oraz ewentualnie przez zastosowanie instalacji wentylacyjnej.

Utrzymanie właściwej wilgotności sprowadza się do zraszania pryzm w okresach nadmiernego przesuszenia oraz do przerzucenia pryzm po wystąpieniu intensywnych opadów.

Najważniejszą czynnością w technologii pryzmowej jest odpowiednie przerzucanie pryzm. Przy mniejszych potrzebach, a takie będą w pierwszym okresie funkcjonowania kompostowni, wystarczy okresowe wykorzystywanie maszyn typu ładowarka. Zwiększające się ilości dostarczanych bioodpadów wymuszą wprowadzenie specjalistycznego urządzenia, jakim jest przerzucarka do pryzm.

Uzbrojenie techniczne kompostowni stanowi docelowo węzeł rozładowczy z rozdrabniarką do bioodpadów i mieszarką masy przeznaczonej do kompostowania. Z przygotowanego materiału formuje się pryzmy o przekroju trapezu lub trójkąta.

Powierzchnia niezbędna do prowadzenia kompostowania pryzmowego uzależniona jest od ilości materiału poddawanego temu procesowi oraz od wielkości pryzm. Oszczędność powierzchni można osiągnąć przez układanie większych pryzm, stosując przy tym przerzucarkę większej wydajności.

Po okresie kompostowania trwającym ok. 6-8 miesięcy kompost jest zwykle przesiewany przy pomocy sita bębnowego lub wibracyjnego o drobnej perforacji (20 mm) jednak w przypadku, gdy kompost ma przeznaczenie na cele  rekultywacyjne można odstąpić od tej czynności.

Funkcjonowanie kompostowni wiąże się z koniecznością doprowadzenia niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda).

- zamkniętą – kompostowanie prowadzi się w zamkniętych bioblokach lub reaktorach co zmniejsza zapotrzebowanie na teren jednak konsekwencją prowadzenia wymuszonego procesu kompostowania jest wzrost nakładów inwestycyjnych. Proces kompostowania odpadów organicznych w tej technologii przebiega według poniższych faz:

- dojrzewanie intensywne w bioreaktorach sterowane przy pomocy procesora, którego czas określa się na 14-21 dni,

- dojrzewanie pośrednie prowadzone w pryzmach wymagające mechanicznego przerzucania przy pomocy przerzucarki,

- dojrzewanie końcowe wymaga odsiania drobnej frakcji kompostu i wyłączenie grubego uziarnienia (frakcja nadsitowa). Faza ta to nieprzewietrzane pryzmy układane w celu przeprowadzenia higienizacji kompostu oraz jego wychłodzenia. Po okresie dojrzewania końcowego kompost jest odsiewany i gotowy do zbycia.

W zależności od technologii instalacja składa się z kilku podstawowych elementów:

Stacja przyjęcia materiału wsadowego z wydzielonym miejscem do magazynowania bioodpadów, w której następuje przygotowanie masy kompostowej.

Instalacja intensywnego kompostowania, której elementami roboczymi są bioreaktory wykonane z betonu lub stali. Ich ilość wynikać będzie z masy odpadów kierowanych do przetworzenia. W bioreaktorach stworzone są warunki zapewniające prawidłowy przebieg procesu kompostowania.

System napowietrzania – powodujący przepływ powietrza przez kompostowaną masę.

System nawilżania – sieć rur umieszczona wewnątrz bioreaktora wyposażona w system zaworów i dysz umożliwiający dostarczenie odpowiedniej ilości wody potrzebnej do nawilżania masy kompostowej w zależności od stopnia zaawansowania procesu rozkładu.

System oczyszczania odcieku oraz powietrza technologicznego – usuwający zanieczyszczenia, jakie powstały w wyniku procesu kompostowania, wielokrotnie działają one na zasadzie obiegu zamkniętego.

System sterowania procesem – sterowanie procesem odbywa się przy pomocy procesora i systemu punktów pomiarowych rejestrujących parametry masy kompostowej. W razie potrzeby dzięki temu możliwe jest automatyczne skorygowanie istniejących w bioreaktorze warunków – prowadzenie procesu bez zakłóceń.

Plac dojrzewania kompostu – przeznaczony jest do układania pryzm kompostowych w fazie dojrzewania pośredniego i końcowego. Utwardzony betonem lub asfaltem plac, o powierzchni dostosowanej do ilości kompostowanych odpadów i wielkości przerzucarki pryzm kompostowych, musi być odpowiednio wyprofilowany i wyposażony w kanały odprowadzające wody opadowe.

Wybór metody i technologii kompostowania oraz dobór niezbędnych urządzeń wspomagających  podejmie inwestor (USKOM) do końca 2006 roku.

#### 7.2.7.3. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych

System zbiórki odpadów wielkogabarytowych będzie obejmował:

- okresowy odbiór tych odpadów bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie  jako “usługa na telefon”. Usługa ta będzie realizowana przez ZUK „USKOM” w Mławie.

- bezpośrednia dostawa odpadów przez ich właścicieli do obiektów gospodarki odpadami w Mławie - USKOM,

- bezpośredni odbiór przez producenta, który dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego. System ten polega na odbiorze sprzętu AGD i urządzeń elektronicznych przez producenta, gdzie podlega on demontażowi i odzyskuje się niezbędne surowce wtórne. Taka forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych,

- wymienny polegający na przekazywaniu jeszcze dobrego, ale przestarzałego konstrukcyjnie sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

W Punkcie Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych prowadzone będzie ręczne (w warunkach warsztatowych, przy użyciu typowych narzędzi) rozbrajanie i rozdrabnianie tych odpadów z odzyskiem surowców wtórnych, które przekazywane będą do dalszej przeróbki. Balast gromadzony będzie na powierzchni magazynowej np. w kontenerach, skąd kierowany będzie na składowisko. Ze względu na specyfikę odpadów wielkogabarytowych główne surowce uzyskiwane tą drogą to metale (żelazne i nieżelazne) – na sprzedaż oraz drewno – do produkcji paliwa alternatywnego.

#### 7.2.7.4. Zakład utylizacji odpadów budowlanych

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych prowadzone będzie w ZUK „USKOM” w Mławie ul. Płocka 102. Zakład ten wyposażony będzie w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne) i doczyszczanie dowiezionych odpadów budowlanych.

Odpady budowlane wchodzące w strumień odpadów komunalnych zawierają najczęściej (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, październik, 2002):

- odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych - gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy;

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych;

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych - pokrycia dachowe;

- złomy metaliczne;

- gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir;

- odpady materiałów izolacyjnych.

Zbiórką i transportem tego typu odpadów z miejsca ich powstawania powinni zajmować się wytwórcy tych odpadów (firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe). Zaleca się już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach wstępnie posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania oraz na składowisko.

Obróbka odpadów budowlanych polega na rozdrobnieniu i rozdzieleniu na frakcje, w celu uzyskania kruszywa budowlanego. W fazie wstępnej, ładowarka z chwytakiem dokonuje wstępnej segregacji, oddzielając części o dużych wymiarach od pozostałych odpadów. Pozostałe odpady kierowane są na przesiewacz wibracyjny w celu wydzielenia frakcji 0-20, 20-80 oraz >80 mm. Frakcja >80 mm kierowana jest na linię sortowniczą odpadów komunalnych, gdzie wydzielane są:

- odpady ferromagnetyczne;

- odpady metali kolorowych;

- jednorodne odpady tworzyw sztucznych.

Niewysortowana pozostałość kierowana jest na kruszarkę w celu przetworzenia na kruszywo budowlane. Frakcja <20 mm kierowana jako kruszywo drobne (podsypka). Frakcja 20–80 mm zagospodarowywana jest jako kruszywo budowlane.

Najprostsze wyposażenie linii przeróbki gruzu budowlanego stanowią:

- Przenośnik taśmowy z koszem zasypowym.

- Kruszarka udarowa.

- Przenośnik taśmowy.

- Oddzielacz elektromagnetyczny.

- Przesiewacz wibracyjny trzypokładowy (dla frakcji 6, 10 i 20 mm).

- Przenośnik taśmowy odbiorczy.

#### 7.2.7.5. Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Na terenie miasta Mława w ZUK „USKOM” w Mławie ul. Płocka 102 przewidziana jest lokalizacja Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Podstawowe zadanie Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych polega na odbieraniu odpadów niebezpiecznych od mieszkańców miasta oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Wzorcowy  Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych składa się z:

- zadaszonego przedsionka z kontenerami na odpady,

- punktu przyjmowania odpadów niebezpiecznych (odpowiedni stół i waga),

- pomieszczenia rejestracji odpadów i magazynu środków dezynfekujących,

- strefy kontroli i sprawdzania odpadów,

- magazynu opakowań,

- punktu pakowania i rejestracji odpadów,

- magazynu spedycyjnego,

- pomieszczeń biurowych i sanitarno-bytowych dla personelu.

Wyposażenie takiego punktu stanowią:

- kontenery specjalne,

- beczki (kontenery) na odpady niebezpieczne,

- pojemniki na specyficzne odpady ciekłe.

Pomieszczenia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych powinno posiadać instalację wywiewną (odciągową), z odpowiednio zabezpieczonym (filtr) wyrzutem spalin do atmosfery. Należy do niej podłączyć również te pojemniki (beczki) z odpadami, które przy otwieraniu mogą wydzielać szkodliwe wyziewy (np. beczki z substancjami ropopochodnymi).

Obiekt taki powinien posiadać odpowiedniej jakości nawierzchnię betonową uniemożliwiającą penetrację rozlanych cieczy do gleby. Teren należy odpowiednio ogrodzić i chronić w sposób ciągły (całodobowo).

Powierzchnia obiektu - 6÷ 8 arów (wraz z placem dojazdowym). Zatrudnienie 2-3 osoby.

Punkty takie najlepiej organizować w tych rejonach, gdzie zlokalizowane są różne warsztaty rzemieślnicze i drobny przemysł, względnie obiekty służb miejskich zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

Natomiast na terenach o niewielkim nasyceniu drobnym przemysłem i zakładami rzemieślniczymi należy organizować małe Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych nastawione głównie na odbiór odpadów niebezpiecznych od okolicznych mieszkańców.

Odpady niebezpieczne będą gromadzone przed ekspedycją do unieszkodliwienia w instalacjach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub będą z nich odbierane bezpośrednio przez przedsiębiorstwa zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów. Odpady niebezpieczne mogą być także transportowane do najbliższej stacji przeładunkowej, o ile taka powstanie na terenie województwa mazowieckiego.

## 7.3. Podsumowanie

Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów winno zapewniać realizację następujących zasad:

- im więcej da się wyselekcjonować z odpadów komunalnych surowców wtórnych do dalszego zagospodarowania tym mniej odpadów trafi na składowisko i będzie ono funkcjonowało dłużej;

- im czystszy surowiec wtórny – tym mniejsze koszty jego przetworzenia i możliwe wyższe zyski z jego sprzedaży.

W poniższych tabelach 63-71 zestawiono dane na temat planowanego recyklingu odpadów oraz niezbędnych zdolności przerobowych i kosztów infrastruktury technicznej.

Tabela 63.

Planowany recykling odpadów biodegradowalnych (Mg/rok)

| Wyszczególnienie / Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku | 3544 | 3631 | 3723 | 3820 | 3920 | 4002 | 4089 | 4181 | 4276 | 4370 |
| Dopuszczalna ilość składowania odpadów biodegradowalnych | 3243 | 3268 | 3202 | 2980 | 2940 | 2521 | 2372 | 2258 | 2052 | 1836 |
| Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych | 85 | 97 | 109 | 122 | 136 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 |
| Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych | 454 | 507 | 553 | 579 | 607 | 647 | 689 | 733 | 781 | 830 |
| Ilość domowych odpadów organicznych z zabudowy jednorodzinnej terenów miejskich zagospodarowanych we własnym zakresie | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych | 0 | 0 | 0 | 58 | 154 | 609 | 797 | 952 | 1198 | 1453 |

Tabela 64.

Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych (Mg/rok)

| Wyszczególnienie / Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 83 | 99 | 123 | 129 | 134 | 162 | 167 | 173 | 179 | 185 |
| Opakowania z papieru i tektury | 454 | 507 | 553 | 579 | 607 | 647 | 689 | 733 | 781 | 830 |
| Opakowania ze szkła | 273 | 325 | 381 | 398 | 415 | 479 | 498 | 517 | 538 | 559 |
| Opakowania metalowe | 49 | 58 | 67 | 69 | 71 | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 |
| Opakowania wielomateriałowe | 22,5 | 29,4 | 36,9 | 38,7 | 40,6 | 49,1 | 51,5 | 53,8 | 56,2 | 58,5 |
| Suma | 882 | 1018 | 1161 | 1213 | 1267 | 1417 | 1488 | 1563 | 1642 | 1723 |

Tabela 65.

Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych (Mg/rok)

| Wyszczególnienie Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady Wielkogabarytowe | 183 | 227 | 272 | 318 | 365 | 375 | 387 | 398 | 410 | 422 |
| Odpady budowlane | 359 | 479 | 614 | 766 | 936 | 1033 | 1139 | 1256 | 1385 | 1524 |
| Odpady niebezpieczne | 16 | 22 | 27 | 33 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |

Tabela 66.

Ilość pozostałych odpadów komunalnych  (Mg/rok)

| Pozostałe odpady komunalne / Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem (Mg/rok) | 8254,05 | 8249,97 | 8138,97 | 8140,46 | 8022,42 | 7874,9 | 7849,03 | 7697,95 | 7801,3 | 7905,42 |
| % wytworzonych | 78% | 76% | 73% | 71% | 68% | 65% | 63% | 60% | 59% | 58% |

Tabela 67.

Skład morfologiczny pozostałych odpadów komunalnych

| Strumienie odpadów / Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne roślinne | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,2% | 5,8% | 4,3% | 2,8% | 1,2% | 0,7% | 0,2% |
| Odpady organiczne zwierzęce | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| Odpady organiczne inne | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Odpady zielone | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 6,5% | 6,7% | 6,9% | 6,9% | 6,8% | 6,2% | 5,5% | 4,8% | 4,6% | 4,3% |
| Opakowania z papieru i tektury | 5,8% | 5,8% | 5,9% | 6,2% | 6,5% | 6,8% | 7,1% | 7,3% | 7,4% | 7,5% |
| Opakowania wielomateriałowe | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 11,6% | 11,7% | 12,0% | 12,1% | 12,3% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,1% | 11,8% |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 3,3% | 3,3% | 3,2% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 3,6% | 3,8% | 3,9% | 4,0% |
| Tekstylia | 2,8% | 2,9% | 3,0% | 3,0% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,5% | 3,5% |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Opakowania ze szkła | 6,4% | 6,2% | 6,0% | 6,2% | 6,5% | 6,2% | 6,5% | 6,7% | 6,9% | 7,0% |
| Metale | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,9% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Opakowania z blachy stalowej | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Opakowania z aluminium | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Odpady mineralne | 5,8% | 5,9% | 6,1% | 6,3% | 6,4% | 6,7% | 6,9% | 7,1% | 7,2% | 7,3% |
| Drobna frakcja popiołowa | 15,2% | 15,0% | 14,8% | 14,6% | 14,4% | 14,4% | 14,2% | 14,0% | 13,6% | 13,1% |
| Odpady wielkogabarytowe | 6,8% | 6,3% | 5,9% | 5,4% | 4,9% | 4,9% | 4,9% | 4,9% | 4,8% | 4,7% |
| Odpady budowlane | 21,3% | 21,5% | 21,6% | 21,6% | 21,5% | 23,1% | 24,7% | 26,3% | 27,5% | 28,7% |
| Odpady niebezpieczne | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% |
| Suma | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Tabela 68.

Niezbędna zdolność przerobowa instalacji do utylizacji odpadów biorozkładalnych w poszczególnych obszarach (Mg)

| Wyszczególnienie/Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady zielone | 85 | 97 | 109 | 122 | 136 | 141 | 261 | 269 | 277 | 285 |
| Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych | 0 | 0 | 0 | 58 | 154 | 609 | 1110 | 1521 | 1651 | 1782 |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 179,774 | 289,829 | 750,57 | 1371 | 1790 | 1928 | 2067 |

Tabela 69.

Niezbędna zdolność przerobowa instalacji do segregacji odpadów (Mg)

| Wyszczególnienie/Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| opakowania | 882 | 1018 | 1161 | 1213 | 1267 | 1417 | 1488 | 1563 | 1642 | 1723 |

Tabela 70.

Szacunkowa ilość pozostałych odpadów komunalnych do składowania

| Wyszczególnienie/Rok |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem (Mg/rok) |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| % wytworzonych |  | 78% | 76% | 73% | 71% | 68% | 65% | 63% | 60% | 59% | 58% |
| Niezbędna pojemność (m3) składowisk przy wykorzystaniu: | spychaczy gąsienicowych | 2730,17 | 2731,53 | 2732,89 | 2734,25 | 2735,61 | 2736,97 | 2738,33 | 2739,69 | 2741,05 | 2742,42 |
|  | kompaktorów | 2361,06 | 2362,24 | 2363,42 | 2364,59 | 2365,77 | 2366,95 | 2368,12 | 2369,3 | 2370,48 | 2371,66 |

Tabela 71.

Infrastruktura techniczna

| Wyszczególnienie/Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortownia | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 |
| Kompostownia | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Składowisko | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
| Budowa linii do demontażu odpadów wielkogabarytowych, odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i remontowych, a także magazynowanie odpadów niebezpiecznych | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Budowa Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Rekultywacja zamkniętej części składowiska odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni | 666 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Razem | 3 476 | 4 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 120 |

# VIII. 	HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I   SZACUNKOWE KOSZTY WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  DLA MIASTA MŁAWY

Plan Gospodarki Odpadami składa się z dwóch części: zadań własnych oraz zadań koordynowanych. Pod pojęciem zadania własne należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą realizowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji miasta. Zadania koordynowane są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego.

Proponowane przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami w Mławie obejmują szereg działań pozainwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych.

Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim:

- zintensyfikowania działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyodrębnieniem surowców wtórnych, odpadów biodegradowalnych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- podjęcia działań związanych ze zwiększeniem skuteczności istniejącego i przyszłościowego systemu gospodarki odpadami,

- opracowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe bieżące zarządzanie strumieniami odpadów (pozwolenia, organizacja systemów zbiórki, transportu i przerobu, ewidencja, rejestracja, monitoring),

- opracowania programów likwidacji odpadów niebezpiecznych (zawierających substancje niebezpieczne, głównie metale ciężkie i trwałe zanieczyszczenia organiczne),

- realizacji gminnego programu usuwania azbestu,

- inwentaryzacji i oceny zagrożeń oraz problemów wymagających rozwiązania,

- propagowania nowoczesnych technik odzysku i unieszkodliwiania odpadów (BAT)

- inicjowania konieczności wdrażania w przedsiębiorstwach zasad „czystej produkcji” i „zarządzania środowiskowego”,

- wdrażania mechanizmów ekonomicznych stymulujących właściwe zagospodarowanie odpadów,

- sposobów pozyskiwania funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć,

- edukacji i szkolenia, szczególnie w zakresie zmian w prawodawstwie i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Zadania inwestycyjne obejmują przedsięwzięcia w zakresie budowy niezbędnego potencjału technicznego warunkującego właściwe zagospodarowanie odpadów jak np.:

budowa obiektów związanych z zagospodarowaniem odpadów, budowa obiektów związanych ze zbiórką i segregacją odpadów niebezpiecznych (Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów), środki transportu.

Tabela  72. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami w mieście Mława w latach 2005 – 2007 i 2008 – 2015

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostki realizujące | Charakter zadania | Okres realizacji | Koszt realizacji tys. zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata 2005 - 2007 |
| 1 | Opracowanie i zatwierdzenie gminnego planu gospodarki odpadami | miasto Mława | SW | 2006 | 11 | budżet miasta |
| 2 | Objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | miasto Mława, przedsiębiorcy | SW | 2006 - 2007 | 100 | budżet miasta, PFOŚiGW, GFOŚiGW |
| 3 | Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców | miasto Mława, przedsiębiorcy | SW | 2005 - 2006 | 100 | budżet miasta, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 4 | Modernizacja i budowa składowiska odpadów komunalnych w m. Wieczfnia Kościelna - USKOM | USKOM | K | 2005 - 2006 | 8 000 | środki własne USKOM, NFOŚ i GW |
| 5 | Budowa stacji segregacji odpadów | USKOM | SW K | 2005 - 2006 | 700 | środki własne USKOM, NFOŚ i GW, BOS |
| 6 | Budowa linii do demontażu odpadów wielkogabarytowych, odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i remontowych, a także magazynowanie odpadów niebezpiecznych | USKOM | SW K | 2006 - 2007 | 1 500 | środki własne USKOM, NFOŚ i GW, WFOŚ, BOS |
| 7 | Budowa kompostowni | USKOM | K | 2007 | 2 000 | środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE, |
| 8 | Wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych | miasto Mława, przedsiębiorcy | K | 2005 - 2007 | 100 | budżet miasta, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, Środki pomocowe UE |
| 9 | Wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | miasto Mława, przedsiębiorcy | K | 2005 - 2007 | 170 | budżet miasta, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 10 | Budowa Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych | miasto Mława, przedsiębiorcy | K | 2005 - 2007 | 50 | budżet miasta, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE, środki przedsiębiorców |
| 11 | Określenie źródeł powstawania odpadów weterynaryjnych, organizacja systemu odbioru | miasto Mława, przedsiębiorcy | K | 2005 – 2006 | 20 | budżet miasta, PFOŚiGW |
| 12 | Wdrożenie systemu zbierania padłych zwierząt | miasto Mława | K | 2005 - 2007 | 20 | budżet miasta |
| 13 | Kontrola w zakresie zbiórki wraków samochodowych i wdrożenie zasad ich recyklingu | Starostwo | W | 2005 - 2007 | 20 | podmioty gospodarcze |
| 14 | Monitoring gospodarki odpadami w mieści Mława | Starostwo | W | zadanie ciągłe | 40 | środki własne PFOŚiGGW |
| 15 | Kontrola wydawanych pozwoleń i zezwoleń dla podmiotów gospodarujących odpadami | Starostwo | W | zadanie ciągłe | 10 | środki własne |
| 16 | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami | Starostwo, miasto Mława | W | zadanie ciągłe | 50 | budżet miasta, PFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 17 | Opracowanie gminnego programu usuwania azbestu | Starostwo | W | 2006 | 30 | Środki własne PFOŚiGGW |
| 18 | Usuwanie wyrobów azbestowo - cementowych | mieszkańcy, miasto Mława | K | 2005 - 2007 | 100 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki własne mieszkańców, środki pomocowe UE |
| Razem: 13 021 |  |

| Lata 2008 - 2015 |
| --- |
| 19 | Objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | miasto Mława, przedsiębiorstwa | SW | 2008 - 2010 | 120 | budżet miasta, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 20 | Rozwój selektywnej zbiórki surowców wtórnych | miasto Mława, przedsiębiorstwa | SW | 2008 - 2015 | 200 | budżet miasta, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 21 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych | miasto Mława, przedsiębiorstwa | SW | 2008 - 2015 | 400 | budżet miasta, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, Środki pomocowe UE |
| 22 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych | miasto Mława, przedsiębiorstwa | K | 2008 – 2015 | 200 | budżet miasta, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 23 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | miasto Mława, przedsiębiorstwa | K | 2008 – 2015 | 100 | budżet miasta, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, Środki pomocowe UE |
| 24 | Usuwanie wyrobów azbestowo - cementowych | mieszkańcy, miasto Mława | K | 2008 – 2015 | 500 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki własne mieszkańców, środki pomocowe UE |
| 25 | Kontrola wydawanych pozwoleń i zezwoleń dla podmiotów gospodarujących odpadami | Starostwo | W | Zadanie ciągłe | 20 | Środki własne |
| 26 | Intensyfikacja edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami | Starostwo, miasto Mława | W | Zadanie ciągłe | 130 | budżet miasta, PFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Razem: 1 670 |  |
| Łącznie: 14 691 tys. zł |

W tabeli 73 przedstawiono koszty wdrożenia Planu Gospodarki Odpadami w Mieście Mława w latach 2005-2015

Tabela 73. Koszty implementacji PGO w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2005-2015 w tys. PLN

| Rodzaj przedsięwzięcia | Lata realizacji | Łącznie |
| --- | --- | --- |
|  | 2005-2007 | 2008-2015 |  |
| Inwestycyjne | 12 250 | 0 | 12 250 |
| Pozainwestycyjne | 771 | 1 670 | 2 441 |
| Razem | 13 021 | 1 670 | 14 691 |

W oparciu o bilanse przedstawione w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego dotyczące niezbędnych nakładów finansowych oraz jednostkowych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (w przeliczeniu na jednego mieszkańca i w przeliczeniu na 1 Mg wytworzonych odpadów), określono dla miasta:

- średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniające wszystkie wytwarzane odpady – w przeliczeniu na 1 mieszkańca w mieście Mława,

- średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniające wszystkie wytwarzane odpady – w przeliczeniu na 1 Mg odpadów komunalnych wytwarzanych w powiecie mławskim.

Tabela 74. 	Średnie koszty eksploatacyjne systemu uwzględniające wszystkie wytwarzane na terenie miasta odpady komunalne w latach 2004-2010

| Lp. | Rok | Średnie koszty eksploatacyjne w roku (PLN) | Ilość odpadów w roku (Mg) | Wskaźnik na 1 Mg odp./r (PLN) | Wskaźnik na 1 Ma/r (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005 | 767 837 | 10 319 | 74,41 | 21,29 |
| 2 | 2006 | 833 862 | 10 582 | 78,80 | 22,92 |
| 3 | 2007 | 902 810 | 10 855 | 83,17 | 24,60 |
| 4 | 2008 | 976 095 | 11 149 | 87,55 | 26,36 |
| 5 | 2009 | 1 053 977 | 11 465 | 91,93 | 28,21 |
| 6 | 2010 | 1 136 169 | 11 797 | 96,31 | 30,14 |

Przeprowadzone w tabeli obliczenia wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie w latach 2005-2010 w przeliczeniu na 1 Mg wytwarzanych odpadów wskazują, że wskaźnik ten będzie się zmieniać od 74,41 w 2005 r. do 96,31 w 2010 r.

W tabeli 75 określono dla miasta Mława koszty działań edukacyjno-informacyjnych w latach 2005-2015.

Tabela 75.  Koszty działań edukacyjno-informacyjnych w latach 2004-2015 (PLN/rok)

| Lp. | Rok | Wskaźnik kosztów (PLN/M/r) | Ilość ludności w roku (wg GUS) | Koszty edukacji w roku (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005 | 0,5 | 31 170 | 15585 |
| 2 | 2006 | 0,4 | 31 420 | 12568 |
| 3 | 2007 | 0,4 | 31 660 | 12664 |
| 4 | 2008 | 0,3 | 31 920 | 9576 |
| 5 | 2009 | 0,2 | 32 200 | 6440 |
| 6 | 2010 | 0,2 | 32 480 | 6496 |
| 7 | 2011 | 0,2 | 32 790 | 6558 |
| 8 | 2012 | 0,2 | 33 120 | 6624 |
| 9 | 2013 | 0,2 | 33 470 | 6694 |
| 10 | 2014 | 0,2 | 33 820 | 6764 |
| 11 | 2015 | 0,2 | 33 150 | 6630 |
| Razem: | 96 599 |

# IX. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

Przedstawienie wniosków z analizy oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami dla miasta Mława wynika z przepisów prawnych zawartych w art. 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66/2003, poz. 620). Stan środowiska w mieście Mława przedstawiono w odniesieniu do wód powierzchniowych, podziemnych, gleb i powietrza.

Miasto Mława obejmujące tereny o wysokich walorach turystyczno-krajobrazowych, cechujących się niewielkim zanieczyszczeniem środowiska, podlegać powinno szczególnej ochronie w aspekcie nie pogarszania jego jakości. Stąd tak dużego znaczenia nabiera m.in. prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami na obszarze całego miasta w celu zapobiegania powstawaniu i eliminacji ewentualnych źródeł zagrożeń dla środowiska. Jest to tym bardziej istotne w związku z faktem, że obecny stan gospodarki odpadami w powiecie nie odpowiada aktualnie obowiązującym standardom, w wyniku czego poszczególne elementy środowiska narażone są na degradację, a mianowicie:

Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wpływu gospodarki odpadami na środowisko w mieście Mława można stwierdzić, że wywiera ona negatywny wpływ na praktycznie wszystkie komponenty środowiska a w szczególności na:

- stan powietrza atmosferycznego, w tym także na zmiany klimatu, ze względu na emisję gazu wysypiskowego – praktycznie cały strumień odpadów biodegradowalnych kierowanych jest na składowiska, zanikanie warstwy ozonu stratosferycznego - ze względu na uwalnianie z odpadów urządzeń chłodniczych freonów i ich pochodnych. Osobnym problemem jest spalanie odpadów opakowaniowych w paleniskach domowych, co jest m.in. źródłem emisji toksycznych substancji do powietrza atmosferycznego,

- eutrofizację wód i ich toksyczne skażenie ze względu na bardzo częstą nieprawidłową lokalizację starych, zamkniętych już, składowisk odpadów oraz brak urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem odcieków do wód gruntowych i powierzchniowych,

- negatywny wpływ  na degradację gleb wywiera gospodarka osadami ściekowymi, które są obecnie składowane na terenie oczyszczalni ścieków lub na składowiskach odpadów komunalnych. W mieście Mława nie istnieje grzebalnica dla padłych zwierząt co może być przyczyną lokalnych skażeń środowiska. Potencjalnym źródłem skażenia gleb są także tzw. złomowiska samochodów ze względu na bardzo niski poziom wyposażenia tych obiektów w instalacje i urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem olejów i smarów do gruntu,

- niski poziom ilości odpadów objętych zorganizowaną zbiórką wpływa także na dostępność zasobów wodnych, degradacje terenów leśnych, różnorodność biologiczną oraz jakość środowiska miejskiego,

- potencjalnie poważnym problemem w zakresie wpływu na zdrowie ludzi jest sposób demontażu 
i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest.

Biorąc pod uwagę przedstawione w planie gospodarki odpadami cele i działania w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Mława w perspektywie najbliższych kilkunastu lat pozytywnie należy ocenić zamierzenia, których wdrożenie jednoznacznie przyczyni się do zmniejszenia dotychczasowych obciążeń dla środowiska, wynikających z faktu powstawania odpadów, nieodłącznie towarzyszących bytowaniu ludzi i ich działalności gospodarczej.

Proponowany system gospodarki odpadami oparty jest na programie wdrażania i realizacji selektywnej zbiórki odpadów.

Zrealizowanie  założonych w planie celów, takich jak:

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowo-budowlanych,

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych i zdecydowane zmniejszenie ilości tych odpadów deponowanych na składowisku,

- objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych,

- osiągnięcie w 2015 r. założonych limitów odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych (54%), budowlanych (44%) i niebezpiecznych (54%) ze strumienia odpadów komunalnych,

- deponowanie do 2015 r. na składowiskach nie więcej niż 57% wszystkich odpadów komunalnych.

Poprawa organizacji zbiórki odpadów w postaci objęcia nią wszystkich mieszkańców miasta zapobiegnie:

- powstawaniu tzw. „dzikich wysypisk”, które mają ogromny wpływ na zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz powstawanie odorów,

- niekontrolowanemu spalaniu odpadów na powierzchni gruntów oraz w paleniskach domowych powodując zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Usprawnienie organizacji selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne, odpady biodegradowalne i wielkogabarytowe przyczyni się do poprawy stanu środowiska miasta poprzez:

- stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane),

- wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb,

- zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego wysypisk oraz spowoduje uzyskanie materiału znajdującego zastosowanie w gospodarce (kompostu),

- zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym ograniczenie terenu zajmowanego przez składowisko oraz wydłużenie czasu jego eksploatacji.

Na podstawie analizy i oceny wpływu projektowanych rozwiązań zawartych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami na środowisko można stwierdzić, że wpłynie on na poprawę stanu środowiska w szczególności w zakresie:

- ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia w związku z ograniczeniem składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów komunalnych (projektowany poziom odzysku 54% w 2014 roku),

- poprawy stanu powietrza atmosferycznego w obszarach oddziaływań obiektów i instalacji gromadzenia, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów ze względu na wdrożenie technik i technologii spełniających warunki najlepszych dostępnych technik,

- ograniczenie stopnia eutrofizacji i toksycznego skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych i komunalnopodobnych, ograniczenia udziału odpadów komunalnych biodegradowalnych składowanych na składowiskach w 2014 do poziomu 48% w stosunku do roku 1995, zaprzestania składowania odpadów niebezpiecznych, wzrost poziomu odzyskiwanych surowców wtórnych do poziomu 13,7% całkowitego strumienia zebranych odpadów komunalnych,

- w zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie zbiórki odpadów komunalnych należy prognozować także poprawę warunków środowiska miejskiego,

- wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasoby leśne (makulatura).

W wyniku realizacji PPGO możliwe jest także występowanie oddziaływań negatywnych, co będzie efektem przyjętych rozwiązań szczegółowych. Dotyczy to w szczególności obiektów gospodarki odpadami. Z tych też względów należy zwrócić szczególną uwagę na procesy projektowania a następnie poziomu wykonawstwa obiektów gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wykonywanych raportów z ocen oddziaływania na środowisko i poziomu wydawanych pozwoleń zintegrowanych dla tych obiektów, zaś na etapie ich eksploatacji bardzo istotnym będzie zakres i poziom systemów monitorowania ich pracy.

Założone cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w PGO są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi, wykorzystanych i unieszkodliwianych odpadów.

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzanych odpadów należy oprócz działań edukacyjnych i nakierowanych na kompostowanie przydomowych frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną duży nacisk położyć na oddziaływanie, w tym prawne i fiskalne, na producentów opakowań celem zmniejszenia masy opakowań, ich toksyczności oraz wszędzie gdzie to możliwe zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku. W związku z rozwojem nowych technologii produkcji opakowań biodegradowalnych możliwe będzie w perspektywie najbliższych kilku lat podjęcie rynkowych prób zastąpienia plastikowych i styropianowych kubków, talerzyków i tacek wyrobami biodegradowalnymi. W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów przemysłowych w tym także niebezpiecznych kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie w przemyśle najlepszych dostępnych technik, wynikających z obowiązku uzyskania przez niektóre zakłady pozwoleń zintegrowanych.

Nowe ustawy wprowadzają lub utrwalają szereg nowych instrumentów i zasad prawnych, które będą miały fundamentalne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza takiej, która wiąże się z istotnym oddziaływaniem na środowisko. Szczególne znaczenie będzie mieć tzw. zintegrowane pozwolenie oraz obowiązek prowadzenia działalności z uwzględnieniem wymogów tzw. Najlepszej Dostępnej Techniki (ang. Best Available Technique - BAT), będące konsekwencją transpozycji do polskiego prawa unijnej Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (zwanej potocznie Dyrektywą IPPC). Jednym z istotnych elementów ustalania warunków zgodności z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) jest zapobieganie powstawaniu odpadów w procesie technologicznym, a tam gdzie jest to niemożliwe minimalizowanie ich ilości i unieszkodliwianie odpadów. Preferowane jest zawracanie powstających odpadów do procesu technologicznego. Duży nacisk Dyrektywa IPPC kładzie na zastępowaniu w procesach technologicznych substancji toksycznych substancjami mniej toksycznymi lub nietoksycznymi, co skutkować będzie także powstawaniem mniej toksycznych odpadów.

W gospodarce odpadami pozwoleniom zintegrowanym podlegają instalacje:

1. do odzysku lub unieszkodliwiania, za wyjątkiem składowania odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,

2.   do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,

3.   do unieszkodliwiania, za wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę,

4.   do składowania odpadów, za wyjątkiem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.

Skutkować to powinno ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko obiektów i instalacji stosowanych w gospodarce odpadami.

Na podstawie prognoz zawartych w WPGO można stwierdzić, że w horyzoncie czasowym do 2014 roku będzie miała miejsce pozytywna tendencja zmian ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, których ilość niestety będzie wzrastać. Szansą na ograniczenie strumienia odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego mogą być zmiany technologiczne wymuszane wdrażaniem dyrektywy IPPC, co może nastąpić już w horyzoncie czasowym średniookresowym tj. do 2007 roku.

Projekt Planu nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych oddziaływań emisji zanieczyszczeń z projektowanych instalacji gospodarki odpadami.

## 9.3. Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna społeczeństwa to zespół działań informacyjnych, poznawczych i propagandowych prowadzonych dla wzbogacenia wiedzy o środowisku w społeczeństwie, szczególnie wśród mieszkańców gminy. Główny nacisk należy skierować na edukację młodzieży, przy zastosowaniu wszystkich dostępnych środków komunikowania społecznego.

Wśród działań tego typu, szczególnie ważna jest szeroka akcja informacyjno-propagandowa odnośnie świadomości społecznej o bardzo wysokich wartościach przyrodniczych terenów gminy, o obecności unikalnych w skali kraju elementach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Wykorzystać należy wszelkie dostępne formy edukacji werbalnej i prasowej, a także w formie aktywności fizycznej (imprezy plenerowe, wycieczki itp.) oraz inne formy, takie jak:

- organizowanie popularnych imprez ekoedukacyjnych, również z elementami folkloru, obrzędowości, dziedzictwa kulturowego tej ziemi – przeznaczonych głównie dla społeczności gminy i całego powiatu, a także dla gości,

- opracowanie, wytyczenie i zagospodarowanie nowych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, pieszych i rowerowych, dla udostępnienia najcenniejszych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy. Osiągnąć to można m.in. przez wyposażenie szlaków i ścieżek w  tablice informacyjne lub nawet punkty ekoedukacyjne.

Prace powyższe wymagające nakładów finansowych ze źródeł budżetowych i funduszy proekologicznych, udziału sponsorów itd., wymuszają uruchomienie aktywności organizacyjnej i merytorycznej w szerokim zakresie – od władz lokalnych po szkoły. Są to formy atrakcyjne szczególnie dla młodzieży.

Wprowadzając system edukacji ekologicznej należy określić następujące elementy:

3.	 Cel prowadzenia edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

4.	Organizatorzy edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

5.	Odbiorcy edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

6.	Sposoby i metody realizacji edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

7.	Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej,

8.	Analiza odzewu społecznego po przeprowadzonej akcji edukacyjnej.

Celem programu jest wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych odpowiedzialnych i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, poprzez: realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów i przez to prowadzenie ekologicznego sposobu życia we własnym domu, świadome dokonywanie zakupów (minimalizacja wpływu reklam), przekonywanie do kupowania rzeczy trwałych, wybieranie towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie łatwo ulegające całkowitej degradacji lub nadające się do utylizacji, rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych, wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami.

Realizacja edukacyjnego programu gospodarki odpadami powinna być finansowana ze środków powiatowych i gminnych funduszy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 623), art. 406 – 408.

Odbiorcy edukacyjnego programu gospodarki odpadami – ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki odpadami, prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego powinno być przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych.

Wobec powyższego odbiorcami programu edukacyjnego są:

- dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) i młodzież (gimnazja, szkoły średnie wszystkich typów),

- nauczyciele,

- dorośli mieszkańcy w następujących grupach zawodowych: urzędnicy administracji państwowej, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele biznesu,

- pozostali dorośli mieszkańcy.

Sposoby i metody realizacji edukacyjnego programu gospodarki odpadami – realizowanie edukacyjnych programów gospodarki odpadami powinno być:

- wieloetapowe: krótka kampania (6 miesięcy) w celu osiągnięcia największych i najwcześniej dostrzegalnych efektów, program podstawowy (2 lata) i długoterminowy (10 lat i więcej),

- dwutorowe, realizowane w formie biernej-informacyjnej i formie czynnej polegającej na perswazji (np. uczestnictwie w warsztatach szkoleniowych),

- skoncentrowane na rozbudzeniu osobistej odpowiedzialności za opłaty naliczane za składowanie odpadów na składowiskach,

- upowszechniające wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą zagospodarowania odpadów,

- informujące o sposobach, miejscach i punktach zbiorki odpadów w najbliższej okolicy,

- propagujące proekologiczne wzorce zachowań.

Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu uzyskania optymalnych osiągnięć, wymaga stosowania środków dydaktycznych, nazywanych  formami przekazu.

Formy przekazu dzielą się na:

- materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, powiadomienia służb komunalnych, publikacje w prasie (artykuły, komentarze, stałe rubryki), plakaty, biuletyny, raporty, materiały kształceniowe (np. autorskie programy nauczania) okolicznościowe pamiątki (znaczki, kalendarzyki, długopisy i in.). Broszury i inne drukowane materiały informacyjne należą do najczęściej używanych środków promocji i edukacji, ze względu na niską cenę oraz fakt, że przemawiają do odbiorcy równocześnie poprzez tekst jak i obraz,

- audiowizualne: wywiady dla radio i telewizji, pokazy foliogramów, krótkich filmów wideo i programów komputerowych oraz wystawy np. fotograficzne lub plastyczne o tematyce ekologicznej,

- imprezy promocyjne, m. in.: konferencje prasowe, zebrania mieszkańców, imprezy specjalne (festiwale, akcje), warsztaty, seminaria i konferencje.

Wszystkie z wymienionych form przekazu mają swoją specyfikę. Często wybór form przekazu jest kompromisem między przydatnością, a możliwościami finansowymi organizatorów. Często też stosuje się łączenie różnych form przekazu, np. na dużych imprezach promocyjnych można oprócz referatów przedstawić krótkie filmy (tzw. pętle filmowe) czy zorganizować wystawę plakatu lub fotografii albo też wystawę rysunków dzieci przedszkolnych i z młodszych klas szkół podstawowych. Duże imprezy promocyjne są też doskonałym miejscem rozpowszechniania ulotek i broszur.

Niezmiernie ważną rolę w procesie edukacji spełniają również modele (wśród nich foliogramy, jako modele wyobrażeniowe). Modele w procesie nauczania pełnią rolę poznawczą i ilustratywną, a także odgrywają dużą rolę w procesie modelowania, który jest cennym bezpośrednim sposobem poznawania rzeczywistości przez odbiorców w procesie edukacyjnym. Każdemu modelowi powinien odpowiadać jakiś obiekt, przedmiot, proces lub stan rzeczy.

Programy komputerowe podobnie jak filmy spełniają także istotną rolę w procesie kształcenia ekologicznego. Jednak wprowadzenie do procesu nauczania tego typu środków dydaktycznych wymaga zakupienia odpowiedniego sprzętu komputerowego, wyposażonego w nowe media interaktywne (dyskietka komputerowa i komputerowa płyta kompaktowa), które obecnie konkurują z kasetą wideo. Niektóre programy dydaktyczne wymagają środowiska sieciowego.

W realizacji tego przedsięwzięcia powinno się korzystać z pomocy organizacji i instytucji, zajmujących się edukacją ekologiczną. Na terenie województwa i powiatu funkcjonują różne organizacje ekologiczne, instytuty i fundacje mające własne wydawnictwa edukacyjne w formie książek, ulotek czy broszur oraz organizują szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla nauczycieli i uczniów.

Wykaz wszystkich fundacji w dziedzinie ochrony środowiska nadzorowanych przez ministra ds. środowiska i funkcjonujących na terenie kraju znajduje się pod adresem internetowym www.mos.gov.pl/publikac /Raporty_opracowania/fundacje.

Natomiast pod adresem internetowym: free.ngo.pl/kat_poe/dane/poe/80.htm można odnaleźć informacje na temat sfery działania organizacji, fundacji i instytutów zajmujących się ochroną środowiska.

Ostatnim etapem prowadzonej edukacji ekologicznej jest badanie odzewu społecznego. Analiza odzewu społecznego jest sposobem oceny skuteczności zamierzonych w programie edukacyjno-informacyjnym celów, tj. wzrostu świadomości w dziedzinie gospodarki odpadami. Brak protestu nie powinien być odbierany jako sygnał pozytywnego odbioru przeprowadzonego programu. Może to także oznaczać, że informacja nie dotarła do odbiorców lub została nieodpowiednio zrozumiana.

# XII. ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA MŁAWA

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami na terenie miasta Mława powinno być prowadzone w oparciu o odpowiednie przepisy prawa lokalnego.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 i Nr 46, poz. 499).

Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w mieście Mława wynikać będzie z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów oraz z zadań określonych w PGO, zaakceptowanych przez Radę Miejską w Mławie.

Ponadto PGO powinien być skorelowany z systemem planowania obowiązującym na terenie miasta, m.in. z Programem Ochrony Środowiska, Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz z innymi planami opracowanymi na użytek miasta (np. plan zagospodarowania energii, plan ochrony zdrowia).

Zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami wynikające z obowiązujących ustaw

Zadania gmin: wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r.

Do zadań własnych miasta należy utrzymanie czystości i porządku w mieście oraz m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie, a także tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania.

Powyższe zadania miasto powinno realizować na podstawie gminnego planu gospodarki odpadami. Rada miasta, po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w zakresie m.in.: prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” określa zadania miasta oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta. Stanowi też podstawę do podejmowania przez Rady Gmin uchwał, a poprzez Wójta (Burmistrza, Prezydenta) odpowiednich decyzji administracyjnych w tym zakresie, stymulujących właściwe funkcjonowanie tej sfery działalności komunalnej.

Zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach należą do obowiązkowych zadań własnych miasta (art. 3 ust. 1). Zgodnie z art. 3 ust. 2 miasta mają obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenia niezbędnych warunków do ich utrzymania, a w szczególności:

2.	zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

- instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

6.  organizują  selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.”

Rada Miejska ustala, w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta dotyczące (art. 4):

Rada Miejska uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta dotyczących:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a). prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

b). uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c). mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a). średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b).  liczby osób korzystających z tych urządzeń,

3.  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4.  maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,

5.   innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,

6.  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

Rada Miejska dostosuje regulamin do planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia tego planu.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

- zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,

- realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

Rada Miejska określa w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych.

Rada Miejska określając stawki opłat, stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Rada gminy określając stawki opłat, może stosować zróżnicowane składki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Miasto Młąwa jest obowiązane zorganizować odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

1) obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

2) wysokości opłat wynikających z zastosowanych stawek,

3) terminy uiszczenia opłat,

4) sposób i terminy udostępnienia urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia.

Decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja taka wydawana jest na okres 1 roku z możliwością jej przedłużenia.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych, uwzględniając:

1)   opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,

2) w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – również miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których odpady mają być przekazywane.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo określić:

1. rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2. sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

oraz dokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w ustawie o  odpadach.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów”.

Działając na podstawie odrębnych decyzji, przedsiębiorca, który odbiera od właścicieli nieruchomości odpady komunalne na podstawie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przed przekazaniem ich do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w tym zezwoleniu, może prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach, do których posiada tytuł prawny.

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinno określać dodatkowo:

1. rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2. sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych,

3. dopuszczalny do składowania poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

4. sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji,

5. miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o odpadach.

Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia i przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczącej:

1. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

2.  sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

3. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

4.  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobu ich zagospodarowania.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ustawa o odpadach nakłada na gminę zadania związane z organizacją systemu gospodarki odpadami a także z jej nadzorem.

Organ wykonawczy gminy odpowiedzialny jest za opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami (art. 14 ust. 5), który jest integralną częścią gminnego programu ochrony środowiska (art. 14 ust. 6).

Zgodnie z art. 16a.:

Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

1). Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

2). Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a). ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b). wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c). osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

3). Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

4). Zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a).  do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b). do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

c). do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

art. 16b.

Do obowiązkowych zadań własnych województwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.

Ponadto gmina jest organem opiniującym wydawanie m. in. zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 19 ust. 4,5), zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (art. 26 ust. 5,6), zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (art. 28 ust. 2).

Gmina może także wydać posiadaczowi odpadów nakaz w trybie decyzji w przypadku, gdy składuje on odpady w miejscach do tego nie przeznaczonych (art. 34). Należy dodać, że w rozumieniu ustawy posiadacz odpadów to „wytwórca odpadów, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna”.

Zadania powiatów: wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., zgodnie z którą powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie ochrony środowiska i przyrody, oraz zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego i utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Zgodnie z art. 41 ustawy, rada powiatu może stanowić akty prawa miejscowego, m.in. powiatowe przepisy niezbędne do ochrony środowiska naturalnego. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej (art. 42, ust. 1). Powiatowe przepisy porządkowe podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu (art. 42, ust. 3). Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu (art. 42, ust. 4).

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami komunalnymi. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie bardziej efektywne ekonomicznie i technicznie, niż w skali pojedynczej gminy. Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opiniowanie projektu PGO

Zgodnie z ustawą o odpadach, projekt PGO dla gminy podlega opiniowaniu przez Zarząd Powiatu oraz  Zarząd Województwa.

Zarząd Województwa (Urząd Marszałkowski) opiniuje plan pod kątem zgodności z planem wojewódzkim. Zarząd Powiatu opiniuje plan pod kątem zgodności z planem powiatowym.

Aktualizacja PGO

Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niż raz na 4 lata. Pod koniec 2008 r. należy zaktualizować PGO dla Miasta Mława. Istnieje możliwość aktualizacji planu przez upływem 4 lat, gdy sytuacja lokalna gminy ulegnie zmianie.

Raporty  z wykonania planu

Wdrażanie PGO będzie podlegało ocenie w następującym zakresie:

- określenie stopnia wykonania przedsięwzięć,

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

- oceny rozbieżności między przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn tych rozbieżności.

Burmistrz przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu co 2 lata, które jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu określenia stopnia realizacji planu. Burmistrz na bieżąco kontroluje postęp w zakresie wdrażania przedsięwzięć określonych w Planie.

Wskaźniki monitorowania Planu

Poniższa tabela przedstawia zestaw wskaźników monitoringu prowadzonego przez organ odpowiedzialny za realizację Planu Gospodarki Odpadami.

Wskaźniki monitorowania Planu

Poniższa tabele przedstawia zestaw wskaźników monitoringu prowadzonego przez organ odpowiedzialny za realizację Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

Tabela 75 . Proponowany zestaw wskaźników monitoringu PGO

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny | Stan istniejący (rok 2004) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 9 938 |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 9 580 |
| 3 | Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] | 96,4 |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 0,335 |
| 5 | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 0,323 |
| 6 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] | 95 |
| 7 | Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%] w [Mg] (w stosunku do roku 1995) | 87,1 |
| 8 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] | 0 |
| 9 | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne papier i tektura szkło opakowania z blachy stalowej opakowania z aluminium - opakowania wielomateriałowe | 2 214 347 915 718 99 99 102 |
| 10 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych i komunalnopodobnych [%] | 3,2 |
| 11 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne papier i tektura szkło blacha stalowa i aluminium - opakowania wielomateriałowe | 310 74,5 67 116 52,5 0 |
| 12 | Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: wielkogabarytowych budowlanych niebezpiecznych | 20 100 0 |
| 13 | Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha] | 0 |
| 14 | Składowiska nieczynne [szt./ha] w tym: zrekultywowane - do rekultywacji | 0 |
| 15 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: linie do segregacji kompostownie [szt./(Mg/rok)] linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych linie do przekształcania gruzu budowlanego inne | 1 0 1 0 0 |
| 16 | Ilość powstających osadów ściekowych [Mg/rok] | 8 000 |
| 17 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi: wykorzystane w tym: na cele przemysłowe na cele rolnicze kompostowane przekształcone termicznie składowane (na terenie oczyszczalni) inne nagromadzone na terenie oczyszczalni wykorzystane z nagromadzonych do 1.01.2000 | 8 000 0 4 000 4 000 0 0 0 0 |

# LITERATURA

    - Baza danych Regionalnych dla Polski w przekroju powiatów i gmin za 2000 i 2003 r. – IMAGIS, Warszawa 2001, 2002 r.;

    - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce – Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001.;

    - Dokumentacje hydrogeologiczne zbiorników wód podziemnych – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1995-2001;

    - Gospodarka odpadami pochodzenia przemysłowego w województwie mazowieckim – WIOŚ, Warszawa 2001;

    - II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, czerwiec 2000 r.;

    - Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w woj. mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa 2002 r.;

    - Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska – praca zbiorowa pod redakcją dr A. Liro – Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1995 r.;

    - Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju – Monitor Polski Nr 26/2001 poz. 432;

    - Kontrakt wojewódzki zawarty w dniu 19 czerwca 2001 r.;

    - Krajowy plan gospodarki odpadami – Ministerstwo Środowiska, czerwiec 2002;

    - Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2000-2006 – Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000;

    - Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r.;

    - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – projekt – Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2003 r.;

    - Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego – Warszawa, październik, 2003;

    - Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2004-2011 –, Warszawa grudzień 2003 r.;

    - Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 – Rada Ministrów, grudzień 2002 r.;

    - Polityka Leśna Państwa – Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Warszawa 1997);

    - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – Rada Ministrów RP, Warszawa, maj 2002 r.;

    - Program małej retencji województwa mazowieckiego;

    - Program ograniczania Zanieczyszczeń Środowiska Składnikami Nawozowymi z Produkcji Zwierzęcej w woj. mazowieckim – przyjęty Uchwałą Nr 31/5/02 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2002 r.

    - Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010 – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r.;

    - Prowincje i baseny geotermalne Polski - Polska Geotermalna Asocjacja oraz Polska Akademia Nauk, Kraków 1995 r.;

    - Ramowy program rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski na lata 2001-2010, Białystok-Bydgoszcz/Toruń-Gdańsk-Olsztyn-Warszawa 2001;

    - Rocznik Statystyczny woj. mazowieckiego – Urząd Statystyczny w Warszawie 2002 r.;

    - Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ Warszawa 2003;

    - Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa 2002;

    - Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ Warszawa 2001 r.;

    - Materiały nt. Stanu środowiska w Powiecie Mławskim w 2003 roku – Delegatura WIOŚ w Ciechanowie;

    - Strategia Ekorozwoju Polski – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1993;

    - Strategia ochrony wód podziemnych w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją A. Kleczkowskiego, Kraków 1990 r.;

    - Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski - Zapis tezowy – wyd. Rada Programowa ZPP, styczeń 1999 r.;

    - Strategia rozwoju województwa mazowieckiego – Sejmik Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2001 r.;

    - Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska – praca zbiorowa pod redakcją dr A. Liro – Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1998 r.;

    - Strategia wykorzystania funduszu spójności – Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 r.;

    - Wdrażanie koncepcji sieci NATURA 2000 w latach 2001-2003 – Ministerstwo Środowiska, grudzień 2002 r.;

    - Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006  -  Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2001;

    - Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, lipiec 2002 r.

# STRESZCZENIE

Wymagania prawne stawiane gminnym planom gospodarki odpadami

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. 2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001) w rozdziale 3 określa ramy i zakres planów gospodarki odpadami oraz sposób i tryb ich uzgadniania.

Art. 15.

- Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa.

- Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany zgodnie z planami wyższego szczebla.

- Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami określa w szczególności:

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- projektowany system gospodarowania odpadami.

- Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.):

§ 3.	Gminny plan gospodarki odpadami określa:

1)	aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a)	rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

b)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d)	istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

e)	rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

f)	wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

uwzględniając podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2)	prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3)	działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a)	działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b)	działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c)	działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

d)	działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

4)	projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację

- sposób finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchomienia środków finansowych i ich źródeł;

6)	system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Obecny stan gospodarki odpadami

Sektor komunalny

W 2003 r. wg informacji Burmistrza Mławy przekazanych do WIOŚ- Delegatura w Ciechanowie na terenie Mławy wytworzono ok.  8 925,28 Mg odpadów komunalnych, natomiast wg informacji firmy USKOM Sp. z o.o. w Mławie, która zajmuje się przewozem i deponowaniem odpadów z terenu miasta Mławy na składowisku odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni zdeponowano 10 353,98 Mg odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Mławy.

Tabela 26. Zestawienie ilości odpadów powstałych na terenie miasta Mława (objętych ewidencją)

| L.p. | Wyszczególnienie | Rok 2003 | Teoretyczna ilość odpadów w roku 2003* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg |
| 1. | Mława | 8 925,3 | 9580,3 |

Aktualnie działający system zbiórki odpadów komunalnych:

W m. Mławie gospodarstwa domowe wyposażone są w pojemniki 110 l, przewozem odpadów zajmuje się ZUK USKOM Sp. z o.o. w Mławie a odpady deponowane są na składowisku Uniszki Cegielnia.

Na terenie miasta nie organizuje się zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym akumulatorów i baterii. Zużyte akumulatory i baterie zbierane są w następujących punktach sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na zbieranie w punkcie sprzedaży odpadów niebezpiecznych:

- Firma Handlowa „LANGORD” Langowski Ryszard ul. Piłsudskiego 14 c, 06-500 Mława,

- AUTO-CZĘŚCI  P.Goryszewski, T. Grabowski, ul. Żwirki 26, 06-500 Mława,

- PKN ORLEN Regionalne Biuro Handlu Detalicznego w Warszawie, ul. Łopuszańska 28,

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGROMA, ul. Mławska 1, 06-400 Ciechanów,

- Firma Usługowo Handlowa „BIELSKI” J. Bielski, ul. Warszawska 127, 06-500 Mława.

Odpady przemysłowe

W 2003 roku  do wojewódzkiej bazy danych SIGOP, prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, informacje o ilości powstających odpadów wytworzonych w 2002 r. nadesłało 29 podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie wytwarzania odpadów.

W 2002 roku wytworzono w tych jednostkach  ok. 12 608 Mg odpadów przemysłowych, a 364 Mg stanowił zapas z lat poprzednich. Łącznie do zagospodarowania pozostawało więc ok. 12 972 Mg odpadów przemysłowych [100%]. Z tej ilości odpadów  odzyskowi poddano 92,5 % odpadów; do unieszkodliwienia poza składowaniem przekazano 2 %, unieszkodliwieniu poprzez składowanie poddano 2,2 % odpadów, a 3,3 % pozostało zmagazynowane u wytwórców.

Z ogółu wytworzonych w 2002 r. odpadów przemysłowych odpady niebezpieczne stanowiły 1,8% [227,4 Mg].

Odpady medyczne i weterynaryjne

Zgodnie z danymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wśród odpadów, powstających w placówkach służby zdrowia ok.:

- 75% - 90% stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (odpady komunalne, komunalnopodobne)

- 10% - 25% odpady medyczne.

Odpady powstające w placówkach medycznych można podzielić na 4 podstawowe grupy:

Grupa A	odpady komunalne, w tym np. biurowe, kuchenno – ogrodowe, wielkogabarytowe, ampułki po użytych lekach, surowce wtórne i in.

Grupa B	odpady infekcyjne, np. zużyte opatrunki, krew i jej produkty z zawartością plazmy 
i surowicy, tampony, przedmioty ostre (igły, strzykawki, skalpele, pipety itp.) i in.

Grupa C	Szczątki ludzkie i zwierzęce: tkanka pooperacyjna, rozpoznawalne szczątki ciała ludzkiego

Grupa D	Cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady chemiczne 
i farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o wysokiej zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) oraz radioaktywne.

W 2003 r. wytworzono w placówkach medycznych w Mławie ok. 195,4 Mg odpadów medycznych, z czego:

- 175,3 Mg odpadów grupy A,

- 19,5 Mg odpadów grupy B, C, D w tym grupy B – 15,6 Mg, a grupy C i D –  4 Mg.

Gospodarka odpadami w SPZOZ w Mławie – stan obecny

W wyniku funkcjonowania SPZOZ w Mławie powstają następujące odpady:

a/ odpady niebezpieczne, w tym

części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (18 01 02),

inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady, materiały opatrunkowe) – z oddziałów szpitalnych (18 01 03)

chemikalia, w tym oddczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne (18 01 06)

roztwory utrwalaczy (09 01 04)

roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających (09 01 05)

mineralne oleje silnikowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych (13 02 05)

filtry olejowe (16 01 07)

zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (16 06 01)

zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy – świetlówki i lampy UV (16 02 13)

popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych (19 04 02)

b/ odpady inne niż niebezpieczne, w tym:

narzędzia chirurgiczne – skalpele jednorazowe (18 01 01)

chemikalia, w tym czynniki chemiczne, nie zawierające substancji niebezpiecznych (18 01 07)

zużyte opony (16 01 03)

W 2003 r. w Szpitalu wytworzone zostały następujące ilości odpadów:

a/ odpady medyczne

styczeń: 	761,7 kg (0,762 Mg)

luty: 		810,7 kg (0,811 Mg)

marzec: 	854,7 kg (0,855 Mg)

kwiecień: 	807,8 kg (0,808 Mg)

maj: 		980,0 kg (0,981 Mg)

czerwiec:      1 063,4 kg (1,063 Mg)

lipiec: 		812,4 kg (0,812 Mg)

sierpień: 	854,6 kg (0,855 Mg)

wrzesień:	978,1 kg (0,978 Mg)

październik: 	995,3 kg (0,995 Mg)

listopad: 	778,4 kg (0,778 Mg)

grudzień: 	910,0 kg (0,910 Mg)

Razem:   	        10 608,0 kg (10,608 Mg)

Średni jednostkowy wskaźnik ilości odpadów medycznych wytworzonych w 2003 roku w przeliczeniu na 1 łóżko wyniósł:

Q = 10 608 / 182 / 365 = 0,16 kg / j.o. x d

Prognoza ilości wytworzonych odpadów

Do oszacowania ilości wytworzonych odpadów komunalnych w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Mława przyjęto wskaźniki za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO), natomiast WPGO opiera się na wskaźnikach zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO).

Przyjęte wskaźniki są średnimi dla Polski i przyjętymi wartościami średnimi dla województwa.

Prognoza demograficzna dla miasta Mławy w tys. osób

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 31,17 | 31,42 | 31,66 | 31,92 | 32,20 | 32,48 | 32,79 | 33,12 | 33,47 | 33,82 | 34,15 |

Prognoza dla poszczególnych strumieni odpadów komunalnych w latach 2005, 2006, 2010 i 2015

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w Mg/rok w latach |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2010 | 2015 |
| Odpady organiczne Roślinne | 1508,17 | 1590,46 | 1672,24 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 62,21 | 61,78 | 60,23 |
| Odpady organiczne inne | 104,07 | 116,45 | 128,68 |
| Odpady zielone | 242,83 | 271,72 | 300,26 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 618,30 | 665,11 | 699,31 |
| Opakowania z papieru i tektury | 1008,32 | 1214,70 | 1509,55 |
| Opakowania wielomateriałowe | 111,95 | 134,86 | 167,60 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1023,64 | 1058,18 | 1005,69 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 378,61 | 447,38 | 529,61 |
| Tekstylia | 274,80 | 295,61 | 326,66 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 35,55 | 40,56 | 44,82 |
| Opakowania ze szkła | 779,88 | 921,55 | 1117,82 |
| Metale | 261,57 | 270,39 | 284,29 |
| Opakowania z blachy stalowej | 105,61 | 117,71 | 135,97 |
| Opakowania z aluminium | 35,03 | 38,89 | 44,71 |
| Odpady mineralne | 390,41 | 428,34 | 485,17 |
| Drobna frakcja popiołowa | 1068,23 | 977,60 | 882,67 |
| Odpady wielkogabarytowe | 705,40 | 729,20 | 766,69 |
| Odpady budowlane | 1793,47 | 2340,60 | 3387,57 |
| Odpady niebezpieczne | 74,08 | 76,58 | 80,52 |
| Odpady komunalne | 10582,12 | 11797,68 | 13630,04 |

Odpady przemysłowe

Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów - w perspektywie czasowej do 2015 r. - zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami). Przyjmując wariant „optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencje przewiduje się wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu w okresie najbliższych 15 lat. Budowie nowoczesnej gospodarki towarzyszyć będzie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Do 2015 r. sytuacja demograficzna nie będzie ulegać większym zmianom. Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów z jednostek służby zdrowia.

Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało – i bezodpadowych, metod Czystej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców. W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców.

Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia. Dotyczyć to będzie głównie niewielkich zakładów oraz jednostek weterynaryjnych. Ocenia się, że udział tzw. „szarej strefy odpadowej”, składającej się głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych wynosi 5-8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami).

Odpady medyczne i weterynaryjne

Prognozę wytwarzania odpadów powstających w placówkach służby zdrowia przedstawiono w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.

Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów w placówkach służby zdrowia

Miasta Mława w latach 2005-2015

| Rok | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadów | Mg/rok |
| Odpady powstające | 10845,9 | 10932,9 | 11204,3 | 11409,6 | 11646,2 | 11882,3 |
| w placówkach służby zdrowia: |  |  |  |  |  |  |
| Odpady z grupy A | 8134,4 | 8199,7 | 8403,2 | 8557,2 | 8734,6 | 8911,7 |
| Odpady | 2684,3 | 2705,9 | 2773,1 | 2823,9 | 2882,4 | 2940,9 |
| z grupy B, C, D: |  |  |  |  |  |  |
| W tym z grupy B | 2147,4 | 2164,7 | 2218,5 | 2259,1 | 2305,9 | 2352,7 |
| W tym z grupy C, D | 536,9 | 541,2 | 554,6 | 564,8 | 576,4 | 588,2 |
| Odpady medyczne powstające w prywatnych gabinetach lekarskich (ok. 1 %) | 108,4 | 109,3 | 112,0 | 114,0 | 116,4 | 118,8 |
| Odpady weterynaryjne (ok. 0,5% strumienia odpadów powstających w placówkach służby zdrowia) | 54,2 | 54,6 | 56,0 | 57,0 | 58,2 | 59,4 |
| Razem: | 11008,5 | 11096,8 | 11372,3 | 11580,6 | 11820,4 | 12060,5 |

Cele i kierunki działań

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla miasta Mławy jest:

minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowisku odpadów oraz uzyskanie wysokiego poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych

Określony powyżej cel strategiczny (w zakresie gospodarki odpadami) będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizowanie przyjętych kierunków działań przy założeniu standardów odzysku odpadów. Kierunkami tymi są:

- Unikanie powstawania odpadów;

- Odzysk odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny;

- Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych;

- Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi.

Cele i kierunki działań w sektorze gospodarczym

Celem strategicznym gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym dla miasta Mławy jest:

Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania, zwiększenie stopnia ich odzysku oraz ograniczenie toksyczności odpadów

Selektywna zbiórka odpadów

Zbiórka odpadów zmieszanych

W zależności od rodzaju zabudowy odpady zmieszane balastowe będą zbierane w następujący sposób:

  - w  zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w oparciu o pojemniki 110 lub 120 litrowe,

  - w zabudowie wielorodzinnej w oparciu  o pojemniki 1100 litrowe.

Zebrane odpady będą kierowane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni.

Zbiórka surowców wtórnych

Zbiórkę surowców wtórnych  w zależności od rodzaju zabudowy proponuje się prowadzić w następujący sposób:

  - metodą „u źródła” w zabudowie jednorodzinnej w oparciu o kolorowe worki plastikowe, zakłada się objęcie zbiórką: szkła, tworzyw sztucznych;

  - metodą donoszenia w zabudowie wielorodzinnej w oparciu o kolorowe pojemniki specjalistyczne o pojemności 1100 litrów, zakłada się objęcie zbiórką makulatury, szkła i tworzyw sztucznych;

  - metoda donoszenia w systemie uzupełniającym w oparciu o pojemniki o pojemności 1,5 m3. Zakłada się zbieranie szkła i tworzyw sztucznych;

  - metoda donoszenia w placówkach oświatowych w systemie uzupełniającym w oparciu o czterodzielne pojemniki typu „Borowik” o pojemności 480 litrów. Zakłada się zbieranie makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i puszek aluminiowych.

Mimo znacznych ilości możliwych do odzysku metali nie proponuje się selektywnej zbiórki tej frakcji (poza zbiórką puszek aluminiowych w szkołach) z uwagi na łatwy zbyt tego surowca. Wystawienie odpadów metalowych przy punkcie zbiórki odpadów zmieszanych czy posesji skutkuje prawie natychmiastowym ich usunięciem przez osoby trudniące się ich zbiórką.

Zebrane na terenie miasta Mława odpady trafią będą do Zakładu Recyklingu prowadzonego przez  USKOM. Tu następować będzie ich:

  - podczyszczenie – wybranie niepożądanych zanieczyszczeń z poszczególnych frakcji surowców wtórnych,

  - rozsortowanie – podział frakcji na rodzaje np. szkła na szkło białe i kolorowe,

  - przygotowanie do sprzedaży – nadanie formy zebranym frakcjom surowców wtórnych cech pożądanych przez odbiorców np. sprasowanie lub zbelowanie czy rozdrobnienie.

Zbiórka bioodpadów

Ze względu na znaczny udział na terenie miasta Mławy zabudowy jednorodzinnej, znaczna część bioodpadów z gospodarstw domowych zostaje zagospodarowana przez mieszkańców we własnym zakresie. W związku z tym przewiduje się:

  - Zbieranie odpadów organicznych z gospodarstw domowych tylko w zabudowie wielorodzinnej metodą donoszenia. Będą one gromadzone w specjalistycznych pojemnikach o pojemności 240 litrów, ustawionych w pobliżu pojemników na odpady zmieszane i surowce wtórne. Zebrane odpady organiczne będą trafiały do kompostowni działającej w ramach Zakładu Recyklingu firmy USKOM.

  - Odpady organiczne z pielęgnacji i utrzymania zieleni (trawa, gałęzie) bezpośrednio dostarczane do kompostowni.

  - Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków po przeprowadzeniu procesów odwadniania oraz posiadające niezbędne badania fizyko-chemiczne będą przekazywane do kompostowni.

Zorganizowany system zbiórki odpadów organicznych w rejonach zabudowy zwartej wielorodzinnej nie wyklucza odbioru tej grupy odpadów z gospodarstw jednorodzinnych. Zakłada się jednak, że odbiór odpadów organicznych będzie miał tu charakter dobrowolny (wyrażenie chęci przez mieszkańców) lub zorganizowany (w systemie donoszenia) w przypadku wyrażenia chęci przez większą ilość mieszkańców.

Zebrane w sposób selektywny odpady organiczne skierowane będą do kompostowni w celu ich przetworzenia i gospodarczego wykorzystania (produkcja kompostu). Wyprodukowany kompost może być wykorzystany do zabiegów pielęgnacyjnych istniejących lub zakładania nowych terenów zielonych na terenie miasta. Kompost uszlachetniony zbywany może być jako nawóz organiczny do wykorzystania w rolnictwie.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (nietypowych) będzie odbywała się w dwojaki sposób:

  - w trakcie prowadzonych okresowo zbiórek (np. raz na kwartał). Mieszkańcy zostaną wcześniej powiadomieni o terminie zbiórki oraz rodzaju zbieranych odpadów.

  - w Punkcie Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON), który będzie zlokalizowanej przy ZGO. W punkcie tym mieszkańcy będą mogli pozbywać się odpadów wielkogabarytowych w terminach poza prowadzeniem okresowych zbiórek.

Zebrane odpady wielkogabarytowe (z obu systemów) będą trafiać do Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych. Po rozbiórce część uzyskanych materiałów stanowiących surowiec wtórny będzie dołączona do danej frakcji, natomiast pozostała część (balast) będzie kierowane na składowisko odpadów. Części stanowiące odpady niebezpieczne (np. urządzenia chłodnicze) kierowane będą do unieszkodliwienia w zakładach specjalistycznych.

Do punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych powinny trafiać także odpady z sektora budowlanego (wymieniane okna, gruz, betonowe nawierzchnie dróg). Byłyby one rozdrabniane przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu Punktu lub wypożyczanego okresowo (kruszarki do gruzu). Zbiórka odpadów z sektora budowlanego powinna odbywać się na podobnych zasadach co odpadów wielkogabarytowych z tym, że gruz powinien być przywożony do punktu gromadzenia bezpośrednio z miejsca wytworzenia po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym instalacją do kruszenia.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Zbiórka odpadów niebezpiecznych będzie prowadzona w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Na terenie miasta Mława zorganizowany będzie jeden Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych i będzie prowadzony przez  USKOM na terenie przy ul. Płockiej 2.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców miasta oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będzie kontynuowana i rozszerzana w wytypowanych placówkach tj.:

- Apteki – zbiórka nieużytecznych lekarstw,

- Szkoły – zbiórka zużytych baterii,

- Punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów,

- Specjalistyczne firmy – zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych olejów i zużytych akumulatorów,

- Stacje benzynowe - zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów,

- Sklepy ze sprzętem elektrotechnicznym - zbiórka zużytych baterii i akumulatorów.

Zgromadzone tu odpady będą odbierane i unieszkodliwiane przez firmy specjalistyczne posiadające niezbędne zezwolenia.

Szacunkowe koszty wdrożenia planu gospodarki odpadami

Koszty implementacji PGO w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2005-2015 w tys. PLN

| Rodzaj przedsięwzięcia | Lata realizacji | Łącznie |
| --- | --- | --- |
|  | 2005-2007 | 2008-2015 |  |
| Inwestycyjne | 12 250 | 0 | 12 250 |
| Pozainwestycyjne | 771 | 1 670 | 2 441 |
| Razem | 13 021 | 1 670 | 14 691 |

Organizacja i zasady monitoringu gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami na terenie gminy powinno być prowadzone w oparciu o odpowiednie przepisy prawa lokalnego.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i Dz. U. Nr 46, poz. 499).

Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie wynikać będzie z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów oraz z zadań określonych w PGO, zaakceptowanych przez Burmistrza miasta.

Ponadto PGO powinien być skorelowany z systemem planowania obowiązującym na terenie gminy, m.in. z Programem Ochrony Środowiska, Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz z innymi planami opracowanymi na użytek gminy (np. plan zagospodarowania energii, plan ochrony zdrowia).

Zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami wynikające z obowiązujących ustaw

Zadania gmin: wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie, a także tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania.

Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie gminnego planu gospodarki odpadami. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie m.in.: prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.

Zadania powiatów: wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., zgodnie z którą powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie ochrony środowiska i przyrody, oraz zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego i utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Zgodnie z art. 41 ustawy, rada powiatu może stanowić akty prawa miejscowego, m.in. powiatowe przepisy niezbędne do ochrony środowiska naturalnego. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej (art. 42, ust. 1). Powiatowe przepisy porządkowe podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu (art. 42, ust. 3). Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu (art. 42, ust. 4).

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami komunalnymi. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie bardziej efektywne ekonomicznie i technicznie, niż w skali pojedynczej gminy. Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opiniowanie projektu PGO

Zgodnie z ustawą o odpadach, projekt PGO dla gminy podlega opiniowaniu przez Zarząd Powiatu oraz  Zarząd Województwa.

Zarząd Województwa (Urząd Marszałkowski) opiniuje plan pod kątem zgodności z planem wojewódzkim. Zarząd Powiatu opiniuje plan pod kątem zgodności z planem powiatowym.

Aktualizacja PGO

Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niż raz na 4 lata. Pod koniec 2008 r. należy zaktualizować PGO dla Miasta Mława. Istnieje możliwość aktualizacji planu przez upływem 4 lat, gdy sytuacja lokalna gminy ulegnie zmianie.

Raporty  z wykonania planu

Wdrażanie PGO będzie podlegało ocenie w następującym zakresie:

- określenie stopnia wykonania przedsięwzięć,

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

- oceny rozbieżności między przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn tych rozbieżności.

Burmistrz przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu co 2 lata, które jest przedstawiane Radzie Miasta w celu określenia stopnia realizacji planu. Burmistrz na bieżąco kontroluje postęp w zakresie wdrażania przedsięwzięć określonych w planie.

Wskaźniki monitorowania Planu

Poniższa tabele przedstawia zestaw wskaźników monitoringu prowadzonego przez organ odpowiedzialny za realizację Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Proponowany zestaw wskaźników monitoringu PGO

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny | Stan istniejący (rok 2004) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 9 938 |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 9 580 |
| 3 | Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] | 96,4 |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 0,335 |
| 5 | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 0,323 |
| 6 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] | 95 |
| 7 | Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%] w [Mg] (w stosunku do roku 1995) | 87,1 |
| 8 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] | 0 |
| 9 | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne papier i tektura szkło opakowania z blachy stalowej opakowania z aluminium - opakowania wielomateriałowe | 2 214 347 915 718 99 99 102 |
| 10 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych i komunalnopodobnych [%] | 3,2 |
| 11 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne papier i tektura szkło blacha stalowa i aluminium - opakowania wielomateriałowe | 310 74,5 67 116 52,5 0 |
| 12 | Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: wielkogabarytowych budowlanych - niebezpiecznych | 20 100 0 |
| 13 | Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha] | 0 |
| 14 | Składowiska nieczynne [szt./ha] w tym: zrekultywowane - do rekultywacji | 0 |
| 15 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: linie do segregacji kompostownie [szt./(Mg/rok)] linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych linie do przekształcania gruzu budowlanego inne | 1 0 1 0 0 |
| 16 | Ilość powstających osadów ściekowych [Mg/rok] | 8 000 |
| 17 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi: wykorzystane w tym: na cele przemysłowe na cele rolnicze kompostowane przekształcone termicznie składowane (na terenie oczyszczalni) inne nagromadzone na terenie oczyszczalni wykorzystane z nagromadzonych do 1.01.2000 | 8 000 0 4 000 4 000 0 0 0 0 |

Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami w powiecie mławskim